## Slide 1: 3. Kapitel
Grundsätze des Immissionsschutzes I
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Wir haben uns Gedanken über die Eigenschaften von Lärm gemacht und kennen nun eine quantitative Kenngröße für die vom Menschen empfundene Lautstärke eines Geräuschs. In welcher Weise nutzt der Gesetzgeber diese Erkenntnisse, um die Bürger vor Lärm zu schützen?
Nächste Folie

## Slide 2: Grundsätze des Immissionsschutzes I
Wo setzt die Gesetzgebung beim Thema Schallschutz primär an?
Wie werden unterschiedliche Arten von Lärm behandelt?
Wie wirkt sich die Besiedlungssituation auf den Lärmschutz aus?
Notes: Wir wollen zuerst klären, wo der Gesetzgeber beim Lärmschutz in erster Linie ansetzt, klären dann, wie er den unterschiedlichen Arten von Lärm Rechnung trägt, und zuletzt, wie er die unterschiedlichen Besiedlungssituationen berücksichtigt.
Nächste Folie

## Slide 3: Grundlegender Ansatz
Es werden Vorgaben bzgl. der Immissionen gemacht, das heißt bzgl. des Schalls, den der Bürger wahrnimmt.
Es werden Schalldruckpegel festgelegt, die vom Bürger gerade noch zu tolerieren sind, die Immissionsrichtwerte.
Die Verursacher von Lärm haben dann dafür zu sorgen, dass die Immissionsrichtwerte auch eingehalten werden.
Notes: Der Gesetzgeber orientiert sich in erster Linie an dem Schall, der vom Bürger wahrgenommen und möglicherweise als störend empfunden wird, den sogenannten Immissionen. Das heißt, er macht Vorgaben bezüglich eines Schalldruckpegels, den ein Bürger gerade noch tolerieren muss. Eine solche Tolerierungsgrenze nennen wir einen Immissionsrichtwert. Vom Lärmverursacher wird dann verlangt, dass er für die Einhaltung dieser Immissionsrichtwerte sorgt.
Wie ist das zu verstehen?
Nächste Folie

## Slide 4: Grundlegender Ansatz
Schallschutzgesetzgebung am Beispiel eines Kraftwerks
Notes: Ein Beispiel: Der Betrieb eines Kraftwerks ist mit Lärmemissionen verbunden. Dies kann zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft führen. Der Kraftwerksbetreiber hat dann die Pflicht, geeignete Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. Es bleibt aber dem Betreiber einer Lärm verursachenden Anlage überlassen, wie er dafür sorgt, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten werden.
Vereinfacht heißt das, er kann seine Anlage leiser machen, er kann die Schallausbreitung hin zum Bürger verhindern oder auch die Zufahrtsstraße, über die der Lkw-Verkehr abgewickelt wird, auf die andere Anlagenseite verlegen.
Nächste Folie

## Slide 5: Differenzierung verschiedener Lärmarten
Es werden unterschiedliche Lärmarten unterschieden, z. B. Straßenverkehrslärm und Lärm von industriellen Anlagen.
Für unterschiedliche Lärmarten gelten unterschiedliche Regelungen und Immissionsrichtwerte.
Die von uns betrachteten Geräte und Maschinen werden dem anlagenbezogenen Lärm zugerechnet.
Notes: Lärm ist für den Gesetzgeber jedoch nicht gleich Lärm. Es wird beispielsweise zwischen dem Lärm des öffentlichen Verkehrs, dem einer industriellen Anlage oder dem eines Tennisplatzes unterschieden.
Es gibt Lärm, demgegenüber sich der Gesetzgeber großzügiger zeigt (z. B. Verkehr), und solchen, für den verhältnismäßig harte Anforderungen gelten (z. B. Anlagen). Die von uns betrachteten Geräte und Maschinen fallen unter die Rubrik „Anlagen“ und es müssen daher die entsprechenden Immissionsrichtwerte vom Betreiber eingehalten werden.
Welche Logik steckt hinter der unterschiedlich strengen Reglementierung?
Nächste Folie

## Slide 6: Differenzierung verschiedener Lärmarten
Unterschiedliche Behandlung verschiedener Arten von Lärm
Notes: Wir betrachten wieder unser Kraftwerk.
Herr Dezibel hat nun lange genug in der Sonne gelegen und muss zur Spätschicht. Darum setzt er sich auf sein Mofa, fährt zum nächstgelegenen Bahnhof, steigt dort in den Zug und fährt in die Stadt.
Er ist also selbst auch ein Benutzer der Straße vor seinem Haus sowie der 500 m entfernten Bahnstrecke. Die Begründung für die weniger strengen Anforderungen beispielsweise an den öffentlichen Verkehr liegt darin, dass letztlich alle Bürger auch selbst daran teilnehmen, während eine industrielle Anlage i. A. vorwiegend zum Nutzen eines Firmeninhabers und seiner Angestellten betrieben wird.
Wie sieht es nun immissionsseitig aus? Wird man überall und immer vor Lärm geschützt?
Nächste Folie

## Slide 7: Berücksichtigung der Besiedlung
Die Immissionsrichtwerte müssen nicht überall eingehalten werden.
Sie gelten vor dem Fenster eines schutzwürdigen Wohn-raumes. Ein solcher Ort heißt Immissionsort.
Abhängig von der Gebietscharakteristik gelten für Immissionsorte unterschiedliche Immissionsrichtwerte.
Um die Nachtruhe zu schützen, sind die Immissionsricht-werte tagsüber deutlich höher als nachts.
Notes: Ein Bürger wird nicht überall vor Lärm geschützt, sondern in erster Linie an seinem Wohnort und dort auch nur in den zum erholsamen Aufenthalt vorgesehenen Räumlichkeiten. Die Vorschrift besagt, dass die Immissionsrichtwerte vor dem geöffneten Fenster eines schutzwürdigen Raum eingehalten werden sollen. Einen solchen Ort vor dem Fenster eines schutzwürdigen Raumes nennt man Immissionsort.
Es gibt nun Gegenden, in denen von Haus aus viel Lärm herrscht, z. B. Ortszentren. Hier ist gewöhnlich neben Wohnungen auch mit Geschäften, Handwerksbetrieben, Gastronomie etc. sowie dem dazugehörigen Verkehr zu rechnen. Anders sieht es am Ortsrand aus, wo oft größere zusammenhängende Gebiete zur beinahe ausschließlichen Wohnnutzung oder auch zum verstärkten Gewerbebetrieb ausgewiesen werden. Um die Charakteristik der unterschiedlichen Gebiete zu berücksichtigen, sind auch unterschiedlich strenge Immissionsrichtwerte einzuhalten.
Schließlich wird auch dem Tagesrhythmus Rechnung getragen, indem die Immissionsrichtwerte nachts um 15 dB niedriger sind als tagsüber. Morgens, abends sowie sonn- und feiertags auch mittags gibt es jeweils eine Zeit mit erhöhter Empfindlichkeit. Das heißt, sie ist zwar der Tagzeit zugerechnet, Lärmimmissionen werden hier aber strenger bewertet.
Was bedeutet das konkret?
Nächste Folie

## Slide 8: Berücksichtigung der Besiedlung
Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm für anlagen-bezogenen Lärm
Gebietseinstufung | IRW tags | IRW nachts
Kurgebiet | 45 dB(A) | 35 dB(A)
Reines Wohngebiet | 50 dB(A) | 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet | 55 dB(A) | 40 dB(A)
Mischgebiet | 60 dB(A) | 45 dB(A)
Gewerbegebiet | 65 dB(A) | 50 dB(A)
Industriegebiet | 70 dB(A) | 70 dB(A)
Notes: Die Immissionsrichtwerte für anlagenbezogenen Lärm sind wie folgt festgelegt:
Für unsere Belange sind im Allgemeinen „Reines Wohngebiet“, „Allgemeines Wohngebiet“ und „Mischgebiet“ von Interesse.
Ein Beispiel:
Nächste Folie

## Slide 9: Berücksichtigung der Besiedlung
Schutzanspruch bei anlagenbezogenem Lärm
Notes: Zurück zu unserem Kraftwerk. An der Anlagengrenze auf der Wiese hat unser Bürger keinen Anspruch auf Lärmschutz. Für Bebauung außerhalb geschlossener Ortschaften sind üblicherweise die Immissionsrichtwerte für Mischgebiet einzuhalten. Das heißt, zu Hause vor dem Wohnzimmerfenster müssen tagsüber 60 dB(A) eingehalten werden. Viel lauter wird es dann im Vorgarten auch nicht sein. Nachts ist der Anspruch an den Lärmschutz höher: Es müssen 45 dB(A) eingehalten werden. Wenn dem Bürger das nicht genügt, muss er das Fenster schließen.
Nächste Folie

## Slide 10: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit