## Slide 1: 4. Kapitel
Anlagenplanung im Hinblick
auf den Schallschutz I
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Wir wissen jetzt schon einiges über Lärm: Was Lärm ist, wie er wirkt und wie die Gesetzgebung versucht, den Bürger vor ihm zu schützen. Was ist nun zu beachten, wenn man eine Anlage so errichten und betreiben will, dass die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten eingehalten sind.
Nächste Folie

## Slide 2: Anlagenplanung im Hinblick auf den Schallschutz I
Ausbreitungsdämpfung:
Warum und wie stark nimmt Schall mit zunehmendem Abstand von der Quelle ab?
Schallleistungspegel:
Welche Größe sagt uns, wie laut eine Quelle ist?
Schallausbreitungsberechnung:
Wie hängen Schallleistungspegel, Ausbreitungs- dämpfung und Immissionspegel zusammen?
Notes: Die einfachste Form, Lärm zu verringern, ist Abstand halten. Wir wollen also als erstes klären, warum und wie stark der Schall mit dem Abstand von der Quelle abnimmt.
Da der Schalldruckpegel also mit der Entfernung von der Quelle abnimmt, ist er als Maß für die Lautstärke einer Quelle nicht geeignet. Diese Funktion hat der Schallleistungspegel, den wir im zweiten Abschnitt kennenlernen werden.
Wir werden schließlich dazu in der Lage sein, eine erste stark vereinfachte Schallausbreitungsberechnung durchzuführen und aus Schallleistungspegel und Ausbreitungsdämpfung den Immissionspegel an einem Immissionsort auszurechnen.
Nächste Folie

## Slide 3: Ausbreitungsdämpfung
Der von einer Schallquelle verursachte Schalldruckpegel wird umso kleiner, je größer der Abstand von der Quelle ist.
Beispiel Schiffshupe: Eine bestimmte Menge Schall wird abgestrahlt und breitet sich in alle Richtungen aus.
Bei größerem Abstand verteilt sich der Schall auf einer größeren Fläche, das Signal wird schwächer.
Notes: Herr Dezibel hat sich von der Wiese vor dem Kraftwerk in seinen Vorgarten zurückgezogen, denn wie jeder Mensch weiß er instinktiv, dass Abstand halten die einfachste Form ist, sich vor Lärm zu schützen. Ein gutes Beispiel ist auch ein Krankenwagen mit Martinshorn. Je näher er kommt, desto lauter wird das Geräusch, im Vorbeifahren ist es so laut, dass wir uns die Ohren zuhalten, und sobald sich der Wagen wieder entfernt, wird es auch wieder leiser. Der von einer Schallquelle verursachte Schalldruckpegel wird umso kleiner, je größer der Abstand von der Schallquelle wird.
Warum ist das so? Stellen wir uns ein kurzes Signal vor, z. B. eine Schiffshupe. Wenn keine reflektierenden Flächen das Signal daran hindern, und das ist unter freiem Himmel zumindest nach oben hin der Fall, dann breitet es sich in alle Richtungen aus und wird auch in allen Richtungen in ein und demselben Abstand etwa gleich laut sein.
Die Fläche, auf die sich der Schall verteilt, wird aber mit zunehmendem Abstand immer größer, und da mit dem einmaligen Hupen nur eine bestimmte Menge Schall abgestrahlt wurde, muss mit der steigenden durchstrahlten Fläche entsprechend das Signal schwächer werden, der Schalldruckpegel also sinken.
Wir wollen uns das in einem Modell ansehen:
Nächste Folie

## Slide 4: Ausbreitungsdämpfung
Wir betrachten die Situation in der Entfernung d von der Schallquelle und doppelt so weit entfernt.
Bei Abstandsverdopplung vervierfacht sich die Fläche.
Bei Abstandsverdopplung nimmt der Schalldruckpegel um 6 dB ab.
Ausbreitungsdämpfung im Freien
Notes: Wir sehen uns eine Schallquelle (das Schiffshorn) an und betrachten die Situation im Abstand d und im Abstand 2 x d, also doppelt so weit entfernt.
Wir sehen, dass sich die durchstrahlte Fläche bei Abstandsverdopplung vervierfacht: Aus einer Fläche A wird eine Fläche 4 x A.
Der Schalldruckpegel nimmt entsprechend ab, und zwar bei Abstandsverdopplung um 6 dB: Aus Lp wird Lp – 6 dB.
Wir sind davon ausgegangen, dass sich der Schall frei ausbreiten kann. Zum Vergleich wollen wir kurz darüber nachdenken, was passiert, wenn das nicht möglich ist.
Nächste Folie

## Slide 5: Ausbreitungsdämpfung
Wir betrachten die Situation in einem Tunnel.
Trotz Abstandsverdopplung bleibt die Fläche gleich.
Auch der Schalldruckpegel bleibt im Prinzip gleich.
Vorsicht: Es gibt auch noch andere Mechanismen zur Dämpfung von Schall!
Schallausbreitung in einem Tunnel
Notes: Wir kommen zurück auf den Krankenwagen und lassen ihn durch einen Tunnel fahren. Hier kann sich der Schall nicht in alle Richtungen ausbreiten, sondern nur entlang der Tunnelröhre. Trotz Abstandsverdopplung bleibt die Fläche gleich. Unser Argument mit der größer werdenden Fläche greift also nicht und wir erwarten, dass der Schalldruckpegel im Prinzip ebenfalls gleich bleibt. Dies ist nur eingeschränkt richtig, denn es gibt noch andere Mechanismen, die den Schall dämpfen, z. B. wird der Schall an den Tunnelwänden nicht zu 100 % reflektiert.
Im Auto ist der Effekt wegen der Abschirmung durch die Fahrerkabine nur bedingt zu verfolgen. Wer aber schon einmal mit dem Fahrrad durch einen Tunnel gefahren ist, kennt das: Man hört ein Auto sofort und sehr präsent, wenn es in den Tunnel einfährt, beim Näherkommen innerhalb des Tunnels wird es dann nur noch wenig lauter.
Bisher haben wir mit dem Schalldruckpegel eine Größe kennengelernt, die uns sagt, wie laut wir etwas hören. Um auch eine Größe zu haben, die uns sagt, wie laut eine Schallquelle ist, werden wir jetzt den sogenannten Schallleistungspegel einführen.
Nächste Folie

## Slide 6: Schallleistungspegel
Der Schalldruckpegel ist zur Charakterisierung einer Schall-quelle ungeeignet, weil er abhängig vom Abstand ist.
Man könnte den Schalldruckpegel in einem festgelegten Abstand (z. B. 1 m) angeben.
Das ist aber aufgrund der Unterschiedlichkeit von Schall-quellen z. B. in Größe und Form nicht eindeutig festzulegen.
Wir benötigen zur Charakterisierung von Schallquellen eine neue akustische Größe, den Schallleistungspegel.
Notes: Der Schalldruckpegel kann, wie wir festgestellt haben, je nach Abstand von der Quelle völlig unterschiedliche Werte annehmen. Er ist also zur Charakterisierung der Quelle ungeeignet.
Man könnte versuchen, dieses Manko zu beheben, indem man einen Normabstand (z. B. 1 m) festlegt und den Schalldruckpegel in diesem Abstand als Maß für die Lautstärke der Schallquelle angibt.
Da Schallquellen aber sehr unterschiedlich groß sind, ganz unterschiedliche Formen besitzen und in verschiedenen Richtungen unterschiedlich stark abstrahlen, kann man nicht eindeutig festlegen, von wo ab und in welche Richtung der festgelegte Abstand gemessen wird, wo man also den Schalldruckpegel zur Charakterisierung der Quelle zu bestimmen hat.
Es bleibt uns nicht anderes übrig, als eine neue Größe einzuführen, den Schallleistungspegel.
Wir sehen uns noch einmal das Kraftwerk vor Herrn Dezibels Haus an.
Nächste Folie

## Slide 7: Schallleistungspegel
Wir messen den Schalldruck-pegel auf der Oberfläche einer schalldurchlässigen Käse-glocke.
Man mittelt den Schalldruck-pegel über alle Richtungen.
Die Fläche der Käseglocke muss berücksichtigt werden.
Wir beziehen sie auf 1 m² und korrigieren den gemittelten Pegel entsprechend.
A = 1 m²
Schallemissionen eines Kraftwerks
Notes: Wenn wir uns wieder eine über das Kraftwerk gestülpte, aber schalldurchlässige Käseglocke vorstellen, können wir entlang der Käseglockenfläche den Schalldruckpegel messen. Das können wir immer machen, egal wie groß und wie geformt die Schallquelle ist. Wir müssen nur eine genügend große Käseglocke betrachten.
Der Schalldruckpegel ist nicht überall auf der Käseglocke gleich groß. Deshalb mitteln wir ihn über alle Richtungen. Damit haben wir alle Richtungen gleichermaßen berücksichtigt.
Jetzt müssen wir noch die Größe der Fläche der Käseglocke berücksichtigen und den Schalldruckpegel entsprechend korrigieren. Wir tun dies, indem wir uns immer auf eine Standardkäseglocke mit der Fläche 1 m² beziehen.
Ein Beispiel:
Nächste Folie

## Slide 8: Bestimmung Schallleistungspegel
Wir wollen für einen Föhn den Schallleistungspegel bestimmen.
Dazu betrachten wir eine Käse-glocke mit 4 m² Oberfläche.
Wir bestimmen den mittleren Schalldruckpegel auf der Ober-fläche der Käseglocke: 63 dB.
Um von 4 m² auf 1 m² zu skalie-ren, müssen wir + 6 dB rechnen.
Der Schallleistungspegel des Haarföhns ist LW = 63 dB + 6 dB = 69 dB.
A = 1 m²
A = 4 m²
Bestimmung des Schallleistungspegels
Notes: Wir wollen den Schallleistungspegel von einem kleinen Gegenstand aus dem Haushalt bestimmen, z. B. von einem Haarföhn.
Dazu legen wir den Haarföhn auf einen Tisch und stellen uns wieder eine schalldurchlässige Käseglocke vor, diesmal mit 4 m² Oberfläche, das entspricht einem Radius von ca. 80 cm.
Wir bestimmen den mittleren Schalldruckpegel auf der Oberfläche der gedachten Käseglocke zu 63 dB. Wie das genau geht, interessiert uns momentan nicht. Es gibt dafür jedenfalls Messgeräte.
Um den Schallleistungspegel zu erhalten, müssen wir noch unsere Fläche auf die Normfläche 1 m² skalieren. Aus dem vorhergehenden Kapitel wissen wir, dass eine Vervierfachung der Fläche -6 dB entspricht. Wir betrachten genau den umgekehrten Fall, müssen also +6 dB rechnen.
Wir rechnen daher 63 dB + 6 dB = 69 dB. Der Schallleistungspegel beträgt somit 69 dB. Wir geben dem Schallleistungspegel die Bezeichnung LW.
Das klingt alles gar nicht so schwer, man muss aber vorsichtig sein. Daher gleich folgende Hinweise.
Nächste Folie

## Slide 9: Schallleistungspegel
Schalldruckpegel Lp und Schallleistungspegel LW haben dieselbe Einheit dB, müssen aber klar unterschieden werden.
Direkt messbar ist nur der Schalldruckpegel Lp. Der Schallleistungspegel LW wird immer indirekt über die Messung des Schalldruckpegels und eine anschließende Berechnung ermittelt.
Die Bestimmung eines Schallleistungspegels ist meistens nicht ganz einfach, weil die Auswahl der Messfläche („Käse-glocke“) viel Erfahrung und die Auswertung üblicherweise mehr Rechenaufwand erfordert als im Beispiel.
Notes: Der Schalldruckpegel und der Schallleistungspegel haben dieselbe Einheit dB. Es handelt sich aber um unterschiedliche Größen, die klar unterschieden werden müssen.
Direkt messbar ist nur der Schalldruckpegel. Der Schallleistungspegel kann immer nur indirekt über Messungen des Schalldruckpegels und eine anschließende Berechnung bestimmt werden. Auch das Ohr ist quasi ein Messgerät und macht über die empfundene Lautstärke nur Aussagen über den Schalldruckpegel.
Die Bestimmung des Schallleistungspegels ist im Allgemeinen komplizierter, als man nach unserem Beispiel annehmen könnte. Das liegt daran, dass die Auswahl der Messfläche viel Erfahrung benötigt. Sie muss klar definiert und der Messung zugänglich sein, vor allem aber muss der Abstand von der Schallquelle ideal gewählt sein, sonst wird die Messung leicht durch Nahfeldeffekte oder Fremdgeräusche verfälscht. Auch unsere Berechnung war besonders einfach, weil die Größe der Messfläche genau das Vierfache der Bezugsfläche war. Das ist natürlich im Allgemeinen auch nicht der Fall.
Nächste Folie

## Slide 10: Schallleistungspegel
Der Schallleistungspegel LW einer Schallquelle setzt sich aus verschiedenen spektralen Anteilen zusammen.
Man kann alle Geräuschanteile zusammenzählen und erhält ein Maß für die physikalische Lautstärke der Geräuschquelle.
Summiert man die A-bewerteten Geräuschanteile, so erhält man ein Maß für die empfundene Lautstärke der Geräuschquelle, den A-bewerteten Summenschallleistungspegel LWA.
Auch der A-bewertete Summenschallleistungspegel LWA hat die Einheit dB(A).
Notes: Man gewinnt einen Schallleistungspegel immer aus einem Schalldruckpegel. Wir erinnern uns aber, dass Schall aus Wellen verschiedener Frequenzen mit unterschiedlichen Schalldruckpegeln besteht und dass der Schalldruckpegel, von dem wir zuletzt gesprochen hatten und auf den sich die Gesetzgebung bezieht, der A-bewertete Summenschalldruckpegel ist. Wie verhält es sich also nun mit dem Schallleistungspegel? Ganz ähnlich:
Eine Schallquelle strahlt im Allgemeinen Schall unterschiedlicher Frequenzen ab. Auch der Schallleistungspegel setzt sich daher aus verschiedenen spektralen Anteilen zusammen. Und auch hier kann man alle spektralen Anteile zu einem Summenschallleistungspegel zusammenfassen, der ein Maß für die physikalische Lautstärke der Geräuschquelle ist.
Um ein Maß für die vom Menschen empfundene Lautstärke einer Schallquelle zu erhalten, nutzt man wieder die A-Bewertung und addiert die A-bewerteten Geräuschanteile zum A-bewerteten Summenschallleistungspegel.
Auch der A-bewertete Summenschallleistungspegel hat als Einheit dB(A). Er muss trotzdem klar vom A-bewerteten Summenschalldruckpegel unterschieden werden, der ebenfalls in dB(A) angegeben wird.
Was nützt uns der Schallleistungspegel?
Nächste Folie

## Slide 11: Schallleistungspegel
Betrachtung der Analogie zur Ausbreitung von Licht:
Eine 60 W-Glühlampe strahlt eine feste Leistung in Form von Licht ab. Diese ist eine Eigenschaft der Glühlampe.
Analogie zur Schallleistung
Entfernt man sich von der Glühlampe, wird ihre Beleuch-tungsstärke bei gleicher Lichtstärke immer geringer.
Analogie zum Schalldruck
Notes: Die Unterscheidung von Schallleistungspegel und Schalldruckpegel bereitet erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Sie soll deswegen abschließend noch mit der Analogie zur Ausbreitung von Licht veranschaulicht werden:
Eine 60 Watt-Glühlampe strahlt eine bestimmte feste Leistung in Form von Licht ab. Die Höhe der abgestrahlten Leistung (Lichtstärke) ist eine Eigenschaft der Glühlampe.
Welche akustische Größe ist nun analog zur Lichtstärke der Glühlampe? - Die Schallleistung.
Entfernt man sich immer weiter von der Glühbirne, wird ihre Beleuchtungsstärke immer geringer, obwohl ihre Lichtstärke unverändert bleibt.
Welche akustische Größe ist nun analog zur Beleuchtungsstärke, die die Glühlampe verursacht? – Der Schalldruck.
Nächste Folie

## Slide 12: Schallausbreitungsberechnung
Ziel einer Schallausbreitungsberechnung ist die Prognose des Schalldruckpegels, den eine Schallquelle an einem Immissionsort verursacht.
Für eine Schallausbreitungsberechnung benötigt man als Mindestvoraussetzung folgende beiden Größen: Schallleistungspegel LWA der Schallquelle und Abstand d des Immissionsortes von der Schallquelle.
Es gibt noch andere wichtige Einflussfaktoren (Reflexionen, Abschirmung, Absorption, Wetter etc.); ihr Einfluss ist aber begrenzt.
Notes: Der Schallleistungspegel ist zwar nicht ganz einfach zu bestimmen, er ist aber für eine verlässliche Prognose von Schallimmissionen unbedingt erforderlich, d. h. er ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine sogenannte Schallausbreitungsberechnung.
Was ist unser Ziel bei einer Schallausbreitungsberechnung? Wir wollen berechnen, welchen Schalldruckpegel eine Schallquelle an einem bestimmten Immissionsort verursacht.
Die beiden Größen, die dafür unbedingt erforderlich sind, kennen wir schon: Wir benötigen den Schallleistungspegel LWA und die Entfernung d vom Immissionsort. Wir müssen also umgangssprachlich gesagt wissen, wie laut die Quelle ist und wie weit wir entfernt sind.
Es gibt noch viele andere Faktoren, die dabei eine wichtige Rolle spielen (z. B. Reflexionen, Abschirmung, Absorption, Wetter etc.). Der Einfluss all dieser Faktoren macht sich ohne Zweifel bemerkbar, aber er ist begrenzt. Die Berücksichtigung einiger dieser Faktoren wird uns in den folgenden Vorträgen auch noch beschäftigen. Vorläufig verzichten wir jedoch darauf und konzentrieren uns nur auf Schallleistungspegel und Entfernung.
Wie funktioniert jetzt eine solche vereinfachte Schallausbreitungsberechnung?
Nächste Folie

## Slide 13: Schallausbreitungsberechnung
Die Ausbreitungsdämpfung Adiv hängt unter Freifeld-bedingungen nur von der Entfernung der Schallquelle ab.
Die Ausbreitungsdämpfung können wir abhängig von der Entfernung aus einer Tabelle ablesen.
Zur Berechnung des Schalldruckpegels ziehen wir einfach die Ausbreitungsdämpfung vom Schallleistungspegel ab.
LpA = LWA - Adiv
Notes: Wir gehen zunächst davon aus, dass sich der Schall oberhalb der Erdoberfläche quasi ungehindert in alle Richtungen ausbreiten kann. Solche Ausbreitungsbedingungen nennen wir Freifeldbedingungen und sie sind unter freiem Himmel meist in guter Näherung erfüllt. Unter Freifeldbedingungen hängt die Abnahme des Schalldruckpegels aufgrund der Ausbreitung nur von der Entfernung von der Schallquelle ab und kann mit Hilfe einer Formel berechnet werden. Die Abnahme des Schalldruckpegels aufgrund der Ausbreitung des Schalls nennen wir die Ausbreitungsdämpfung Adiv. Sie hat die Einheit dB.
Um Rechenfehler zu vermeiden, arbeiten wir anstatt mit der Formel mit einer Tabelle, die zu einer bestimmten Entfernung die entsprechende Ausbreitungsdämpfung angibt.
Hat man aus der Entfernung die Ausbreitungsdämpfung bestimmt, ist die eigentliche Berechnung einfach. Man zieht einfach die Ausbreitungsdämpfung vom Schallleistungspegel ab und erhält so den Schalldruckpegel in der entsprechenden Entfernung.
Da im Hinblick auf den Schallschutz die A-bewerteten Schalldruckpegel LpA zu bestimmen sind, ist hier auch nur der A-bewertete Schallleistungspegel LWA von Interesse. Der A-bewertete Schallleistungspegel LWA muss vom Hersteller eines Gerätes angegeben werden.
Auf der folgenden Folie ist die Tabelle zur Bestimmung der Ausbreitungsdämpfung angegeben.
Nächste Folie

## Slide 14: Schallausbreitungsberechnung
Tabelle zur Ermittlung der Ausbreitungsdämpfung
d in m | Adiv in dB | d in m | Adiv in dB | d in m | Adiv in dB
1 | 8 | 14 | 31 | 54 | 43
2 | 14 | 15 | 32 | 60 | 44
3 | 18 | 17 | 33 | 67 | 45
4 | 20 | 19 | 34 | 76 | 46
5 | 22 | 22 | 35 | 85 | 47
6 | 24 | 24 | 36 | 95 | 48
7 | 25 | 27 | 37 | 107 | 49
8 | 26 | 30 | 38 | 120 | 50
9 | 27 | 34 | 39 | 134 | 51
10 | 28 | 38 | 40 | 150 | 52
11 | 29 | 43 | 41 | 169 | 53
12 | 30 | 48 | 42 | 189 | 54
Notes: Damit können wir jetzt endlich ein Beispiel rechnen.
Nächste Folie

## Slide 15: Schallausbreitungsberechnung
Der Hersteller muss einen Wert für LWA angeben, in unserem Fall 67 dB(A).
Wir messen von der Mitte des Aggregats bis 0,5 m vor dem Fenster 12 m und lesen in der Tabelle Adiv = 30 dB ab.
Es ist also LpA = LWA – Adiv = 67 dB(A) – 30 dB = 37 dB(A).
LWA = 67 dB(A)
LpA = 37 dB(A)
Schallimmissionen einer Wärmepumpe
Adiv = 30 dB
Notes: Wir wollen den Schalldruckpegel berechnen, den eine 20 kW-Luftwärmepumpe am Schlafzimmerfenster des Nachbarn verursacht.
Es stellt sich zunächst die Frage, wie wir an den Schallleistungspegel der Luftwärmepumpe kommen. Mit diesem Problem müssen wir uns aber nicht weiter beschäftigen, denn für alle uns interessierenden Geräte muss der Hersteller den A-bewerteten Summenschallleistungspegel angeben. In unserem Fall nehmen wir an, dass der Hersteller 67 dB(A) angibt.
Die Entfernung von der Wärmepumpe zum Immissionsort müssen wir selbst ermitteln. Wir messen von der Mitte des Aggregats bis einen halben Meter vor dem Fenster 12 Meter und lesen für die Ausbreitungsdämpfung in der Tabelle 30 dB ab.
Jetzt können wir den Schalldruckpegel ausrechnen, indem wir die Ausbreitungsdämpfung vom Schallleistungspegel abziehen: 67 dB(A) – 30 dB = 37 dB(A).
Ist das jetzt zulässig?
Nächste Folie

## Slide 16: Schallausbreitungsberechnung
Bei der Baubehörde erfahren wir, dass die betreffenden Grundstücke in einem Allgemeinen Wohngebiet liegen.
Die entsprechenden Immissionsrichtwerte betragen 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts.
Der berechnete Schalldruckpegel liegt tags und nachts unterhalb der Immissionsrichtwerte.
Nach allem, was wir bisher wissen, ist der Betrieb der Luftwärmepumpe daher rund um die Uhr zulässig.
Notes: Dazu müssen wir die Gebietseinstufung kennen. Nehmen wir also an, dass wir uns bei der Baubehörde erkundigt und herausgefunden haben, dass die Grundstücke in einem Allgemeinen Wohngebiet liegen.
Wir sehen die zugehörigen Immissionsrichtwerte nach. Sie sind tagsüber 55 dB(A) und nachts 40 dB(A).
Der von der Luftwärmepumpe verursachte Schallleistungspegel liegt unterhalb der Immissionsrichtwerte. Nach allem, was wir bisher wissen, ist der Betrieb des Geräts tags wie nachts zulässig.
Nächste Folie

## Slide 17: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit