## Slide 1: 2. Kapitel
Wesen und Beschreibung von Lärm
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Nachdem im 1. Kapitel die Themenstellung geklärt wurde, widmen wir uns als Nächstes den naturwissenschaftlichen Grundlagen.
Nächste Folie

## Slide 2: Wesen und Beschreibung von Lärm
Was ist Lärm?
Wie wird Lärm wahrgenommen und wie wirkt er sich aus?
Wie lässt sich Lärm quantitativ beschreiben?
Notes: Wir wollen zuerst klären, was Lärm ist,
dann, wie er wahrgenommen wird und sich auswirkt,
und zuletzt, wie er sich quantitativ beschreiben lässt.
Nächste Folie

## Slide 3: Wesen von Lärm
Physikalisch gesehen ist Lärm einfach Schall.
Was macht den Schall zum Lärm?
Schall und Lärm im Mehrfamilienhaus
Notes: Aus physikalischer Sicht ist Lärm zunächst einmal einfach Schall und unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Geräuschen.
Wann ist nun Schall Lärm und wann nicht?
Betrachten wir dazu das Leben in einem Mehrfamilienhaus.
Ob wir etwas als Lärm empfinden oder nicht, ist oft eine höchst subjektive Angelegenheit. Was der eine als angenehm empfindet und sich absichtlich anhört, empfindet der andere als Lärm. Audio. Dabei spielt die Lautstärke nicht unbedingt die Hauptrolle.
Nächste Folie

## Slide 4: Wesen von Lärm
Lärm ist unerwünscht wahrgenommener und damit oftmals als störend empfundener Schall.
Ob Schall als störend empfunden wird, ist eine subjektive Angelegenheit.
Die Lautstärke spielt nicht unbedingt die Hauptrolle, wenn es um die Störwirkung geht.
Notes: Fassen wir zusammen: Lärm ist unerwünscht wahrgenommener Schall, der als störend empfunden wird. Es gibt auch unerwünscht wahrgenommenen Schall, der nicht als störend empfunden wird, z. B. das Rauschen von Blättern oder das Plätschern eines Bachs. Ob ein Geräusch als störend und damit als Lärm empfunden wird, ist also eine subjektive Angelegenheit. Das gilt auch in Bezug auf die Lautstärke. Ein leises Geräusch kann auf Grund seiner Geräuschcharakteristik (z. B. Musik, Gespräch am Nachbarbalkon) als störender empfunden werden als ein lautes (Vorbeifahrt eines Zuges).
Warum müssen wir uns vor Lärm schützen, was sind also seine Folgen?
Nächste Folie

## Slide 5: Folgen von Lärm
Man unterscheidet zwischen lästigem und gehörschädigendem Lärm.
Gehörschädigender Lärm tritt üblicherweise am Arbeitsplatz oder bei fahrlässigem Verhalten auf.
Lästiger Lärm tritt fast überall auf, kann Stress auslösen und diverse gesundheitliche Beschwerden verursachen.
Notes: Man kann prinzipiell zwischen lästigem und gehörschädigendem Lärm unterscheiden.
Um das Gehör zu schädigen, muss man es dauerhaft hohen Lärmbelastungen oder kurz extremen Lärmbelastungen aussetzen. Dies ist üblicherweise ein Thema an lauten Arbeitsplätzen und bei fahrlässigem Verhalten (zu laute Musik).
Lästiger Lärm kann fast überall ein Thema sein, Stress auslösen und vielfältige gesundheitliche Beschwerden verursachen.
Unsere Problemstellung zielt auf lästigen Lärm ab.
Nächste Folie

## Slide 6: Folgen von Lärm
  Häufige gesundheitliche Beeinträchtigungen in Folge von belästigendem Lärm
Kopf-schmerzen
Konzentrations-schwierigkeiten
Stress
Nervosität
Schlaf-störungen
Notes: Wir haben also bereits über Luftwärmepumpen gesprochen. Welche weiteren Geräte sind in diesem Zusammenhang zu nennen?
Bei Wortmeldung entsprechenden Button durch Klicken aufrufen.
Was ist nun also unsere Problemstellung? Wir fassen zusammen:
Nächste Folie

## Slide 7: Beschreibung von Schall
Schall ist eine Welle von Dichteschwankungen, die sich in Materie ausbreitet.
Zu jeder Schallwelle gibt es eine Schallquelle, von der die Schallwelle ausgeht.
Schall kann sich in Gasen ausbreiten (z. B. Luft), aber auch in Flüssigkeiten und in Festkörpern.
Wassertropfen und Wasserwelle
Notes: Was sehen wir auf dem nebenstehenden Bild?
Durch einen ins Wasser fallenden Tropfen wird eine Wasserwelle angeregt, die sich ausbreitet.
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Schall.
Schall ist ebenfalls eine Welle, die sich in Materie ausbreitet. Hier schwankt jedoch nicht die Wasserhöhe, sondern die Dichte des Ausbreitungsmediums.
So wie der Tropfen die Wasserwelle auslöst, gibt es auch beim Schall immer eine Schallquelle, die die Schallwelle anregt.
Eine Schallwelle kann sich in verschiedenen Medien ausbreiten, z. B. in Gasen (Luft), aber auch in Flüssigkeiten und in Festkörpern.
Welche Größen benötigen wir zur Beschreibung einer Schallwelle?
Nächste Folie

## Slide 8: Beschreibung von Schall
Schalldruckpegel Lp in dB: Stärke des Signals
Wellenlänge l in m: Abstand benachbarter Maxima
Frequenz f in Hz (1/s): Anzahl Schwingungen pro s
Schallgeschwindigkeit c in m/s: c = l  f
In Luft gilt: c  340 m/s.
Physikalische Größen zur Beschreibung einer Schallwelle
Schallabstrahlung einer Membran
Notes: Wir betrachten modellmäßig die Abstrahlung einer Schallwelle durch eine Membran (z. B. in einem Lautsprecher).
Dichteschwankungen in Luft sind gleichbedeutend mit Druckschwankungen. Die Größe der Druckschwankungen (die Höhe der roten Kurve) erfassen wir mit dem Schalldruckpegel in der Einheit Dezibel.
Den Abstand von zwei benachbarten Druckmaxima bezeichnen wir als Wellenlänge mit der Einheit Meter.
Die Anzahl der an einer Stelle pro Sekunde vorbeilaufenden Maxima heißt Frequenz. Die Einheit der Frequenz ist 1/s oder kurz Hertz.
Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Maximum fortbewegt, ist die Schallgeschwindigkeit c. Sie ist das Produkt aus Wellenlänge und Frequenz. Ihre Einheit ist m/s.
Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt bei normalen Bedingungen für alle Frequenzen ca. 340 m/s. In Flüssigkeiten und Festkörpern ist die Schallgeschwindigkeit deutlich höher.
Wie nehmen wir Schall subjektiv wahr?
Nächste Folie

## Slide 9: Wahrnehmung von Schall
Eine Schallwelle mit einer bestimmtem Frequenz nehmen wir als Ton wahr.
Die Frequenz bestimmt die Tonhöhe, der Schalldruckpegel die Lautstärke.
Geräusche bestehen meist aus vielen Schallwellen verschiedener Frequenzen mit unterschiedlichen Schalldruckpegeln, die sich überlagern.
Die genaue Zusammensetzung eines Geräuschs (Spektrum) ist charakteristisch für den Klang.
Notes: Eine Schallwelle mit einer bestimmten Frequenz nehmen wir als Ton wahr.
In unserer Wahrnehmung bestimmt die Frequenz einer Schallwelle die Tonhöhe und der Schalldruckpegel die Lautstärke. Audio.
Im Allgemeinen treten viele sich gegenseitig überlagernde Schallwellen gleichzeitig auf. Wir haben es dann mit einem Geräusch zu tun, für das man keine exakte Tonhöhe mehr angeben kann.
Die genaue Zusammensetzung eines Geräuschs aus Wellen mit bestimmten Frequenzen nennt man Spektrum. Das Spektrum eines Geräuschs ist charakteristisch für seinen Klang.
Dafür wollen wir einige Beispiele hören.
Nächste Folie

## Slide 10: Wahrnehmung von Schall
Beispiele für unterschiedliche Geräusche:
Drehbank
Motorsäge
Flugzeug
Geige
Notes: In der folgenden Grafik sind verschiedene Geräuschquellen nach ihren spektralen Hauptbestandteilen sortiert. Die Hörbeispiele verdeutlichen, wie der Klang eines Geräuschs, der physikalisch gesehen in der spektralen Zusammensetzung einer Schallwelle liegt, charakteristisch für eine bestimmte Schallquelle ist.
Jeweils auslösen und Audio.
Wie funktioniert unsere Schallwahrnehmung?

## Slide 11: Wahrnehmung von Schall
Physiologie des menschlichen Ohrs
Notes: Das menschliche Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Schall ist das Ohr. Die eintreffende Welle regt eine Schwingung des Trommelfells an, welche durch ein mechanisches System zur Schnecke im Innenohr weitergeleitet wird. Dort wird das Geräusch in seine einzelnen Frequenzen zerteilt und auf seine Klangeigenschaften hin analysiert, so dass wir Rückschlüsse auf seine Herkunft ziehen können.
Wir wollen kurz betrachten, in welchem Bereich sich menschliches Hören abspielt.
Nächste Folie

## Slide 12: Wahrnehmung von Schall
Bereiche des menschlichen Hörens
Notes: Im folgenden Diagramm ist die Frequenz in der Einheit Kilohertz (1 kHz = 1000 Hz) auf der x-Achse aufgetragen, der Schalldruckpegel in der Einheit Dezibel (dB) auf der y-Achse.
Zunächst interessiert uns die sogenannte Hörschwelle, das ist der Schalldruckpegel, der mindestens erreicht werden muss, damit im Ohr ein Reiz ausgelöst wird. Wir sehen, dass die Hörschwelle stark frequenzabhängig ist und bei ca. 3 kHz mit etwas weniger als 0 dB ihren niedrigsten Wert erreicht. Bei 3 kHz genügt ein besonders niedriger Schalldruckpegel für die Wahrnehmung eines Geräuschs. Das Gehör ist hier also am empfindlichsten.
Die Schmerzgrenze ist weitaus weniger abhängig von der Frequenz. Sie liegt bei ca. 135 dB. Zwischen diesen beiden Kurven findet menschliches Hören statt. Als Beispiele für Hörbereiche sind Sprache, Musik sowie industrielle Geräuscheinwirkungen zu sehen.
Die unterschiedliche Empfindlichkeit des Ohrs lässt sich natürlich am besten hören. Im folgenden Hörbeispiel bleibt der Schalldruckpegel konstant, die Frequenz steigt langsam an. Audio. Der subjektive Höreindruck bzgl. der Lautstärke ist trotzdem sehr unterschiedlich.
Wie lässt sich nun ein Geräusch im Hinblick auf seine Lautstärke einfach erfassen.
Nächste Folie

## Slide 13: Beschreibung von Schall
Man kann alle Geräuschanteile zusammenzählen und erhält so ein Maß für die Lautstärke des Geräuschs.
Dabei wird aber die frequenzabhängige Empfindlichkeit des Gehörs nicht berücksichtigt.
Daher korrigiert man den Schalldruckpegel bei jeder Frequenz entsprechend der Empfindlichkeit des Gehörs.
Diese Gewichtung der Geräuschanteile nach Gehörempfindlichkeit nennt man A-Bewertung.
Notes: Summiert man die Schalldruckpegel aller Frequenzen auf (Vorsicht: Pegelsummen bildet man anders als normale Summen!), so erhält man ein Maß für die Lautstärke eines Geräuschs.
Diese Vorgehensweise ist physikalisch korrekt, berücksichtigt aber nicht die Empfindlichkeitseigenschaften des menschlichen Gehörs.
Daher korrigiert man zunächst die Schalldruckpegel bei jeder Frequenz entsprechend der Empfindlichkeit des Gehörs. Diese Gewichtung der Geräuschanteile nach Gehörempfindlichkeit nennt man A-Bewertung.
Wie sieht diese A-Bewertung aus?
Nächste Folie

## Slide 14: Beschreibung von Schall
Verschiedene Frequenzbewertungen
Notes: Im folgenden Diagramm ist die Schalldruckpegelkorrektur in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt.
Es gibt auch noch andere Bewertungskurven, für unsere Belange ist aber nur die A-Bewertungskurve wichtig. Man sieht, dass tieffrequente Geräuschanteile sehr viel schwächer gewichtet werden als mittelfrequente.
Auch hier hören wir uns wieder ein Beispiel an. Diesmal bleibt der A-bewertete, also der entsprechend dem menschlichen Gehör korrigierte Schalldruckpegel konstant. Audio. Für ein gesundes Ohr scheint die Lautstärke nahezu unverändert zu bleiben.
Der A-bewertete Schalldruckpegel ist die Grundlage für die quantitative Beschreibung der vom menschlichen Gehör wahrgenommenen Lautstärke eines Geräuschs.
Nächste Folie

## Slide 15: Beschreibung von Schall
Man summiert die A-bewerteten Geräuschanteile und erhält so ein Maß für die empfundene Lautstärke des Geräuschs, den A-bewerteten Summenschalldruckpegel in dB(A). Im Zusammenhang mit dem Schallschutz ist immer der A-bewertete Schalldruckpegel von Interesse.
Hörbeispiele aus dem Alltag:
Malen mit dem Pinsel: 35 dB(A)
Papierschneiden 45 dB(A)
Händewaschen 50 dB(A)
Toilettenspülung 60 dB(A)
Staubsauger 70 dB(A)
Schlagbohrmaschine 90 dB(A)
Notes: Summiert man die A-bewerteten Schalldruckpegel aller Frequenzen auf (Vorsicht beim Bilden von Pegelsummen!), so erhält man ein Maß für die empfundene Lautstärke eines Geräuschs. Die Einheit heißt dann dB(A).
Da es letztlich zumeist um den Schutz des Menschen vor Lärm geht, ist im Zusammenhang mit dem Schallschutz fast immer der A-bewertete Schalldruckpegel von Interesse.
In der Folge hören wir typische Beispiele aus dem Alltag. Es ist jeweils der ungefähre A-bewertete Schalldruckpegel angegeben, der am Ohr des Ausführenden herrscht.
Jeweils mit dem entsprechenden Geräusch die nächste Zeile auslösen.
Nächste Folie

## Slide 16: Beschreibung von Schall
A-bewertete Schalldruckpegel im Alltag
Notes: Einen Überblick über viele A-bewertete Schalldruckpegel im Alltag ohne weitere Hörbeispiele bietet die folgende Abbildung.
Wie gut kann unser Gehör unterschiedliche Lautstärken unterscheiden?
Nächste Folie

## Slide 17: Wahrnehmung von Schall
Hörbarkeit von Schalldruckpegel-Differenzen
Vergleich Schalldruckpegel |  | Differenz
70 dB(A) | 71 dB(A) | 1 dB
70 dB(A) | 73 dB(A) | 3 dB
70 dB(A) | 75 dB(A) | 5 dB
70 dB(A) | 80 dB(A) | 10 dB
Notes: Wir hören uns als Beispiel den beinahe konstanten Lärm einer befahrenen Hauptverkehrsstraße an. Der Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A). Er wird künstlich erst um 1 dB, dann um 3, um 5 und zuletzt um 10 dB angehoben. Zwischendurch kehrt der Pegel immer wieder auf 70 dB(A) zurück.
Versuchen Sie, die Pegelunterschiede bewusst wahrzunehmen. Audio.
Was stellen Sie fest?
Nächste Folie

## Slide 18: Wahrnehmung von Schall
Hörbarkeit von Schalldruckpegel-Differenzen
Schalldruckpegel-Differenz | Hörbarkeit
1 dB | gerade
3 dB | problemlos
5 dB | deutlich
10 dB | wesentlich
Notes: 1 dB ist diejenige Pegeldifferenz, die wir gerade noch wahrnehmen können. 3 dB Unterschied sind bereits gut hörbar. Dies entspricht einer Verdopplung der Quellen (z. B. doppelt so hohe Verkehrsdichte im Berufsverkehr). 5 dB Unterschied stellen bereits eine deutliche Verbesserung/Verschlechterung einer Situation dar. Bei 10 dB Pegeldifferenz spricht man von einer Verdopplung der Lautstärke, was auch immer darunter zu verstehen ist. In jedem Fall ist der Unterschied wesentlich und entspricht der Verzehnfachung der Quellen (z. B. Verzehnfachung der Verkehrsdichte durch eine Umleitung).
Nachdem wir uns nun ein erstes Gefühl für die quantitative Erfassung von Lärm erarbeitet haben, zum Schluss noch einmal eine Tabelle zur Wirkung von Lärm auf den Menschen.
Nächste Folie

## Slide 19: Folgen von Lärm
Wirkung von Lärm auf den Menschen
Schalldruckpegel | Mögliche Wirkung
35 dB(A) | Schlafstörungen
45 dB(A) | Beeinträchtigung von Kommunikation
55 dB(A) | Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit
90 dB(A) | Schädigung des Gehörs
Notes: Die Wahrnehmung und Wirkung von Lärm ist individuell sehr unterschiedlich. Die folgenden Beispiele sind Anhaltswerte, wie sie von einem großen Teil der Bevölkerung empfunden werden. Einige von ihnen bilden deshalb auch die Grundlage für die Gesetzgebung im Hinblick auf Lärmschutz. Dies wird das Thema des nächsten Kapitels sein.

## Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit