## Slide 1: 5. Kapitel
Grundsätze des Immissionsschutzes II
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Bisher wissen wir, dass der Betreiber einer Anlage dafür zu sorgen hat, dass der von der Anlage verursachte Schalldruckpegel in der umliegenden Wohnbebauung vorgegebene Richtwerte nicht überschreitet. Was wir bisher an Regelungen kennen, ist allerdings nur ein Grundgerüst, welches wir im folgenden Kapitel weiter verfeinern werden.
Nächste Folie

## Slide 2: Grundsätze des Immissionsschutzes II
Ton- und Impulshaltigkeit:
Welche Kriterien bzgl. der Störwirkung von Lärm gibt es über den Schalldruckpegel hinaus?
Beurteilungspegel:
Wie wird die besondere Störwirkung bestimmter Schallimmissionen quantitativ erfasst?
Stand der Technik – Regelung der Emissionen:
Wie erreicht man, dass ein Betreiber der Umwelt keine vermeidbaren Emissionen zumutet?
Notes: Zunächst werden wir Kriterien definieren, die der besonderen Störwirkung bestimmter Arten von Lärm Rechnung tragen. In der Folge werden wir sehen, wie eine solche besondere Störwirkung in den Regelungen zum Immissionsschutz berücksichtigt wird. Und zuletzt werden wir sehen, dass der Betreiber einer Anlage in diesem Zusammenhang über die Einhaltung von Richtwerten hinaus noch weitere Pflichten zu erfüllen hat.
Nächste Folie

## Slide 3: Tonhaltigkeit
Bisher betrachten wir den A-bewerteten Summenschall-druckpegel eines Geräuschs.
Dabei geht Information verloren, die teilweise für die Größe der Störwirkung des Geräuschs wichtig ist.
tonal breitbandig
Die subjektive Störwirkung eines Geräuschs wird durch hervortretende Töne deutlich verstärkt. Man nennt diese Eigenschaft eines Geräuschs Tonhaltigkeit.
Notes: Beim Immissionsschutz, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, vergleicht man einen Schalldruckpegel mit einem Immissionsrichtwert und entscheidet auf dieser Basis, ob eine Lärmbelastung zumutbar ist oder nicht. Wir wollen uns zunächst noch einmal klarmachen, wie wir unseren Wert für den Schalldruckpegel bilden:
Ein Geräusch besteht aus Schallwellen verschiedener Frequenzen, deren Schalldruckpegel wir, entsprechend der Empfindlichkeit des menschlichen Ohres gewichtet, zum A-bewerteten Summenschalldruckpegel addieren.
Beim Aufsummieren des Spektrums geht sehr viel Information über das Geräusch verloren und man fragt sich, ob ein Teil dieser Information für das Störpotenzial des Geräuschs relevant ist.
Wir wollen uns Geräusche anhören, die denselben A-bewerteten Summenpegel haben, aber ein unterschiedliches Spektrum aufweisen. Audio.
Wir stellen fest, dass die subjektive Störwirkung eines Geräusches deutlich erhöht ist, wenn das Geräusch hervortretende Töne aufweist. Man nennt ein solches Geräusch tonhaltig.
Nächste Folie

## Slide 4: Impulshaltigkeit
Der zeitliche Verlauf eines Geräuschs blieb bisher unberücksichtigt.
Zum Vergleich mit den Richtwerten zieht man den Mittelungspegel heran.
Pegelspitzen dürfen tags/ nachts max. 30/20 dB über dem Richtwert liegen.
Zeitlicher Verlauf einer Immissionsmessung
Mittelungspegel
Pegelspitze
Immissionsrichtwert WR tags
Notes: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die zeitliche Veränderung eines Geräuschs. Wir sehen uns den zeitlichen Verlauf des Summenpegels an einem Immissionsort in Abhängigkeit von der Zeit in einem Diagramm an.
Der Summenpegel schwankt um etwa 8 dB. Um die mittlere Belastung zu erfassen, bildet man den Mittelungspegel, der dann in Bezug auf die Immissionsrichtwerte von Belang ist. Von einzelnen Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte überschritten werden, allerdings nicht beliebig weit, sondern tags maximal um 30 dB und nachts maximal um 20 dB. Für die von uns betrachtete Gerätepalette bedeutet diese Regelung bzgl. Geräuschspitzen meist keine Einschränkung.
Nächste Folie

## Slide 5: Impulshaltigkeit
Auch bei der Mittelwertbildung über die Zeit geht Information über das Geräusch verloren.
Welcher zeitliche Verlauf eines Geräuschs ist als besonders störend einzustufen?
mit Geräuschspitzen ohne Geräuschspitzen
Die subjektive Störwirkung eines Geräusch wird durch Impulshaltigkeit deutlich verstärkt.
Notes: Ähnlich wie bei der Bildung des Summenpegels über alle Frequenzen geht auch bei der Mittelwertbildung über die Zeit Information verloren. Es stellt sich auch hier wieder die Frage, ob es Eigenschaften des zeitlichen Verlaufs eines Geräusch gibt, die als störender empfunden werden als andere.
Wir hören wieder zwei Beispiele. Der Pegelmittelwert ist für beide Beispiele gleich groß. Audio.
Ein unregelmäßiges Geräusch mit vielen Geräuschspitzen wird üblicherweise als besonders störend wahrgenommen. Man nennt ein solches Geräusch impulshaltig.
Nächste Folie

## Slide 6: Beurteilungspegel
Ton- und Impulshaltigkeit werden nur dann berücksichtigt, wenn sie auch wirklich am Immissionsort hörbar sind.
Ton- und Impulshaltigkeit werden in Form von Zuschlägen auf den zeitlich gemittelten Summenpegel berücksichtigt.
Für Tonhaltigkeit wird je nach Ausgeprägtheit pauschal ein Zuschlag KT von 3 dB oder 6 dB vergeben.
Für die Impulshaltigkeit wird der Zuschlag KI aus der Impulshöhe und der Impulshäufigkeit berechnet.
Notes: Wie wird die störende Wirkung von Ton- und Impulshaltigkeit in Bezug auf den Immissionsschutz erfasst?
Zunächst einmal interessieren nur Töne und Impulse, die auch wirklich am Immissionsort zu hören sind. Es gibt durchaus den Fall, dass emissionsseitig eine geeignete ton- oder impulshaltige Quelle identifiziert wird, am Immissionsort aber diesbezüglich nichts zu hören ist. Das kann seinen Grund z. B. in den Immissionen anderer Anlagen haben, die auch auf den Immissionsort einwirken.
Um nicht noch mehr Richtwerte zu schaffen, als ohnehin schon vorhanden sind, wird die Störwirkung mit in den Immissionspegel eingerechnet. Das heißt, dass man auf den Mittelungspegel einen oder mehrere Zuschläge vergibt.
Für Tonhaltigkeit werden je nach Ausgeprägtheit pauschal 3 dB oder 6 dB Zuschlag vergeben.
Die Impulshaltigkeit wird nicht pauschal, sondern entsprechend einer Formel berücksichtigt, in die sowohl die Höhe der Impulse als auch ihre Häufigkeit eingehen.
Nächste Folie

## Slide 7: Beurteilungspegel
Den gemittelten Immissionspegel inklusive der Zuschläge nennen wir Beurteilungspegel Lr. Die Immissionsricht-werte beziehen sich immer auf Beurteilungspegel.
Bei unserer Gerätegruppe sind 3 dB Tonalitätszuschlag üblich, bei erheblicher Tonalität sind 6 dB zu vergeben; nur ohne wahrnehmbare Tonhaltigkeit entfällt der Zuschlag.
Der Zuschlag für Impulshaltigkeit spielt bei unserer Gerätegruppe eine untergeordnete Rolle.
Notes: Den gemittelten Immissionspegel zuzüglich der verschiedenen Zuschläge vergleichen wir mit den Immissionsrichtwerten und nennen ihn den Beurteilungspegel. Immissionsrichtwerte gelten immer für Beurteilungspegel.
Die von uns betrachtete Gerätegruppe weist sehr häufig tonale Emissionen auf und die Immissionsorte liegen sehr nahe. Daher wird üblicherweise ein Zuschlag von 3 dB vergeben, bei deutlicher Tonalität auch 6 dB. Nur wenn das Gerät schalltechnisch so ausgereift ist, dass keine tonalen Komponenten wahrnehmbar sind, kann der Zuschlag entfallen.
Für die von uns betrachtete Gerätegruppe spielt der Zuschlag für Impulshaltigkeit aufgrund der wenig impulshaltigen Geräuschcharakteristik eine untergeordnete Rolle.
Der Vollständigkeit halber sei noch der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit erwähnt, der hier ebenfalls ohne Bedeutung ist.
Es wird Zeit für ein Beispiel.
Nächste Folie

## Slide 8: Beurteilungspegel
Als Beispiel wird wieder die Luft-Wärme-Pumpe aus Kapitel 4 betrachtet.
Für die deutlichen tonhaltigen Geräuschanteile vergeben wir einen Tonalitätszuschlag von KT = 6 dB.
Das Gerät arbeitet durchgängig bei nahezu konstanter Geräuschentwicklung, so dass KI = 0 dB angesetzt wird.
Notes: Als Beispiel wird wieder die Luft-Wärme-Pumpe aus Kapitel 4 betrachtet.
Sie weist eine deutliche Tonalität auf, für die wir 6 dB Zuschlag vergeben müssen.
Das Gerät arbeitet durchgängig bei konstanter Geräuschentwicklung, so dass KI = 0 dB angesetzt wird.
Mit diesen Zuschlägen wird jetzt der Beurteilungspegel bestimmt.
Nächste Folie

## Slide 9: Beurteilungspegel
Daher erhalten wir als Beurteilungspegel: Lr = LpA + KT = 37 dB(A) + 6 dB(A) = 43 dB(A).
Der Beurteilungspegel über-schreitet den Immissions-richtwert zur Nachtzeit, der Betrieb ist damit nachts unzulässig.
Schallimmissionen einer Wärmepumpe
LWA = 67 dB(A)
LpA = 37 dB(A)
KT = 6 dB(A)
Lr = 43 dB(A)
Adiv = 30 dB
Notes: Die Ausbreitungsrechnung aus dem vorhergehenden Kapitel bleibt gültig.
Wir addieren nun noch die Zuschläge auf den Immissionspegel und erhalten den Beurteilungspegel: Lr = LpA + KT + KI = 37 dB(A) + 6 dB(A) + 0 dB(A) = 43 dB(A).
Der Beurteilungspegel überschreitet den Immissionsrichtwert zur Nachtzeit, der Betrieb ist damit unzulässig.
Der Betreiber muss sich also womöglich für ein schalltechnisch ausgereifteres Gerät entscheiden. Genau dies ist natürlich von Seiten der Gesetzgebung erwünscht.
Es gibt noch einen weiteren Ansatzpunkt, der eine solche Maßnahme erforderlich machen kann.
Nächste Folie

## Slide 10: Stand der Technik – Regelung der Emissionen
Es gibt auch emissionsseitige Vorgaben, z. B. die Einhaltung maximaler Schallleistungspegel für bestimmte Geräte.
Ganz allgemein ist dem Betreiber per Gesetz die Umsetzung des schalltechnischen Standes der Technik vorgeschrieben.
Was Stand der Technik ist, wird in Einzelfällen im Rahmen von Verordnungen o. Ä. konkretisiert.
Für unsere Gerätepalette gibt es konkrete Anforderungen, deren Erfüllung Voraussetzung für die Einstufung als „geräuscharm“ ist. Nur geräuscharme Geräte dürfen durchgängig betrieben werden.
Notes: Bisher haben wir nur über immissionsseitige Regelungen gesprochen. Diese bilden den Kern des Immissionsschutzes. Es gibt jedoch auch emissionsseitige Vorgaben. Das heißt, es wird beispielsweise für eine bestimmte Gerätegruppe ein Wert für die Schallemissionen festgelegt, der unabhängig von der immissionsseitigen Erfüllung der Richtwerte nicht überschritten werden darf.
Solche Festlegungen werden entsprechend dem Stand der Technik vorgenommen, das heißt es handelt sich um Schallleistungspegel, die derzeit bei zumutbarem technischen Aufwand bekanntermaßen gut erreicht werden können. Die Umsetzung des Stands der Technik auch im Hinblick auf Schallemissionen ist ein Grundsatz des Immissionsschutzes und in der Gesetzgebung verankert.
Da die Einschätzung des Standes der Technik oft eine subjektive Abgelegenheit ist, wird dieser vom Gesetzgeber wo nötig und möglich konkretisiert.
Für die uns interessierenden Geräte wurde eine Liste von Grenzwerten für die Schallemissionen erarbeitet. Nur bei Einhaltung dieser Grenzwerte gelten die entsprechenden Geräte als lärmarm und dürfen durchgängig betrieben werden. Für alle anderen Geräte gelten die Ausschlusszeiten wochentags von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr sowie sonn- und feiertags ganztägig.
Wir wollen uns diese Tabelle ansehen:
Nächste Folie

## Slide 11: Stand der Technik – Regelung der Emissionen
Tabelle zur Anforderung an die Schallemissionen geräusch-armer gebäudetechnischer Geräte lt. §11, Abs.2, 32. BImSchV
Nr. | Bezeichnung | Anforderung
1a | Klima- und Kühlgeräte mit Kühlleistung PC ≤ 6 kW | LWA ≤ 55 dB(A)
1b | Klima- und Kühlgeräte mit 6 kW < PC ≤ 12 kW | LWA ≤ 60 dB(A)
2 | Lüftungsgeräte mit elektrischer Leistung Pel ≤ 125 W | LWA ≤ 50 dB(A)
3a | Luft-Wärme-Pumpen mit Wärmeleistung Ph ≤ 6 kW | LWA ≤ 55 dB(A)
3b | Luft-Wärme-Pumpen mit 6 kW < Ph ≤ 12 kW | LWA ≤ 60 dB(A)
3c | Luft-Wärme-Pumpen mit 12 kW < Ph ≤ 30 kW | LWA ≤ 65 dB(A)
4a | Klein-KWK-Anlagen mit el. Leistung Pel ≤ 20 kW | LpA,1m ≤ 55 dB(A)
 | und | LpC,1m ≤ 68 dB(C)
4b | Klein-KWK-Anlagen mit 20 kW < Pel ≤ 50 kW | LpA,1m ≤ 60 dB(A)
 | und | LpC,1m ≤ 73 dB(C)
Notes: Die Tabelle ist der 32. BImSchV entnommen und regelt die Höhe der zulässigen Schallemissionen für geräuscharme gebäudetechnische Geräte.
Es wird zumeist eine Obergrenze für den A-bewerteten Schallleistungspegel angegeben. Bei Klein-KWK-Anlagen (Mini-BHKW) wird der Schalldruckpegel im Abstand von 1 m geregelt. Dabei taucht eine andere Frequenzbewertung auf, die C-Bewertung. Sie dient in diesem Zusammenhang dazu, tieffrequente Geräuschanteile adäquat zu erfassen. Wir werden diese Thematik später noch einmal aufgreifen.
Nächste Folie

## Slide 12: Stand der Technik – Regelung der Emissionen
Die Luft-Wärme-Pumpe ist nicht geräuscharm und darf nur werk-tags von 7 – 20 Uhr betrieben werden.
Daher wird ein Gerät mit LWA = 63 dB(A) und KT = 3 dB angeschafft.
Es ergibt sich ein Beurteilungs-pegel von Lr = 36 dB(A).
Die Anlage darf somit aus unserer Sicht ganztägig betrieben werden.
Schallimmissionen einer Wärmepumpe
LWA=63 dB(A)
LpA = 33 dB(A)
KT = 3 dB(A)
Lr = 36 dB(A)
Adiv = 30 dB
Notes: Wir kommen zurück auf unser Beispiel: Unsere Wärmepumpe hatte bei 20 kW el. Leistung einen Schallleistungspegel von 67 dB(A). Dieser Wert liegt oberhalb des Grenzwerts von 65 dB(A). Das Gerät wird also nicht als geräuscharm eingestuft und darf nur werktags zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr betrieben werden.
Das ist nicht im Sinne des Betreibers, der täglich und auch nachts die mit dem Aggregat verbundene Wärmeleistung benötigt. Er entscheidet sich daher für ein geräuscharmes Gerät mit einem Schallleistungspegel von LWA= 63 dB(A). Bei diesem Gerät ist außerdem der tonale Geräuschanteil deutlich abgesenkt, so dass nur ein Tonalitätszuschlag von 3 dB anfällt.
Damit sinkt auch der Beurteilungspegel um insgesamt 7 dB auf 36 dB(A). Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) wird nun eingehalten, so dass das Gerät aus unserer Sicht für durchgängigen Betrieb geeignet ist.
Nächste Folie

## Slide 13: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit