## Slide 1: 6. Kapitel
Anlagenplanung im Hinblick auf den Schallschutz II
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Bislang haben wir zur Prognose von Lärmimmissionen nur den Schallleistungspegel einer Schallquelle und deren Entfernung vom Immissionsort berücksichtigt. Es gibt noch eine Reihe weiterer wichtiger Faktoren, deren Einfluss wir in der Folge betrachten wollen.
Nächste Folie

## Slide 2: Anlagenplanung im Hinblick auf den Schallschutz II
Berücksichtigung von Reflexionen:
Welche Rolle spielt die bauliche Umgebung einer Schallquelle?
Berücksichtigung der Abschirmung:
Welche Rolle spielen Hindernisse für die Schallausbreitung?
Richtwirkung einer Schallquelle:
Welchen Einfluss hat die Aufstellungsrichtung auf die zu erwartenden Schallimmissionen?
Notes: Bei der Betrachtung des Krankenwagens im Tunnel haben wir bereits festgestellt, dass die bauliche Umgebung maßgeblichen Einfluss auf die Schallabstrahlung hat. Dies liegt an den reflektierenden Eigenschaften von Gebäuden, Boden etc. und wird zunächst betrachtet.
Eine wichtige Rolle für die Schallausbreitung spielen weiterhin Hindernisse auf dem Ausbreitungsweg, die den Immissionsort von der Quelle abschirmen. Dies wird uns im 2. Abschnitt beschäftigen.
Außerdem kann die Schallabstrahlung einer Schallquelle stark von der Richtung abhängen. Darum wird zuletzt auf die Richtwirkung einer Schallquelle eingegangen.
Beginnen wir mit der Schallreflexion:
Nächste Folie

## Slide 3: Berücksichtigung von Reflexionen
Schall wird an festen Körpern zu einem Großteil reflektiert. Der Rest wird absorbiert oder durchdringt den Körper.
Ein bekanntes Reflexionsphänomen ist das Echo vor großen Haus- oder Felswänden.
Auch glatte Wasseroberflächen reflektieren den Schall sehr gut. Man sagt deshalb, Wasser trage den Schall.
Alles, was den Schall gut reflektiert, nennt man schallhart, z. B. Hausfassaden, Holz, Metall, betonierte, asphaltierte oder gestampfte Böden, glatte Wasseroberflächen.
Notes: Trifft Luftschall auf einen festen Körper, so wird ein Großteil des Schalls reflektiert. Ein Teil des nicht reflektierten Schalls durchdringt den Körper und der übrige Teil wird von dem Körper absorbiert, d. h. quasi verschluckt.
Ein bekanntes Reflexionsphänomen ist das Echo. Man kann es vor großen Haus- oder Felswänden beobachten.
Aber auch glatte Wasserflächen reflektieren den Schall sehr gut. Man kann deshalb auf ruhigen Seen oft weit entfernte Geräusche sehr gut hören. Man sagt auch oft, das Wasser trägt den Schall.
Alles, was den Schall gut reflektiert, nennen wir schallhart. Beispiele für schallharte Objekte sind: Hausfassaden, Holz, Metall, betonierte, asphaltierte oder gestampfte Böden, glatte Wasseroberflächen.
Wie wirken sich nun Reflexionen auf die Schallabstrahlung aus?
Nächste Folie

## Slide 4: Berücksichtigung von Reflexionen
Bei freier Aufstellung einer Schallquelle breitet sich der Schall ungehindert in alle Richtungen aus.
Bei Aufstellung vor einer Hauswand halbiert sich die Ausbreitungsfläche, in die sich der Schall ausbreiten kann, der Pegel steigt um 3 dB.
Schallquelle im Freifeld
Schallquelle vor einer Hauswand
Notes: Wir betrachten eine Schallquelle, die frei aufgestellt ist. Sie kann in alle Richtungen abstrahlen und daher gelten die Überlegung aus Kapitel 4. Eine Käseglocke über der Schallquelle würde in allen Richtungen Schall abbekommen.
Stellt man die Schallquelle vor eine Hauswand, ist die eine Hälfte der Käseglocke von der Schallausbreitung ausgeschlossen. Da aber der gesamte Schall, der in diesen Teil der Käseglocke abgestrahlt würde, an der schallharten Hauswand reflektiert wird, bleibt die Schallabstrahlung insgesamt erhalten, der gesamte Schall tritt also durch eine halb so große Fläche. Das entspricht einer Steigerung des Schalldruckpegels um 3 dB.
Nächste Folie

## Slide 5: Berücksichtigung von Reflexionen
Bei Aufstellung der Schall-quelle in einer Ecke teilt sich die Ausbreitungsfläche gegen-über dem Freifeld durch 4, der Pegel steigt um 6 dB.
Auch bei einer Schallquelle zwischen zwei Hausfassaden sind zwei Richtungen von der Schallausbreitung ausgeschlossen: + 6 dB.
Schallquelle in einer Ecke
Schallquelle zwischen zwei Wänden
Notes: Nehmen wir noch eine zweite Hauswand hinzu, so dass das Gerät in der Ecke steht, kann der Schall nur noch durch ein Viertel der ursprünglichen Fläche hindurchtreten. Da kein Schall verloren geht, bleibt die Schallabstrahlung insgesamt erhalten, der Schalldruckpegel steigt hier sogar um 6 dB.
Wir wollen noch drei weitere Geometrien untersuchen, die häufig vorkommen, aber keine so klare Symmetrie aufweisen wie die bisherigen Beispiele. Die hier jeweils angegebenen Pegelerhöhungen sind daher Anhaltswerte und stimmen nicht ganz exakt.
Bei Aufstellung einer Schallquelle zwischen zwei Hauswänden kann man grob sagen: zwei Richtungen sind von der Schallausbreitung ausgeschlossen, für die übrig bleibenden Richtungen muss mit +6 dB gerechnet werden.
Nächste Folie

## Slide 6: Berücksichtigung von Reflexionen
Schallquelle in Ecke unter Vordach
Schallquelle an einer Haus-wand unter einem Vordach: zwei Richtungen ausgeschlossen: +6 dB.
Schallquelle in einer Ecke unter einem Vordach: hier sind drei Richtungen ausgeschlossen, wir rechnen mit einer Zunahme von 9 dB.
Schallquelle unter einem Vordach
Notes: Die Aufstellung unter einem Vordach sorgt durch Reflexionen an der Unterseite ebenfalls für eine erhöhte Abstrahlung in die übrigen Richtungen. Es muss auch hier mit +6 dB gerechnet werden.
Noch stärkere Auswirkungen hat die Aufstellung eines Geräts in einer Ecke unter einem Vordach. Hier sind drei Richtungen von der Schallausbreitung ausgeschlossen, so dass insgesamt eine Zunahme des Pegels von 9 dB zu erwarten ist.
Ähnlich sieht es mit einer Schallquelle unter einem Dach zwischen zwei Hauswänden aus, was dann in etwa mit der Situation in einem Tunnel zu vergleichen wäre.
Wir wollen uns den Einfluss von Reflexionen wieder an unserem Beispiel mit der Wärmepumpe vor Augen führen:
Nächste Folie

## Slide 7: Berücksichtigung von Reflexionen
Die letzte Aufstellsituation (+ 9 dB) ist im Rahmen der Tätigkeit des Sachverständigen nicht vorgesehen.
Es kommt vor, dass die umgebende Bebauung eines Gerätes keine Einordnung in eine der fünf vorgesehenen Situationen zulässt.
In diesem Fall ist ggf. eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen.
Notes: Die letzte Aufstellsituation (+ 9 dB) ist im Rahmen der Tätigkeit des Sachverständigen nicht vorgesehen.
Es kommt immer wieder vor, dass die umgebende Bebauung eines Gerätes keine Einordnung in eine der fünf vorgesehenen Situationen zulässt.
Da in einem solchen Fall u. U. die Festlegung des Reflexionswertes nicht möglich ist und evtl. sogar Messungen durchgeführt werden müssen, ist ggf. eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen.
Nächste Folie

## Slide 8: Berücksichtigung von Reflexionen
Wir verändern die Aufstell-position der Wärmepumpe leicht.
Für die Reflexionen der Wand müssen wir 3 dB ansetzen, der Abstand zum Immissionsort verkürzt sich auf 10 m.
Trotz geräuscharmen Geräts wird jetzt Lr = 41 dB(A) ermittelt, der Richtwert wird somit nicht eingehalten.
Schallimmissionen einer Wärmepumpe
LWA = 63 dB(A)
Krefl = 3 dB
LpA = 38 dB(A)
KT = 3 dB(A)
Lr = 41 dB(A)
Adiv = 28 dB
Notes: Wir betrachten die Situation, dass die Wärmepumpe nur ein paar Meter weiter steht, allerdings direkt vor der Hausfassade. Dadurch verkürzt sich die Entfernung auf 10 m, außerdem müssen wir zusätzlich 3 dB wegen der Aufstellung vor einer schallharten Wand und den damit verbundenen Reflexionen ansetzen.
Der Beurteilungspegel liegt jetzt bei 41 dB(A), d. h. der Richtwert wird trotz Anschaffung eines geräuscharmen Gerätes überschritten, so dass der Betrieb nicht zulässig ist.
Dieses Beispiel zeigt, dass eine zunächst unbedeutend wirkende Planänderung schalltechnisch relevante Auswirkungen haben kann.
Nun zur Abschirmung durch Hindernisse.
Nächste Folie

## Slide 9: Berücksichtigung der Abschirmung
Beugung einer Welle an einem Hindernis
Schall ist eine Welle und dringt auch in Gebiete ein, die bei strahlenförmiger Ausbreitung nicht erreicht würden.
Man nennt dieses Verhalten Beugung. Wellen werden umso stärker gebeugt, je größer die Wellenlänge bzw. je niedriger die Frequenz ist.
Notes: Wir betrachten zunächst die Aufnahme einer Wasserwelle, die auf ein Hindernis trifft, um uns folgende Grundeigenschaft klar zu machen: Schall ist eine Welle und kann sich auch in Gebiete ausbreiten, die bei strahlenförmiger Ausbreitung nicht erreicht werden könnten. Man mache sich diesbezüglich klar, dass man beispielsweise eine Grillparty hinter einer Mauer sehr gut hören kann, obwohl man die Partygesellschaft nicht sieht.
Man nennt diese Welleneigenschaft Beugung. Die Beugung ist ein stark frequenzabhängiges Phänomen. Wellen werden umso stärker gebeugt, je größer die Wellenlänge, je niedriger also die Frequenz ist.
Was folgt daraus für die Abschirmung von Schall durch Hindernisse?
Nächste Folie

## Slide 10: Berücksichtigung der Abschirmung
Hochfrequenter Schall ist leichter abzuschirmen als tieffrequenter Schall.
Abschirmend wirksam sind außerdem grundsätzlich nur größere, kompakte Flächen ohne nennenswerte Lücken.
Ein Hindernis kann nur akustisch wirksam sein, wenn es die Sichtlinie zwischen Quelle und Empfänger unterbricht. Unter dieser Voraussetzung ist ein Hindernis umso wirksamer,
  je massiver es ist,
  je tiefer es in die Sichtlinie einschneidet und
  je hochfrequenter das Geräuschspektrum ist.
Notes: Die Beugung schränkt die Wirksamkeit eines Hindernisses ein. Wenn die Beugung für große Wellenlängen besonders ausgeprägt ist, d. h. für niedrige Frequenzen, dann bedeutet das, dass hochfrequenter Schall leichter abzuschirmen ist als tieffrequenter Schall.
Abschirmend wirksam sind außerdem grundsätzlich nur größere, kompakte Flächen ohne nennenswerte Lücken. Hecken oder Lattenzäune und dergleichen sind beispielsweise quasi völlig unwirksam, selbst dann, wenn sie nahezu blickdicht sind.
Trotzdem gilt: Ein Hindernis kann überhaupt nur dann akustisch wirksam sein, wenn es die Sichtlinie zwischen Quelle und Empfänger unterbricht.
Unter dieser Voraussetzung ist ein Hindernis umso wirksamer, je massiver es ist, je tiefer es in die Sichtlinie einschneidet und je hochfrequenter das betreffende Geräuschspektrum ist.
Wie können wir die abschirmende Wirkung von Hindernissen berücksichtigen?
Nächste Folie

## Slide 11: Berücksichtigung der Abschirmung
Wegen der Frequenzabhängigkeit der Abschirmung sind pauschale quantitative Aussagen schwierig.
Für den häufigen Fall der Ausbreitung um Häuserecken gilt folgende orientierende Faustregel:
  um eine Ecke: -5 dB
  um zwei Ecken: -15 dB
Die Abschirmung ist in Planung und Beratung einzubeziehen, nicht aber für Berechnungen zu berücksichtigen. Dazu ist ggf. eine Messstelle nach § 26 BImSchG notwendig.
-5 dB
-15 dB
Notes: Um unsere Vorgehensweise einfach zu halten, wollen wir Berechnungen immer nur mit Summenpegeln durchführen. Wegen der starken Frequenzabhängigkeit der Beugung sind aber ohne genaue Berücksichtigung des Spektrums nur sehr vage Aussagen über die abschirmende Wirkung von Hindernissen möglich.
Besonders häufig wird im Rahmen von Planungen die Frage auftauchen, wie sich der Schall zu einer benachbarten Fassade ausbreitet, also um eine Ecke.
Haben wir eine Schallquelle an einer Hausfassade aufgestellt, so können wir gewöhnlich davon ausgehen, dass der Pegel durch die Abschirmung einer Häuserecke an den angrenzenden Fassaden um mindestens 5 dB gedämpft wird. Für die gegenüberliegende Fassade ist mit mindestens 15 dB zu rechnen.
Wir werden die abschirmende Wirkung von Hindernissen nur qualitativ berücksichtigen. Das heißt, wir beziehen sie in Planung und Beratung ein, berücksichtigen sie aber nicht für Berechnungen.
Zuletzt wollen wir noch einmal auf die Schallquelle selbst zu sprechen kommen.
Nächste Folie

## Slide 12: Richtwirkung einer Schallquelle
Der Schallleistungspegel be-schreibt die Emissionen einer Schallquelle nicht vollständig.
Die Schallabstrahlung ist bei vielen Schallquellen nicht in alle Richtungen gleich groß.
Die Richtwirkung gibt in Abhängigkeit von der Rich-tung die Pegeldifferenz zur mittleren Abstrahlung an.
Richtwirkung einer Wärmepumpe
Notes: Dazu sehen wir uns die Luft-Wärme-Pumpe aus Kapitel 1 noch einmal genauer an. Der Hersteller gibt, wie verlangt, einen Schallleistungspegel an. Dieser beschreibt das Gerät als Schallquelle allerdings noch nicht vollständig.
Wenn wir in einem bestimmten Abstand um die Luft-Wärme-Pumpe herumgehen, werden wir bemerken, dass es Richtungen gibt, in die sie mehr Schall abstrahlt, und andere, in die sie weniger abstrahlt. Die Schallabstrahlung ist bei vielen Schallquellen nicht in alle Richtungen gleich groß.
In unserem Fall wird die Schallquelle über den Ventilator nach oben überdurchschnittlich viel Geräusch abstrahlen und zu den geschlossenen Seiten umso weniger. Um dies zahlenmäßig zu fassen, kann man abhängig von der Richtung angeben, um welche Pegeldifferenz in dieser Richtung mehr oder weniger abgestrahlt wird, als bei gleichmäßiger Abstrahlung zu erwarten wäre. Diese Angabe nennt man die Richtwirkung einer Schallquelle.
Womöglich wäre in unserem Beispiel die Richtwirkung nach oben +3 dB und die in Richtung der geschlossenen Seite -5 dB. Wie beziehen wir nun die Richtwirkung in unsere Arbeit mit ein?
Nächste Folie

## Slide 13: Richtwirkung einer Schallquelle
Bezüglich der Richtwirkung eines Geräts wird man im Allgemeinen über keine quantitativen Angaben verfügen.
Die Richtwirkung eines Geräts ist bei der Planung und Beratung ggf. entsprechend zu berücksichtigen.
Eine quantitative Berücksichtigung der Richtwirkung kann nur eine Messstelle nach § 26 BImSchG vornehmen.
Im Allgemeinen nimmt die Richtwirkung einer Schallquelle mit steigender Entfernung ab.
Notes: Die Angabe der Richtwirkung ist dem Hersteller nicht vorgeschrieben. Sie wird daher in den seltensten Fällen in befriedigender Güte vorliegen.
Wie schon bei der Abschirmung werden wir uns also damit begnügen, die Richtwirkung qualitativ in Planung und Beratung einzubeziehen. Das heißt, aufgrund Ihres technischen Sachverstandes und Ihrer Erfahrung mit den entsprechenden Geräten sollen Sie über einen geeigneten Standort hinaus auch eine geeignete Ausrichtung des Geräts empfehlen.
Von einer quantitativen Berücksichtigung der Richtwirkung wird abgesehen, denn man kann davon ausgehen, dass bei geeigneter Aufstellung die Abstrahlung so erfolgt, dass in Richtung der Immissionsorte besonders wenig Schall emittiert wird. Dann ist die Rechnung mit dem angegebenen Schallleistungspegel eine konservative Abschätzung und mit dem Immissionsschutz entsprechend vereinbar. Ist eine rechnerische Berücksichtigung der Richtwirkung notwendig, muss eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzugezogen werden, die dann u. U. Messungen am Gerät durchführen muss.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die Richtwirkung einer Schallquelle umso schwächer wird, je weiter man sich von ihr entfernt. Die Ausrichtung des Geräts sollte sich also an den nächstgelegenen Immissionsorten orientieren.
Was bedeutet das für unser Beispiel?
Nächste Folie

## Slide 14: Richtwirkung einer Schallquelle
Die Wärmepumpe steht wieder an ihrer ursprünglichen Aufstell-position.
Wir richten sie mit der geschlossenen Seite zum Nachbarhaus hin aus.
Der Beurteilungspegel vor dem Schlafzimmerfenster ist dann auf keinen Fall größer als 36 dB(A).
Schallimmissionen einer Wärmepumpe
LWA=63dB(A)
LpA = 33dB(A)
KT = 3dB(A)
Lr = 36dB(A)
Adiv = 30dB
Notes: Die Wärmepumpe steht wieder an ihrer ursprünglichen Aufstellposition. Wie richten wir sie jetzt am besten aus? Wir sind davon ausgegangen, dass die geschlossene Seite die geringsten Schallemissionen aufweist. Also werden wir die Wärmepumpe so aufstellen, dass diese Seite in Richtung des Nachbarhauses zeigt.
Wenn auf dieser Seite tatsächlich weniger Schall abgestrahlt wird, dann ist der von uns berechnete Beurteilungspegel auf keinen Fall zu klein, oder anders gesagt: Der wirkliche Beurteilungspegel liegt mit Sicherheit unter dem von uns angegebenen Wert.
Die Durchführung unserer Berechnung ist daher als schalltechnisch konservativ anzusehen.
Nächste Folie

## Slide 15: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit