## Slide 1: 7. Kapitel
Grundsätze des Immissionsschutzes III
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Bisher haben wir stillschweigend angenommen, dass es nur eine Schallquelle und einen Immissionsort gibt. Dies ist i. A. eine unrealistische Annahme.
Nächste Folie

## Slide 2: Grundsätze des Immissionsschutzes III
Berücksichtigung mehrerer Immissionsorte:
Wie geht man vor, wenn eine Anlage an mehreren Orten in der Nachbarschaft Lärmimmissionen verursacht?
Berücksichtigung mehrerer Anlagen:
Wie ist das Einwirken mehrerer Anlagen auf ein und denselben Immissionsort geregelt?
Notes: Insbesondere die von uns betrachteten Geräte sind gehäuft in größeren Siedlungen von Einfamilienhäusern anzutreffen. Das heißt, wir müssen uns einerseits mit der Frage beschäftigen, ob wir alle Immissionsorte zu betrachten haben, die von einer bestimmten Anlage betroffen sind.
Andererseits kann auch der Fall eintreten, dass an ein und demselben Immissionsort verschiedene benachbarte Anlagen einwirken.
Nächste Folie

## Slide 3: Berücksichtigung mehrerer Immissionsorte
Die Emissionen einer Schall-quelle können an mehreren Immissionsorten relevant sein.
Die höchsten Immissionspegel sind im nächstgelegenen Anwesen Nr.12a zu erwarten.
Sind die Richtwerte hier ein-gehalten, gilt dies auch an den übrigen Immissionsorten. Anwesen Nr.12a ist daher der maßgebliche Immissionsort.
Fenster/Tür eines schutzwürdigen Raums
Schallquelle
Maßgeblicher Immissionsort
Notes: Wir betrachten also wieder eine Schallquelle, zum Beispiel eine Luftwärmepumpe, die in einem Wohngebiet aufgestellt ist. Wir sehen, dass insgesamt vier umliegende Anwesen von den Emissionen der Schallquelle in relevantem Maß betroffen sein können. Wie gehen wir nun vor?
Sehen wir einmal von der Möglichkeit ab, dass die Schallquelle eine nennenswerte Richtwirkung aufweist, so gibt es mehrere Fenster, die vom Schall ohne Abschirmung erreicht werden. Da Richtwirkung, Reflexionen und Abschirmung für alle diese Fenster die gleiche Auswirkung haben, unterscheiden sich die jeweiligen Immissionen allein aufgrund der Entfernung. Es ist also davon auszugehen, dass am nächstgelegenen Fenster im Anwesen Martinstraße 12a der höchste Immissionspegel auftritt.
Wenn wir also nachweisen können, dass dort der Immissionsrichtwert eingehalten wird, dann ist davon auszugehen, dass dies für die anderen Immissionsorte erst recht der Fall ist. Es genügt also, sich mit seiner Immissionsprognose auf den am stärksten betroffenen Immissionsort zu beschränken. Den am stärksten betroffenen Immissionsort nennen wir maßgeblichen Immissionsort.
Der maßgebliche Immissionsort muss nicht immer eindeutig sein.
Nächste Folie

## Slide 4: Berücksichtigung mehrerer Immissionsorte
Für die Immissionsorte kön-nen unterschiedliche Gebiets-einstufungen vorliegen.
Die Ausbreitungsdämpfung zum Haus Nr. 11 ist 4 dB grö-ßer als zur Nr. 12a, der Richt-wert ist aber 5 dB schärfer.
Daher ist der Richtwert beim Anwesen Nr. 11 am ehesten überschritten, Haus Nr. 11 ist maßgeblicher Immissionsort.
Fenster/Tür eines schutzwürdigen Raums
Schallquelle
IRW nachts: 35dB(A) (WR)
IRW nachts: 40dB(A) (WA)
36 dB
32 dB
Maßgeblicher Immissionsort
Notes: Im vorliegenden Fall ist es unwahrscheinlich, es wäre aber möglich, dass jenseits der Straße eine andere Gebietseinstufung vorliegt.
Gesetzt den Fall, östlich der Straße hätten wir ein Allgemeines Wohngebiet, westlich ein Reines Wohngebiet, dann wären dort um 5 dB schärfere Richtwerte einzuhalten.
Der Unterschied in der Ausbreitungsdämpfung zwischen Anwesen Nr. 12a (15 m entfernt) und Nr. 11 (24 m entfernt) beträgt aber nur 4 dB.
Damit sind in diesem Fall die Immissionsrichtwerte am ehesten im Anwesen Martinstraße 11 überschritten. Martinstraße 11 ist daher der maßgebliche Immissionsort.
Nächste Folie

## Slide 5: Berücksichtigung mehrerer Immissionsorte
Wir nehmen an, die Schall-quelle habe eine ausgeprägte Richtwirkung nach Süden.
Die Ausbreitungsdämpfung zum Haus Nr. 10 ist 5 dB größer als zur Nr. 12a.
Ist die Richtwirkung in Rich-tung Süden 6 dB größer als zur Seite, ist Haus Nr. 10 maßgeblicher Immissionsort.
Fenster/Tür eines schutzwürdigen Raums
Schallquelle
37 dB
32 dB
+2 dB
-4 dB -4 dB
Maßgeblicher Immissionsort
Notes: Auch die Richtwirkung kann Einfluss auf die Festlegung des maßgeblichen Immissionsortes haben. Wir nehmen an, die Schallquelle habe eine ausgeprägte Richtwirkung nach Süden. Die Aufstellung ist dann schalltechnisch sinnvoll erfolgt, weil die Bebauung im Süden am weitesten entfernt ist. Es stellt sich trotzdem die Frage, ob evtl. in Anwesen Nr. 10 mit den höchsten Immissionen zu rechnen ist.
Der Unterschied in der Ausbreitungsdämpfung zwischen Anwesen Nr. 12a (15 m entfernt) und Nr. 10 (27 m entfernt) beträgt 5 dB.
Angenommen die Abstrahlung der Wärmepumpe in Richtung Süden ist um 6 dB höher als zur Seite, dann werden die Immissionsrichtwerte am ehesten im Anwesen Martinstraße 10 überschritten. Martinstraße 10 ist daher der maßgebliche Immissionsort.
Nächste Folie

## Slide 6: Berücksichtigung mehrerer Immissionsorte
Die per Sichtlinie mit der Quelle verbundenen Immis-sionsorte sind weiter entfernt.
Die Ausbreitungsdämpfung zum Haus Nr. 11 ist 5 dB grö-ßer als zur Nr. 9, wo aber auch 5 dB Abschirmung über‘s Eck zu berücksichtigen sind.
Der maßgebliche Immissions-ort ist in diesem Fall nicht ein-deutig zu identifizieren.
Fenster/Tür eines schutzwürdigen Raums
Schallquelle
39 dB
34 dB
-5dB
Notes: Auch die Abschirmung ist bei der Festlegung des maßgeblichen Immissionsortes zu berücksichtigen. Wir wandeln unsere Beispielsituation etwas ab. Die Wärmepumpe steht jetzt auf der straßenzugewandten Fassadenseite von Haus Nr. 10. Das gegenüberliegende Haus Nr. 9 weist zur Straßenseite keine Fenster von schutzwürdigen Räumlichkeiten auf. Alle per Sichtlinie mit der Quelle verbundenen Immissionsorte sind weiter entfernt.
Der Unterschied in der Ausbreitungsdämpfung zwischen Anwesen Nr. 9 (19 m entfernt) und Nr. 11 (34 m entfernt) beträgt 5 dB. Für die Abschirmung durch die Hausecke sind jedoch ebenfalls 5 dB zu veranschlagen.
Der maßgebliche Immissionsort kann nicht eindeutig identifiziert werden. Man betrachtet in einem solchen Fall vorsichtshalber zwei maßgebliche Immissionsorte.
Zuletzt wollen wir uns mit der Anwesenheit mehrerer gleichzeitig auf einen Immissionsort einwirkenden Schallquellen beschäftigen.
Nächste Folie

## Slide 7: Berücksichtigung mehrerer Immissionsorte
Vorsicht bei der Wahl des maßgeblichen Immissionsortes:
Im Zweifel sollten zur Sicherheit zwei oder noch mehr Immissionsorte betrachtet werden.
Ist die Situation zu unübersichtlich, muss ggf. auch eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzugezogen werden.
Notes: Zusammenfassend ist zu sagen, dass der nächstgelegene Immissionsort zwar oft, aber eben nicht immer auch der maßgebliche Immissionsort ist. Daher ist bei der Wahl des maßgeblichen Immissionsortes Vorsicht geboten.
Im Zweifel sollten sicherheitshalber zwei oder mehr Immissionsorte in die Betrachtung aufgenommen werden.
Ist die Situation zu unübersichtlich, sollte eine Messstelle nach § 26 BImSchG zur Beurteilung eingeschaltet werden.
Nächste Folie

## Slide 8: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Berücksichtigung mehrerer auf einen Immissionsort einwirkenden Anlagen
44 dB(A)
+44 dB(A)
IRW nachts: 45 dB(A)
=47 dB(A)
Notes: Zurück zu Herrn Dezibel. Die Energiewirtschaft läuft gut und der Kraftwerksbetreiber will einen weiteren Kraftwerksblock errichten.
Wir nehmen an, dass für das Anwesen von Herrn Dezibel die Immissionsrichtwerte für Mischgebiet anzusetzen sind, das heißt tagsüber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). Wir haben uns aber noch keine Gedanken gemacht, wie diese Werte zu handhaben sind, wenn mehrere Anlagen Geräuschimmissionen verursachen. Wir wissen noch nicht einmal, was für ein Geräuschpegel herrscht, wenn zwei verschiedene Lärmquellen auf einen Immissionsort einwirken, wie also Schalldruckpegel zu addieren sind. Nehmen wir an, das bestehende Kraftwerk verursacht nachts einen Immissionspegel von 44 dB(A). Der neue Kraftwerksblock ist zwar etwas leiser, aber auch etwas näher, und verursacht ebenfalls 44 dB(A). Dann ergibt sich nach den Gesetzen der Pegeladdition ein Gesamtimmissionspegel von 44 dB(A) + 3 dB(A) = 47 dB(A).
Ist der nächtliche Richtwert von 45 dB(A) jetzt eingehalten oder nicht?
Nächste Folie

## Slide 9: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Die Immissionsrichtwerte für Anlagengeräusche sind in Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden Anlagen einzuhalten.
Pegelsummen werden logarithmisch gebildet, was etwas kompliziert ist. Ein paar Sonderfälle kann man sich merken:
2 x L = L + 3, z. B. 2 x 40 dB = 43 dB
4 x L = L + 6, z. B. 4 x 40 dB = 46 dB
10 x L = L +10, z. B. 10 x 40 dB = 50 dB
Bei der Neuerrichtung einer Anlage muss der Betreiber die an den Immissionsorten bereits bestehenden Immissionen berücksichtigen.
Notes: In dieser Frage ist die Gesetzgebung auf der Seite von Herrn Dezibel: Die Immissionsrichtwerte für Anlagengeräusche sind in Summe aller einwirkenden Anlagen einzuhalten.
Konkret heißt das, der Kraftwerksbetreiber hat dafür zu sorgen, dass die Immissionen beider Kraftwerke gemeinsam den Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nicht überschreiten.
Sobald mehrere Quellen auf einen Immissionsort einwirken, ist zur rechnerischen Ermittlung des Gesamtpegels eine Pegeladdition erforderlich. Pegel werden nicht gewöhnlich addiert, sondern logarithmisch. Das macht die Sache etwas kompliziert. Einige wichtige Sonderfälle kann man sich merken: Zweimal derselbe Pegel bedeutet Pegel + 3 dB, viermal derselbe Pegel bedeutet Pegel + 6 dB und zehnmal derselbe Pegel bedeutet Pegel + 10 dB.
Bei der Neuerrichtung einer Anlage hat der Betreiber dafür Sorge zu tragen, dass an den maßgeblichen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden. Dabei muss er die bereits bestehenden Immissionen – die sogenannte Vorbelastung – berücksichtigen.
Wie wird diese Regelung in unserem Fall konkret gehandhabt?
Nächste Folie

## Slide 10: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Unterschreiten die von einer Anlage verursachten Immissionen die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB, so ist die Anlage im Allgemeinen ohne weitere Betrachtung der Vorbelastung genehmigungsfähig.
Für die uns betreffende Gerätegruppe wird gefordert, dass die Immissionen unabhängig von der Vorbelastung die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.
So schafft man ausreichend Spielraum für die Aufstellung von mindestens drei weiteren Geräten, ohne eine Überschreitung der Richtwerte in Summe zu riskieren.
Notes: Die Ermittlung der Vorbelastung ist aufwendig. Um sie in vielen Fällen vermeiden zu können, bietet die Gesetzgebung eine Art Hintertür, die die Vorgehensweise vereinfachen soll, ohne den Lärmschutz aufzuweichen. Diese Regelung funktioniert folgendermaßen:
Kann ein Betreiber nachweisen, dass die von seiner Anlage verursachten Immissionen den Immissionsrichtwert nicht nur einhalten, sondern sogar um 6 dB unterschreiten, dann ist die Anlage im Allgemeinen ohne weitere Prüfung der Vorbelastung genehmigungsfähig.
Häufig wird von Genehmigungsbehörden die Unterschreitung der IRW um 6 dB auch dann verlangt, wenn noch keine Vorbelastung vorliegt. Von dieser Praxis wird in Bezug auf die uns betreffenden Geräte pauschal Gebrauch gemacht. Unabhängig davon, ob bereits eine Vorbelastung vorliegt oder nicht, müssen die verursachten Immissionen die IRW um 6 dB unterschreiten.
Was hat das für einen Sinn? Ein bekanntes Problem beim Immissionsschutz ist, dass bei Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte eine neu hinzukommende Anlage im Hinblick auf den Lärmschutz kaum mehr Spielraum hat, da sie quasi geräuschfrei arbeiten muss.
Verlangt man in jedem Fall eine Unterschreitung von 6 dB, so hat man diesen Spielraum für die eventuelle Aufstellung weiterer Geräte geschaffen. Gemäß unserer Regel zur Pegeladdition kann man den reduzierten Immissionsrichtwert viermal ausschöpfen, ohne den eigentlichen Richtwert zu überschreiten.
In der folgenden Folie sind die um 6 dB reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm aufgeführt.
Nächste Folie

## Slide 11: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Um 6 dB reduzierte Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gerätebetrieb gemäß 32. BImSchV
Gebietseinstufung | Reduzierter IRW tags | Reduzierter IRW nachts
Kurgebiet | 39 dB(A) | 29 dB(A)
Reines Wohngebiet | 44 dB(A) | 29 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet | 49 dB(A) | 34 dB(A)
Mischgebiet | 54 dB(A) | 39 dB(A)
Gewerbegebiet | 59 dB(A) | 44 dB(A)
Industriegebiet | 64 dB(A) | 64 dB(A)
Notes: Unabhängig davon, ob bereits eine Vorbelastung vorliegt oder nicht, müssen die verursachten Immissionen die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.
Nächste Folie

## Slide 12: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Es gibt auch Aufstellorte, an denen bereits eine erhebliche Vorbelastung durch haustechnische Geräte, Gewerbe- oder Industriebetriebe vorliegt.
Hier ist eine Unterschreitung der IRW der TA Lärm um 6 dB u. U. nicht ausreichend.
Es muss in einem solchen Fall ggf. eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzugezogen werden, die z. B. eine Bestimmung der Vorbelastung vornehmen kann.
Notes: Die Vorbelastung kann ein heikles Thema sein: Es gibt auch Aufstellorte, an denen bereits eine erhebliche Vorbelastung durch haustechnische Geräte, Gewerbe- oder Industriebetriebe vorliegt.
Hier ist möglicherweise eine Unterschreitung der IRW der TA Lärm um 6 dB nicht ausreichend, um die IRW in Summe einzuhalten.
Es muss in einem solchen Fall ggf. eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzugezogen werden. Diese kann dann z. B. eine Bestimmung der Vorbelastung vornehmen und ermitteln, wie groß die Unterschreitung im konkreten Fall sein muss.
Wir betrachten zum letzten Mal unser Beispiel:
Nächste Folie

## Slide 13: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Der Immissionspegel über-schreitet den reduzierten Immissionsrichtwert um 2 dB.
Wir stellen die Wärmepumpe an der Südfassade auf, um deren abschirmende Wirkung zu nutzen.
Trotz zusätzlich 3 dB für Reflexionen wird der reduzierte Immissionspegel von 34 dB jetzt unterschritten.
LWA = 63dB(A)
LpA = 33 dB(A)
KT = 3 dB(A)
Lr = 36 dB(A)
Adiv = 30 dB
LWA = 63 dB(A)
Krefl = 3 dB
Adiv = 31 dB
Abar = 5 dB
LpA = 30 dB(A)
KT = 3 dB(A)
Lr = 33 dB(A)
Schallimmissionen einer Wärmepumpe
Notes: Wir haben also nicht den nächtlichen Immissionsrichtwert von 40 dB(A) einzuhalten, sondern den um 6 dB reduzierten Richtwert von 34 dB(A). Der ist aber gemäß unserer Berechnung überschritten.
Um den Immissionspegel weiter abzusenken, stellen wir das Gerät an die Südfassade des Betreiberhauses. So bekommen wir zwar einen Zuschlag von 3 dB für die Reflexionen, aber wir nutzen die abschirmende Wirkung der Hausfassade und vergrößern den Abstand noch ein wenig.
Damit erhalten wir einen Beurteilungspegel von 33 dB(A), womit auch der reduzierte Immissionsrichtwert eingehalten ist. Vorausgesetzt der betrachtete Immissionsort ist auch wirklich der maßgebliche Immissionsort, ist unsere Anlage nun endlich nach den geltenden Regeln des Lärmschutzes aufgestellt.
Wir wollen zuletzt noch sehen, was passiert, wenn tatsächlich weitere Nachbarn Wärmepumpen installieren:
Nächste Folie

## Slide 14: Berücksichtigung mehrerer Anlagen
Weitere drei Nachbarn lassen fachgerecht Wärmepumpen auf ihren Grundstücken installieren.
Jede der vier Wärmepumpen verursacht maximal einen Beurteilungspegel Lr = 34 dB(A).
Dann herrscht am Immissionsort in Summenwirkung maximal ein Beurteilungspegel Lr = 4 x 34 dB(A) = 40 dB(A). Der Richtwert ist in Summe eingehalten.
≤34 dB(A)
≤34 dB(A)
≤34 dB(A)
≤34 dB(A)
≤40 dB(A)
Schallimmissionen mehrerer Anlagen
Notes: Wir sehen uns eine ähnliche Situation in größerem Maßstab an, zoomen also quasi heraus.
Zu der uns bekannten Anlage kommen jetzt noch drei weitere Anlagen hinzu, die alle schalltechnisch nach dem Stand der Technik aufgestellt wurden.
Das heißt, jede dieser drei Anlagen verursacht an dem für sie maßgeblichen Immissionsort maximal einen Beurteilungspegel von 34 dB(A). Das wiederum bedeutet weiter, dass an jedem beliebigen Immissionsort, z. B. am Schlafzimmerfenster Haus Nr. 29, erst recht maximal 34 dB(A) erreicht werden. Im schlimmsten Fall haben wir also an unserem Immissionsort in Summenwirkung einen Immissionspegel von 4 x 34 dB(A) = 34 dB(A) + 6 dB = 40 dB(A). Damit ist der IRW in Summe eingehalten.
Nächste Folie

## Slide 15: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit