## Slide 1: 8. Kapitel
Gesetzliche Grundlagen des Schallimmissionsschutzes
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Am ersten Tag des Seminars haben wir bereits alle für Ihre Tätigkeit wichtigen Begriffe und Zusammenhänge kennengelernt. Wir haben uns von einem Problem zum nächsten vorgearbeitet und dabei ein Fallbeispiel immer weiter verfeinert. Das Ziel des heutigen Tages ist die Wiederholung, Strukturierung und Einübung der Seminarinhalte.
Wir wollen dabei mit den gesetzlichen Grundlagen des Schallimmissionsschutzes beginnen, dann mit den physikalischen Grundlagen der technischen Akustik fortfahren und zum Schluss Ihr konkretes Aufgabenspektrum definieren.
Nächste Folie

## Slide 2: Gesetzliche Grundlagen des Schallimmissionsschutzes
Struktur der Gesetzgebung
Welche Gesetze und Verordnungen gibt es und wie hängen sie zusammen?
Terminologie des Immissionsschutzes
Welche Begriffe werden im Immissionsschutz benutzt und was bedeuten sie?
Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Welche Lärmschutzanforderungen gelten konkret im Hinblick auf die betrachtete Gerätegruppe?
Notes: Wir beginnen also zunächst mit den gesetzlichen Grundlagen, deretwegen Sie dieses Seminar besuchen. Als erstes wollen wir kurz klären, welche Gesetze und Vorschriften es gibt und wie sie zusammenhängen.
Anschließend wiederholen wir die bereits bekannten Begriffe, die im Rahmen der Gesetzgebung zur Anwendung kommen.
Und zum Schluss wollen wir die verschiedenen für uns relevanten immissionsschutzrechtlichen Regelungen systematisch zusammenstellen.
Nächste Folie

## Slide 3: Struktur der Gesetzgebung
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Grundlage für den Immissionsschutz in Deutschland
Definition allgemeiner Ziele des Immissionsschutzes und des Anwendungsbereichs (Lärm und Schadstoffe)
Vorgabe von Rahmenbedingungen für Genehmigungsver-fahren, Klärung der Rechte und Pflichten von Betreibern
Keine Regelung in Bezug auf die konkrete Beurteilung von Umwelteinwirkungen
Notes: Grundlage für den Lärmimmissionsschutz ist in Deutschland das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).
Es definiert in allgemeiner Form die Ziele des Immissionsschutzes und erstreckt sich sowohl auf Lärm- als auch auf Schadstoffimmissionen.
Es gibt die Rahmenbedingungen für Genehmigungsverfahren vor und klärt Rechte und Pflichten von Anlagenbetreibern.
Es macht jedoch keine konkreten Vorgaben wie Messverfahren oder Richtwerte zur Beurteilung von schädlichen Umwelteinwirkungen.
Nächste Folie

## Slide 4: Struktur der Gesetzgebung
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm
Konkrete Vorgaben zum Lärmschutz
Verwaltungsvorschrift zur Regelung der Anforderungen an den Schallschutz bei gewerblichen/industriellen Anlagen
Anwendung in Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG für genehmigungsbedürftige Anlagen
Anwendung aber auch oft zur schalltechnischen Beurteilung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen
Notes: Auf Basis der allgemeinen Zielsetzung des BImSchG werden konkrete Vorgaben in Bezug auf die Lärmimmissionen von Anlagen abgeleitet, die sich z. B. in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz: TA Lärm, finden.
Die TA Lärm ist eine Verwaltungsvorschrift und regelt die Anforderungen an den Schallschutz im Umfeld von gewerblichen und industriellen Anlagen.
Die TA Lärm findet insbesondere Anwendung in Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG für genehmigungsbedürftige Anlagen.
Sie wird aber auch oft herangezogen, um Anlagen außerhalb ihres eigentlichen Anwendungsbereichs zu beurteilen, wie z. B. haustechnische Anlagen an Privathäusern.
Nächste Folie

## Slide 5: Struktur der Gesetzgebung
32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung)
Allgemeine Vorschriften zur Verwendung von Maschinen und Geräten im Freien
Geltung auch im nicht genehmigungsbedürftigen Bereich
Festlegung von Betriebsregelungen, z. B. von Betriebs-zeiten
Notes: Aus europäischem Recht leitet sich die 32. BImSchV, die sogenannte Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, ab.
Sie ist für die von uns betrachtete Gerätegruppe wichtig, da sie das Betreiben von Maschinen und Geräten im Freien regelt.
Die Regelungen sind unabhängig von behördlichem Wirken zu befolgen, sie gelten also auch im nicht genehmigungsbedürftigen Bereich. Im Rahmen der 32. BImSchV wird auch von der Möglichkeit zur Einführung von Betriebsregelungen, z. B. der Festlegung von Betriebszeiten, Gebrauch gemacht, was die TA Lärm so nicht vorsieht.
Nächste Folie

## Slide 6: Struktur der Gesetzgebung
Weitgehende Konsistenz von TA Lärm und 32. BImSchV im Hinblick auf die Beurteilung der betrachteten Anlagen
Ziel des Zusammenwirkens der Vorschriften: Schutz vor Lärmeinwirkung und Schaffung von Planungssicherheit
Der Betreiber hat gegenüber den Anwohnern die Pflicht, den Immissionsschutz zu berücksichtigen.
Die Anwohner haben die Pflicht, eine gemäß den gesetzlichen Vorgaben betriebene Anlage zu tolerieren.
Notes: Im Hinblick auf die betrachtete Gerätegruppe haben einige Elemente der TA Lärm Eingang in die 32. BImSchV gefunden, d. h. es besteht bezüglich der Beurteilung entsprechender Anlagen weitgehend Konsistenz zwischen beiden Vorschriften.
Ziel des Zusammenwirkens der verschiedenen gesetzlichen Vorgaben ist der Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen, aber unter dieser Voraussetzung auch die Planungssicherheit für Anlagenbetreiber.
Das heißt, der Betreiber hat die Pflicht, den Immissionsschutz bei der Errichtung und dem Betrieb einer Anlage zu berücksichtigen. Gleichzeitig hat er aber bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben auch das Recht, seine Anlage zu errichten und zu betreiben, sofern dem keine anderen Gesetze und Vorschriften im Wege stehen. Eine solche Anlage ist im Umkehrschluss vom Anwohner dann auch zu tolerieren.
Die Gesetze und Vorschriften benutzen einige spezielle Begrifflichkeiten, die im Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst werden.
Nächste Folie

## Slide 7: Terminologie des Immissionsschutzes
Die von einer Schallquelle hervorgerufene Lärmbelastung wird (Geräusch-)Immission genannt, der zugehörige A-bewertete Schalldruckpegel ist der Immissionspegel.
Immissionspegel werden als zeitliche Mittelwerte über festgelegte Beurteilungszeiträume gebildet.
Für bestimmte Eigenschaften einer Geräuschimmission (u. a. Ton- und Impulshaltigkeit) werden Zuschläge vergeben.
Aus Immissionspegel und zu vergebenden Zuschlägen bildet man durch Addition den Beurteilungspegel.
Notes: Die von einer Lärmquelle hervorgerufene Lärmbelastung nennt man Geräuschimmission oder kurz Immission, den A-bewerteten Schalldruckpegel einer Geräuschimmission nennt man den Immissionspegel.
Immissionspegel werden als zeitliche Mittelwerte über festgelegte Beurteilungszeiträume gebildet.
Für bestimmte Eigenschaften einer Geräuschimmission (Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit), aber auch für den Zeitpunkt des Einwirkens (Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit) werden Zuschläge vergeben.
Die Summe von Immissionspegel und allen zu vergebenden Zuschlägen nennt man den Beurteilungspegel.
Nächste Folie

## Slide 8: Tonhaltigkeitszuschlag
Gemäß TA Lärm ist ein Tonhaltigkeitszuschlag von 3 bzw. 6 dB je nach Ausgeprägtheit zu berücksichtigen.
Die 32. BImSchV geht von Tonhaltigkeit aus und vergibt bereits vorab automatisch einen Zuschlag von 3 dB.
Bei Fehlen einer tonalen Komponente werden 3 dB wieder abgezogen, bei starker Tonalität sind weitere 3 dB fällig.
 | TA Lärm | 32. BImSchV
Automatische Berücksichtigung von Tonalität | Nein | Ja, + 3 dB
Geräuschcharakteristik | Zuschlag | Tonalitätswert
Keine tonale Geräuschkomponente | 0 dB | - 3 dB
Leichte tonale Geräuschkomponente | 3 dB | 0 dB
Starke tonale Geräuschkomponente | 6 dB | + 3 dB
Notes: Für Tonhaltigkeit wird gemäß TA Lärm je nach Ausgeprägtheit ein Zuschlag von 3 dB bzw. 6 dB vergeben.
Da bei der hier betrachteten Gerätegruppe mit Tonhaltigkeit zu rechnen ist, wird dafür im Rahmen des Beurteilungsverfahrens der 32. BImSchV bereits automatisch ein Zuschlag von 3 dB berücksichtigt.
Sollten die Schallemissionen im konkreten Fall tatsächlich frei von tonalen Komponenten sein, dürfen daher diese 3 dB wieder abgezogen werden, bei besonders ausgeprägter Tonalität müssen zusätzlich 3 dB angesetzt werden.
Die Tabelle bietet eine Übersicht über die unterschiedliche Behandlung von Zuschlägen in TA Lärm und 32. BImSchV.
Nächste Folie

## Slide 9: Weitere Zuschläge
Der Zuschlag für Impulshaltigkeit ist gemäß TA Lärm rechnerisch zu ermitteln.
Der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist nur für die Tagzeit zu berücksichtigen und beträgt 6 dB.
Die oben genannten Zuschläge sind im Beurteilungsver-fahren der 32. BImSchV nicht vorgesehen, da sie im Regelfall nicht relevant sind.
Sind sie im konkreten Fall dennoch zu berücksichtigen, ist eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen.
Notes: Der Zuschlag für Impulshaltigkeit gemäß TA Lärm ist rechnerisch zu ermitteln. Bei der hier betrachteten Gerätegruppe ist aber mit Impulshaltigkeit üblicherweise nicht zu rechnen.
Der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit beträgt 6 dB. Er wirkt sich nur auf den Beurteilungspegel zur Tagzeit aus. Er spielt daher für die Beurteilung zur Nachtzeit ebenfalls keine Rolle.
Da sie also im Regelfall nicht relevant sind, sind die oben genannten Zuschläge im Beurteilungsverfahren der 32. BImSchV auch nicht vorgesehen.
Ist dies im Einzelfall nicht aus­reichend, weil z. B. doch Impulshaltigkeit vorliegt oder zur Tag- und zur Nachtzeit verschiede­ne Betriebszustände herrschen, muss eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzugezogen werden.
Nächste Folie

## Slide 10: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte
Ein Ort, an dem bzgl. des Immissionsschutzes bestimmte Vorgaben einzuhalten sind, heißt Immissionsort (IO). Der IO, an dem die Vorgaben am ehesten nicht eingehalten werden, ist der maßgebliche Immissionsort.
Ein Pegelwert, der an einem IO einzuhalten ist, heißt Immissionsrichtwert (IRW), ein Pegelwert, der an einem IO im Hinblick auf die Immissionen einer bestimmten Anlage einzuhalten ist, heißt reduzierter Immissionsrichtwert.
Die an einem IO bereits durch bestehende Anlagen vorhandenen Immissionen nennt man die Vorbelastung.
Notes: Einen Ort, an dem im Hinblick auf den Immissionsschutz bestimmte Vorgaben einzuhalten sind, nennt man Immissionsort.
Einen Immissionsort, an dem in Bezug auf eine bestimmte Anlage die Nichteinhaltung der Vorgaben am ehesten zu erwarten ist, nennt man maßgeblichen Immissionsort.
Ein Pegelwert, der an einem bestimmten Immissionsort einzuhalten ist, heißt Immissionsrichtwert (IRW).
Ein Pegelwert, der an einem bestimmten Immissionsort im Hinblick auf die Geräuscheinwirkung einer bestimmten Anlage einzuhalten ist, heißt Immissionsrichtwert-Anteil.
Vor Errichten einer Anlage sind i. A. bereits andere Anlagen vorhanden, die an einem bestimmten Immissionsort für Immissionen sorgen. Diese bereits vorhandenen Immissionen nennt man Vorbelastung.
Was ist nun als Immissionsort zu betrachten?
Nächste Folie

## Slide 11: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Immissionsorte gemäß TA Lärm
Immissionsorte sind schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 (Wohn-, Schlaf-, Unterrichts- und Büroräume).
Bei bebauten Flächen: Bildung des Beurteilungspegels 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters.
Bei unbebauten Flächen: Bildung des Beurteilungspegels am Rand des Gebiets, das gemäß Baurecht bebaut werden darf.
Notes: Immissionsorte sind gemäß TA Lärm schutzbedürftige Räume nach DIN 4109. Das sind Wohn-, Schlaf-, Unterrichts- und Büroräume. Der Beurteilungspegel ist bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte eines schutzbedürftigen Raums zu bilden. Bei unbebauten Flächen ist der Grundstücksrand heranzuziehen, an dem gemäß Baurecht schutzbedürftige Räume erstellt werden dürfen.
Wie werden nun an den Immissionsorten die Beurteilungspegel gebildet?
Nächste Folie

## Slide 12: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Bildung von Beurteilungspegeln gemäß TA Lärm
Es werden die Beurteilungszeiträume tags (6 bis 22 Uhr) und nachts (22 bis 6 Uhr) unterschieden.
Tags wird zur Bildung des Beurteilungspegels über die komplette Zeitspanne gemittelt, nachts nur über die lauteste, zusammenhängende Stunde.
Die Beurteilungspegel werden getrennt für die Tag- und die Nachtzeit aus dem Immissionspegel und den jeweiligen Zuschlägen gebildet.
Notes: Zur Bildung von Beurteilungspegeln sind zunächst sogenannte Beurteilungszeiträume zu beachten, über die der Immissionspegel zu mitteln ist. Es gibt den Beurteilungszeitraum Tag von 6 bis 22 Uhr und den Beurteilungszeitraum Nacht von 22 bis 6 Uhr.
Tagsüber wird über die komplette Zeitspanne gemittelt, nachts über die lauteste, zusammenhängende Stunde.
Die Beurteilungspegel werden dann getrennt für die Tag- und die Nachtzeit aus den entsprechend gemittelten Immissionspegeln und den jeweils zu vergebenden Zuschlägen gebildet.
Welche Richtwerte zieht man zur Beurteilung der Schallimmissionen heran?
Nächste Folie

## Slide 13: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm
In der TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte (IRW) für anlagenbezogenen Lärm festgelegt.
Die IRW sind abhängig von der Gebietseinstufung und dem Beurteilungszeitraum.
Die IRW beziehen sich immer auf Beurteilungspegel.
Die IRW sind in der Summe aller einwirkenden Anlagengeräusche einzuhalten (Summenprinzip).
Notes: In der TA Lärm werden Immissionsrichtwerte für anlagenbezogene Geräuschimmissionen festgelegt.
Der Schutzanspruch hängt dabei sowohl von der Gebietseinstufung des betroffenen Immissionsortes als auch vom Beurteilungszeitraum ab.
Die IRW beziehen sich immer auf Beurteilungspegel. Sie sind gemäß TA Lärm in der Summe aller einwirkenden Anlagengeräusche einzuhalten. Man nennt das Summenprinzip. Die konkreten Zahlenwerte kennen wir schon aus Kapitel 3.
Nächste Folie

## Slide 14: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm für anlagen-bezogenen Lärm
Gebietseinstufung | IRW tags | IRW nachts
Kurgebiet | 45 dB(A) | 35 dB(A)
Reines Wohngebiet | 50 dB(A) | 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet | 55 dB(A) | 40 dB(A)
Mischgebiet | 60 dB(A) | 45 dB(A)
Gewerbegebiet | 65 dB(A) | 50 dB(A)
Industriegebiet | 70 dB(A) | 70 dB(A)
Notes: Auf die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm wird im Rahmen der 32. BImSchV verwiesen. Insofern sind sie auch für die hier betrachteten Geräte relevant.
Die genannten Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Beurteilungspegel und damit auf Schallimmissionen, die über einen Beurteilungszeitraum gemittelt wurden.
Nächste Folie

## Slide 15: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Betreiberpflichten gemäß 32. BImSchV
Betrieb nach dem Stand der Lärmminderungstechnik
Auswahl eines geeigneten Aufstellungsstandortes zur Minimierung der Lärmbelastung der Nachbargrundstücke, ggf. Berücksichtigung der Richtwirkung der Schallemission
Einhaltung von um 6 dB gegenüber der TA Lärm reduzierten Immissionsrichtwerten.
Notes: In der 32. BImSchV werden die zu erfüllenden Pflichten bezüglich des Betriebs von Geräten und Maschinen im Freien geregelt. Grundsätzlich ist eine Anlage gemäß dem Stand der Lärmminderungstechnik zu errichten und zu betreiben.
Insbesondere ist ein geeigneter Aufstellungsstandort auszuwählen, um die Lärmbelastung der angrenzenden Nachbargrundstücke gering zu halten. Dabei ist ggf. auch die Richtwirkung der Schallabstrahlung zu berücksichtigen. Evtl. sind auch organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Das können Betriebszeiteinschränkungen oder die Vermeidung lauter Betriebszustände zu Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit und zur Nachtzeit sein.
Aufgrund der Vorbelastung durch andere gebäudetechnische Anlagen ist in der Regel eine Einhaltung der um 6 dB gegenüber den IRW der TA Lärm reduzierten IRW-Anteilen anzustreben.
Dies ist eine bekannte Vorgehensweise aus der TA Lärm. Die reduzierten Immissionsrichtwerte sind aus Kapitel 7 bereits bekannt.
Nächste Folie

## Slide 16: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Um 6 dB reduzierte Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gerätebetrieb gemäß 32. BImSchV
Gebietseinstufung | Reduzierter IRW tags | Reduzierter IRW nachts
Kurgebiet | 39 dB(A) | 29 dB(A)
Reines Wohngebiet | 44 dB(A) | 29 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet | 49 dB(A) | 34 dB(A)
Mischgebiet | 54 dB(A) | 39 dB(A)
Gewerbegebiet | 59 dB(A) | 44 dB(A)
Industriegebiet | 64 dB(A) | 64 dB(A)
Notes: Unabhängig davon, ob bereits eine Vorbelastung vorliegt oder nicht, müssen die verursachten Immissionen die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.
Nächste Folie

## Slide 17: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Betriebszeiteinschränkungen gemäß 32. BImSchV
Grundsätzlich dürfen Maschinen und Geräte von 20 bis 7 Uhr und sonn- und feiertags ganztägig nicht betrieben werden.
Ausnahmen von den Betriebszeiteinschränkungen gibt es für geräuscharme gebäudetechnische Geräte.
Geräuscharme Geräte werden über einzuhaltende Schallleistungs- bzw. Schalldruckpegel in § 11 definiert.
Notes: Gemäß 32. BImSchV gelten prinzipiell für den Betrieb von Geräten und Maschinen im Freien zeitliche Einschränkungen: Der Betrieb ist von 20 bis 7 Uhr und sonn- und feiertags ganztägig grundsätzlich nicht gestattet.
Von den zeitlichen Betriebszeitbeschränkungen ausgenommen sind geräuscharme gebäudetechnische Geräte, sofern die Betreiberpflichten erfüllt werden.
Gebäudetechnische Geräte sind geräuscharm, wenn die von ihnen ausgehenden Schallemissionen die unter § 11 genannten Schallleistungs- und Schalldruckpegel nicht überschreiten. Die entsprechende Tabelle ist bereits aus Kapitel 5 bekannt.
Nächste Folie

## Slide 18: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Tabelle zur Anforderung an die Schallemissionen geräusch-armer gebäudetechnischer Geräte lt. §11, Abs.2, 32. BImSchV
Nr. | Bezeichnung | Anforderung
1a | Klima- und Kühlgeräte mit Kühlleistung PC ≤ 6 kW | LWA ≤ 55 dB(A)
1b | Klima- und Kühlgeräte mit 6 kW < PC ≤ 12 kW | LWA ≤ 60 dB(A)
2 | Lüftungsgeräte mit elektrischer Leistung Pel ≤ 125 W | LWA ≤ 50 dB(A)
3a | Luft-Wärme-Pumpen mit Wärmeleistung Ph ≤ 6 kW | LWA ≤ 55 dB(A)
3b | Luft-Wärme-Pumpen mit 6 kW < Ph ≤ 12 kW | LWA ≤ 60 dB(A)
3c | Luft-Wärme-Pumpen mit 12 kW < Ph ≤ 30 kW | LWA ≤ 65 dB(A)
4a | Klein-KWK-Anlagen mit el. Leistung Pel ≤ 20 kW | LpA,1m ≤ 55 dB(A)
 | und | LpC,1m ≤ 68 dB(C)
4b | Klein-KWK-Anlagen mit el. Leistung Pel ≤ 20 kW | LpA,1m ≤ 60 dB(A)
 | und | LpC,1m ≤ 73 dB(C)
Notes: Die für Klein KWK-Anlagen angegebenen C-bewerteten Schalldruckpegel sollen die tieffrequenten Emissionen der entsprechenden Anlagen einschränken. Die Problematik tieffrequenter Geräusche ist ein Spezialthema, dem wir uns auf der letzten Folie widmen:
Nächste Folie

## Slide 19: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Tieffrequente Geräuschimmissionen
Wegen der A-Bewertung spielen tieffrequente Anteile im Beurteilungspegel oft eine untergeordnete Rolle.
Tonalität, schlechte Dämmbarkeit und die Ausbildung stehender Wellen sorgen häufig für gute Vernehmbarkeit in Innenräumen.
Auch bei Einhaltung der IRW häufig hohes Störpotenzial.
Daher eigene Beurteilung tieffrequenter Schallimmissionen in Genehmigungsgutachten gemäß TA Lärm.
Notes: Was ist nun das Problem an tieffrequenten Geräuschimmissionen? Grundsätzlich werden tieffrequente Geräusche, d. h. Geräuschanteile mit Frequenzen unter 100 Hz, nur stark abgeschwächt erfasst, weil im Beurteilungspegel u. a. die A-Bewertung steckt. Das hat aber seinen Grund, denn wir empfinden solche Geräusche auch weniger laut.
Das Problem besteht nun darin, dass sich tieffrequente Geräusche insbesondere von Fenstern nur schlecht dämmen lassen und daher Innenräume besser erreichen als hochfrequentere Geräuschanteile. Da die Wellenlängen (3,4 m bei 100 Hz) in der Größenordnung typischer Raumabmessungen liegen, kann es außerdem zur Ausbildung stehender Wellen kommen. Oft kommt noch eine ausgeprägte Tonalität hinzu.
Alles zusammen führt dazu, dass tieffrequente Immissionen auch bei Einhaltung der IRW oft als sehr störend wahrgenommen werden.
Tieffrequente Geräuschimmissionen müssen daher bei Genehmigungsverfahren gemäß TA Lärm eigens beurteilt werden. Die Vorgehensweise dabei ist kompliziert und nicht unumstritten.
Nächste Folie

## Slide 20: Immissionsschutzrechtliche Regelungen
Tieffrequente Geräuschimmissionen
Die Vorgehensweise zur Beurteilung tieffrequenter Immissionen ist kompliziert und umstritten.
Ist eine solche Beurteilung vorzunehmen, sollte in jedem Fall eine Messstelle nach § 26 BImSchG einbezogen werden.
Notes: Die Vor­gehensweise zur Beurteilung tieffrequenter Immissionen ist kompliziert und gibt immer wieder Anlass zu kontroversen Diskussionen.
Sollte hier Bedarf bestehen, ist in jedem Fall eine Messstelle nach § 26 BImSchG einzubeziehen.
Nächste Folie

## Slide 21: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit