## Slide 1: 9. Kapitel
Physikalische Grundlagen der technischen Akustik
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: In die Konkretisierung der Gesetzgebung durch Verordnungen finden akustische Fachbegriffe und Messgrößen Eingang. Ein Grundverständnis für die technische Akustik ist daher Voraussetzung für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Lärmschutz. Sie haben diese Grundlagen schon kennengelernt, sie werden hier aber noch einmal wiederholt, systematisch zusammengefasst und mit Rechenaufgaben vertieft.
Nächste Folie

## Slide 2: Physikalische Grundlagen der technischen Akustik
Schallwahrnehmung
Was ist Schall, wie nehmen wir ihn wahr und welche Größen benutzt man zu seiner Beschreibung?
Schallentstehung
Wie entsteht Schall und welche Größen benutzt man zur Beschreibung von Schallquellen?
Schallausbreitung
Wie breitet sich Schall aus und welche Mechanismen zur Dämpfung von Schall spielen dabei eine Rolle?
Notes: Beginnen wollen wir mit der allgemeinen qualitativen Beschreibung der Schallwahrnehmung. Wir wiederholen, was Schall ist, wie wir ihn wahrnehmen, wie wir ihn beschreiben und welche Wirkung er hat.
Anschließend werden wir uns damit beschäftigen, wie Schall entsteht und welche Größen Schallquellen charakterisieren.
Zum Schluss werden wir uns mit der Ausbreitung von Schall beschäftigen und insbesondere mit den verschiedenen Mechanismen zur Dämpfung von Schall.
Nächste Folie

## Slide 3: Schallwahrnehmung: Wellengrößen
Schall ist eine sich in einem Medium ausbreitende Welle von Druckschwankungen. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Schallgeschwindigkeit c in m/s (Luft: ≈ 340 m/s).
Die Stärke der Druckschwankungen geben wir mit dem Schalldruckpegel Lp in Dezibel (dB) an.
Die Häufigkeit der Druckschwankungen pro Sekunde nennen wir die Frequenz f in Hertz (Hz).
Die Strecke von einem Druckmaximum in der Luft zum nächsten heißt Wellenlänge λ in Meter (m).
Notes: Wir wiederholen also zunächst, was Schall überhaupt ist. Schall ist eine sich in einem Medium ausbreitende Welle von Druckschwankungen. Damit ist gemeint, dass z. B. die schwingende Membran eines Lautsprechers der angrenzenden Luft Druckschwankungen aufzwingt, welche sich dann als Luftschall ausbreiten. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Schallgeschwindigkeit c in m/s (in Luft bei 20 °C: ≈ 340 m/s).
Um eine Welle von Druckschwankungen eindeutig zu beschreiben, benötigt man verschiedene physikalische Größen: Die Stärke der Druckschwankungen geben wir mit dem Schalldruckpegel Lp an. Man misst ihn in Dezibel (dB).
Stellt man sich an einen bestimmten Ort und zählt die Druckschwankungen pro Sekunde, dann misst man die Frequenz der Welle in Hz.
Misst man zu einem bestimmten Zeitpunkt die Strecke von einem Druckmaximum in der Luft zum nächsten, so erhält man die Wellenlänge. Die Wellenlänge ist eine Länge und wird daher in Metern gemessen.
Welche besonderen Eigenschaften haben Wellen?
Nächste Folie

## Slide 4: Schallwahrnehmung: Welleneigenschaften
Die Ausbreitung von Wellen weist einige Besonderheiten auf:
Das Phänomen der Beugung erlaubt Wellen, in geometrisch verbotene Bereiche vorzudringen. Das betrifft z. B. die Ausbreitung von Schall um Fassadenecken herum oder über Wände hinweg.
Das Phänomen der Interferenz kann zur Verstärkung oder auch zur Auslöschung von Strahlung an bestimmten Stellen im Raum führen. Das betrifft beispielsweise tieffrequente Geräusche in nicht zu großen (z. B. Wohn-)Räumen.
Notes: Die Ausbreitung von Strahlung in Form von Wellen weist einige Besonderheiten auf:
Ein Hauptphänomen der Wellentheorie ist die Beugung. Sie erlaubt Wellen, in Bereiche vorzudringen, die bei strahlenförmiger Ausbreitung nicht erreicht werden könnten. Die Beugung von Schall ist der Grund dafür, dass man Schall auch um Fassadenecken herum oder hinter Wänden hören kann. Die Beugung tritt umso mehr in den Hintergrund, je kleiner die Wellenlänge im Vergleich zur Größe der durchstrahlten Struktur ist.
Kommt es zur Überlagerung mehrerer Wellen, tritt das Phänomen der Interferenz auf. Es kann zur Verstärkung oder auch zur Auslöschung von Strahlung an bestimmten Stellen im Raum führen. Bei Luftschall betrifft dies beispielsweise tieffrequente Geräusche in nicht zu großen Räumen, also z. B. in Wohnräumen. Das heißt, es kann Stellen im Raum geben, an denen man ein Geräusch kaum hört, und andere, an denen es dafür um so lauter zu vernehmen ist. Auch in der Schalldämpfertechnik nutzt man die Interferenz teilweise.
Wie nehmen wir Schallwellen nun wahr?
Nächste Folie

## Slide 5: Schallwahrnehmung: Hörphysiologie
Unser Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Schall ist das Gehör, wir hören Schall also.
Den Schalldruckpegel Lp nehmen wir als Lautstärke wahr, die Frequenz f als Tonhöhe.
Das Gehör nimmt gleiche Schalldruckpegel bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich laut wahr.
Zum Ausgleich führt man die A-Bewertung ein, welche die unterschiedliche Empfindlichkeit des Gehörs berücksichtigt.
Notes: Unser Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Schall ist das Gehör, wir hören Schall also. Auf welche Art und Weise schlagen sich in unserer Wahrnehmung die unterschiedlichen Schallgrößen nieder?
Den Schalldruckpegel Lp nehmen wir als Lautstärke wahr, die Frequenz f als Tonhöhe.
Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit kann das Gehör nicht analysieren. Man kann beide Größen bei Bedarf berechnen.
Das Gehör nimmt gleiche Schalldruckpegel bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich laut wahr. Um das auszugleichen, führt man die A-Bewertung ein. Gleich hohe A-bewertete Schalldruckpegel LpA nimmt das Gehör bei verschiedenen Frequenzen auch nahezu gleich laut wahr.
Im Zusammenhang mit dem Schallschutz ist immer der A-bewertete Schalldruckpegel LpA von Interesse.
Was ist nun mit Geräuschen, die keine erkennbare Tonhöhe haben?
Nächste Folie

## Slide 6: Schallwahrnehmung: spektrale Auflösung von Schall
Geräusche sind i. A. ein Gemisch aus Wellen verschiedener Frequenzen mit unterschiedlichen Schalldruckpegeln.
Die Angabe des Schalldruckpegels in Abhängigkeit von der Frequenz nennt man das Spektrum eines Geräuschs.
Das Gehör kann Wellengemische spektral analysieren und so unterschiedliche Klänge von Geräuschen unterscheiden.
Tritt ein schmaler Frequenzbereich im Spektrum deutlich hervor, hört man einen Ton und spricht von Tonhaltigkeit.
Notes: Im Allgemeinen besteht ein Geräusch aus einem Gemisch von Wellen verschiedener Frequenzen mit unterschiedlichen Schalldruckpegeln.
Gibt man bei einem Geräusch den Schalldruckpegel in Abhängigkeit von der Frequenz an, so spricht man vom Spektrum des Geräuschs.
Das Gehör kann Gemische von Wellen in ihre Bestandteile zerlegen, man sagt: spektral analysieren. Es kann so unterschiedliche Klänge von Geräuschen unterscheiden.
Tritt im Spektrum ein schmaler Frequenzbereich deutlich gegenüber seiner spektralen Umgebung hervor, hört man einen Ton. Man spricht dann von einem tonhaltigen Geräusch. Tonhaltigkeit spielt für die hier betrachtete Gerätegruppe eine wichtige Rolle.
Kann man die Gesamtlautstärke eines Geräuschs angeben?
Nächste Folie

## Slide 7: Schallwahrnehmung: Bildung des Summenpegels
Zählt man alle spektralen Anteile eines Geräuschs zusammen, erhält man den Summenpegel des Geräuschs.
Der Summenpegel ist ein physikalisches Maß für die Stärke eines Geräuschs.
Zählt man die A-bewerteten Anteile zusammen, erhält man den A-bewerteten Summenpegel des Geräuschs.
Der A-bewertete Summenpegel ist ein Maß für die vom Gehör empfundene Lautstärke eines Geräuschs.
Notes: Man kann die Pegel aller spektralen Anteile eines Geräuschs zusammenzählen und erhält dann den Summenpegel des Geräuschs. Dieser ist eine rein physikalische Größe, berücksichtigt aber nicht die vom Gehör empfundene Lautstärke. Zwei Geräusche mit demselben Summenpegel können bei unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung völlig unterschiedlich laut auf das menschliche Gehör wirken.
Daher summiert man die A-bewerteten spektralen Anteile zum A-bewerteten Summenschalldruckpegel zusammen. Zwei Geräusche, die denselben A-bewerteten Summenschalldruckpegel aufweisen, erscheinen unabhängig von ihrer spektralen Zusammensetzung ungefähr gleich laut.
Nächste Folie

## Slide 8: Schallwahrnehmung: Bildung des Mittelungspegels
Geräusche sind im Allgemeinen nicht konstant, sondern ändern sich im Laufe der Zeit.
Für den Immissionsschutz ist der Mittelungspegel LpAeq interessant, aus dem man den Beurteilungspegel bildet.
Beobachtet man im zeitlichen Verlauf eines Summenpegels auffällige Pegelspitzen, spricht man von Impulshaltigkeit.
Impulshaltigkeit spielt für die hier betrachtete Gerätegruppe i. A. eine untergeordnete Rolle.
Notes: Viele Geräusche sind nicht konstant, sondern ändern sich im Laufe der Zeit.
Ein Geräusch kann als Ganzes lauter oder leiser werden, es kann aber auch ein bestimmter Ton innerhalb eines Geräuschs auftreten und wieder verschwinden.
Aus dem zeitlichen Verlauf des A-bewerteten Summenpegels kann man viele Größen konstruieren. Aus Sicht des Immissionsschutzes ist in erster Linie der Mittelungspegel LpAeq interessant, da aus ihm der Beurteilungspegel gebildet wird.
Sind im Verlauf des A-bewerteten Summenpegels eines Geräuschs auffällige Pegelspitzen zu beobachten, spricht man von Impulshaltigkeit.
Impulshaltigkeit spielt für die hier betrachtete Gerätegruppe i. A. eine untergeordnete Rolle.
Nächste Folie

## Slide 9: Schallwahrnehmung: typische Schalldruckpegel
Tabelle ungefährer mittlerer A-bewerteter Schalldruckpegel für alltägliche Situationen und Tätigkeiten
Situation / Tätigkeit | Mittlerer Schalldruck-pegel LAeq in dB(A)
Stille | < 20
Ruhiges Wohnen im Grünen nachts | 20 – 30
Geräusche aus benachbarten Wohnungen | 30 – 40
Ruhiges Wohnen im Grünen tags | 40 – 50
Meeresrauschen | 50 – 60
Bedienen von Haushaltsgeräten | 60 – 70
Pkw-Vorbeifahrt am Straßenrand | 70 – 80
Zugvorbeifahrt in 25 m Entfernung | 80 – 90
Diskothek-Besuch | 90 – 100
Ungekapselter Presslufthammer | > 100
Notes: In der folgenden Tabelle sind typische mittlere Schalldruckpegel für alltägliche Situationen und Tätigkeiten aufgelistet.
Nächste Folie

## Slide 10: Schallwahrnehmung: Schall und Lärm
Lärm ist Schall, der als störend empfunden wird. Die Beurteilung der Störwirkung ist sehr subjektiv.
Die Abbildung einer Störwirkung durch eine einfache physikalische Größe wird immer ihre Schwächen haben.
Trotzdem gilt: Ein Geräusch wird im Allgemeinen umso störender empfunden, je lauter es ist.
Es gibt auch noch andere messbare Faktoren im Hinblick auf die Störwirkung, z. B. Ton- und Impulshaltigkeit.
Notes: Lärm ist Schall, der als störend empfunden wird. Welcher Schall als störend empfunden wird, liegt aber im „Ohr des Zuhörers“. Die Beurteilung der Störwirkung ist also sehr subjektiv.
Versucht man also, die Störwirkung eines Geräuschs durch objektiv messbare physikalische Größen zu erfassen, wird dies nie allen Formen von Lärm und allen Hörgewohnheiten gerecht werden. Die Abbildung einer Störwirkung durch eine einfache physikalische Größe wird also immer ihre Schwächen haben.
In jedem Fall gilt aber: Stört uns ein Geräusch, dann stört es uns im Allgemeinen umso mehr, je lauter es ist. Es gibt auch andere Faktoren, die objektiv messbar sind und die üblicherweise als störend empfunden werden. Darunter fallen die Ton- und die Impulshaltigkeit von Geräuschen.
Welche Wirkung hat nun Lärm auf den Menschen.
Nächste Folie

## Slide 11: Schallwahrnehmung: Wirkung von Lärm
Die Wirkung von Lärm auf den Menschen kann lästig sein oder sogar gehörschädigend.
Gehörschädigung kann bei anhaltend hohen Lärmpegeln (> 80 dB(A)) oder bei kurzen extremen Pegeln (> 135 dB(C)) auftreten.
Eine belästigende Wirkung von Lärm kann schon bei sehr niedrigen Pegeln (< 30 dB(A)) auftreten, besonders nachts.
Auch lästiger Lärm kann gesundheitliche Beschwerden verur-sachen, z. B. Stress, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, in der Folge aber auch Herz- und Kreislauferkrankungen.
Notes: Die Wirkung von Lärm auf den Menschen kann je nach Ausprägung lediglich lästig sein oder sogar gehörschädigend.
Gehörschädigung tritt üblicherweise bei anhaltend hohen Lärmpegeln > 85 dB(A) oder bei kurzen extremen Pegeln > 135 dB(A) auf.
Eine belästigende Wirkung von Lärm kann schon bei sehr niedrigen Pegeln < 30 dB(A) auftreten. Dies betrifft natürlich besonders die Nachtzeit.
Auch lästiger Lärm kann gesundheitliche Beschwerden verursachen, z. B. Stress, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, in der Folge aber auch Herz- und Kreislauferkrankungen.
Woher kommt nun Schall, und zwar insbesondere Luftschall?
Nächste Folie

## Slide 12: Schallentstehung: Allgemeines
Zu jeder Schallwelle gibt es eine Schallquelle, die Druck-schwankungen in der Luft verursacht.
Es existieren vielfältige Mechanismen, Druckschwankungen in Luft hervorzurufen.
Rotierende Maschinenteile strahlen direkt (z. B. Ventilato-ren) oder indirekt über das Gehäuse (z. B. Motoren) Schall ab. Hier ist mit Tonhaltigkeit zu rechnen!
Bei chemischen Reaktionen, Entspannung von Gasen und strömenden Fluiden entsteht meist breitbandiger Schall.
Notes: Zu jeder Schallwelle gibt es eine Schallquelle, d. h. eine Struktur oder einen Vorgang, der dazu in der Lage ist, Druckschwankungen in Luft zu erzeugen, die sich dann ausbreiten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Druckschwankungen hervorzurufen und so Schall zu erzeugen.
Oft regen rotierende Maschinenteile direkt (z. B. Ventilator) oder indirekt über das vibrierende Gehäuse (z. B. Motoren) die umgebende Luft an. Hier muss mit Tonhaltigkeit gerechnet werden.
Bei chemischen Reaktionen (Verbrennungen, Explosionen), Gasentspannung oder strömenden Fluiden entsteht ebenfalls Schall. Hier ist das Spektrum meist breitbandig.
Nächste Folie

## Slide 13: Schallentstehung: Schallleistungspegel
Zur Erfassung der Schallemissionen einer Schallquelle benutzen wir den Schallleistungspegel LW in dB.
Die Emissionen einer Schallquelle sind i. A. ein Gemisch vieler Frequenzen mit den zugehörigen Schallleistungspegeln.
Zählen wir die Schallleistungspegel für alle Frequenzen zusammen, erhalten wir den Summenschallleistungspegel.
Der Summenschallleistungspegel gibt die physikalische Größe des insgesamt von einer Quelle abgestrahlten Schalls an.
Notes: Um die Schallemissionen einer Schallquelle quantitativ zu erfassen, führen wir den Schallleistungspegel LW mit der Einheit dB ein.
Die Schallemissionen einer Schallquelle sind im Allgemeinen ein Gemisch aus verschiedenen Frequenzen mit den zugehörigen Schallleistungspegeln.
Zählen wir die Schallleistungspegel für alle Frequenzen zusammen, erhalten wir den Summenschallleistungspegel. Er gibt die physikalische Größe des von einer Schallquelle insgesamt abgestrahlten Schalls an.
Nächste Folie

## Slide 14: Schallentstehung: A-bewerteter Schallleistungspegel
Zählen wir die A-bewerteten Schallleistungspegel für alle Frequenzen zusammen, so erhalten wir den A-bewerteten Summenschallleistungspegel LWA in dB(A).
Der A-bewertete Summenschallleistungspegel gibt die Größe des insgesamt abgestrahlten Schalls unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs an.
Schalldruck- und Schallleistungspegel haben dieselbe Einheit dB bzw. dB(A). Es handelt sich aber um unter-schiedliche Größen, die gut auseinandergehalten werden müssen!
Notes: Zählen wir die A-bewerteten Schallleistungspegel für alle Frequenzen zusammen, erhalten wir den A-bewerteten Summenschalldruckpegel LWA. Er gibt die Größe des insgesamt abgestrahlten Schalls unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs an.
Im Zusammenhang mit dem Schallschutz ist immer der A-bewertete Schallleistungspegel LWA von Interesse. Er ist daher für die hier betrachteten Geräte vom Hersteller anzugeben.
Vorsicht: Schalldruckpegel und Schallleistungspegel haben dieselbe Einheit dB bzw. dB(A). Trotzdem handelt es sich um völlig unterschiedliche physikalische Größen, die gut auseinandergehalten werden müssen!
Nächste Folie

## Slide 15: Schallentstehung: typische Schallleistungspegel
Tabelle typischer Schallleistungspegel für verschiedene Geräte und Anlagen
Gerät / Anlage | Mittlerer Schall-leistungspegel LWA
Badezimmerlüftung, gute Ausführung | 35
Haushaltsüblicher Gaszähler bei vollem Durchfluss | 45
Kühlschrank | 50
Luft-Wärme-Pumpe | 60
Haarföhn | 70
Staubsauger | 80
Rasenmäher | 90
Laubbläser | 100
Petrochemische Anlage, gesamt | 110
Schweres Motorrad, Vollgas | > 120
Notes: In der folgenden Tabelle sind typische mittlere Schalldruckpegel für alltägliche Situationen und Tätigkeiten aufgelistet.
Nächste Folie

## Slide 16: Schallentstehung: Teilschallquellen
Oft sind Schallquellen komplex und eine Zerlegung in Teilschallquellen ist sinnvoll.
Man unterscheidet primäre Schallquellen und durch Schall-übertragung angeregte sekundäre Schallquellen.
Welche Teilschallquellen gibt es z. B. bei einem BHKW?
Teilschallquellen eines BHKW-Moduls | Art der Schallquelle
Kaminmündung | Sekundäre Schallquelle
Zu- und Abluftöffnung | Sekundäre Schallquelle
Containerwand- und -deckenflächen | Sekundäre Schallquelle
Notkühler | Primäre Schallquelle
Notes: Viele Schallquellen sind akustisch recht komplex. Um ihrer Abstrahlcharakteristik gerecht zu werden, ist es oft nötig, sie in Teilschallquellen zu zerlegen. Es kann sich als wichtig erweisen, diese Teilschallquellen getrennt zu betrachten. Dabei unterscheidet man gerne primäre Schallquellen und Schallübertragungswege.
Das ist am besten anhand eines Beispiels zu verstehen. Wir betrachten dazu ein BHKW, zählen die Teilschallquellen auf und klassifizieren sie:
Der Motor und der Generator stehen nie im Freien und strahlen daher nicht direkt ab. Welche Übertragungswege gibt es nun? In jedem Fall ist die Kaminmündung wichtig. Weiterhin wird es zur Belüftung des Aufstellgebäudes eine Zu- und eine Abluftöffnung geben. Und im Falle eines BHKW-Moduls in einem Container muss auch mit einer Abstrahlung von Wand und Deckenfläche gerechnet werden. Oft gehört zu einem BHKW auch ein Notkühler, also ein Ventilator, der anspringt, wenn die Wärmeentnahme zur Kühlung des Motors nicht ausreicht. Der Notkühler ist eine primäre Schallquelle.
Bei einem BHKW liegen die einzelnen Teilschallquellen oft weit auseinander und haben völlig unterschiedliche Abstrahlrichtungen.
Dieses Beispiel dient als Beispiel für die Zerlegung einer komplexen Schallquelle in mehrere Teilschallquellen. Im Rahmen der Tätigkeit des Sachverständigen ist die Beurteilung einer so komplexen Situation nicht vorgesehen. In diesem Fall ist eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen.
Nächste Folie

## Slide 17: Schallentstehung: Pegeladdition
Ist man weit genug entfernt, wirken mehrere schwächere Schallquellen zusammen wie eine einzige stärkere Schallquelle.
Der Schallleistungspegel einer Gesamtschallquelle lässt sich aus den Schallleistungspegeln der Teilquellen berechnen.
Die Ausführung der Pegeladdition funktioniert wie folgt:
Pegel 1: LW,1 | Pegel 2: LW,2 | Gesamtpegel LW,Ges.
40 dB | 37 dB | 41,8 dB
40 dB | 34 dB | 41,0 dB
40 dB | 30 dB | 40,4 dB
Notes: Auch wenn eine Schallquelle aus mehreren Teilschallquellen besteht, wirkt sie bei genügend großer Entfernung wie eine einzige Schallquelle.
Um aus den Schallleistungspegeln der einzelnen Teilschallquellen den Schallleistungspegel der Gesamtschallquelle zu berechnen, muss man eine Pegeladdition durchführen.
Pegelsummen werden nicht wie gewöhnliche Summen gebildet, sondern mit folgender Formel: LWGesamt = 10 * log 10 (10(LW1/10) + 10(LW2/10)). Dabei ist LWGesamt der Schallleistungspegel der Gesamtschallquelle, LW1 und LW2 sind die Schallleistungspegel der beiden Teilschallquellen. Die Pegeladdition funktioniert für Schalldruckpegel und Schallleistungspegel gleich. Man darf die Pegel aber nicht miteinander vermischen.
Einige Spezialfälle, die oft auftauchen, haben wir schon kennengelernt: 2 x L = L + 3 dB, 4 x L = L + 6 dB, 10 x L = L + 10 dB. Sie werden diese Sonderfälle im Rahmen der anschließenden Übungen nachrechnen. In nachfolgender Tabelle sind weitere Beispiele für Pegelsummen aus unterschiedlichen Teilpegeln angegeben.
Es ist nützlich, die Addition von Pegeln zu beherrschen. Diese Fähigkeit ist im Rahmen der Tätigkeit als Sachverständiger gemäß 32. BImSchV jedoch nicht zwingend erforderlich.
Nächste Folie

## Slide 18: Schallentstehung: Richtwirkung
Der Schallleistungspegel beschreibt die Größe der Gesamtabstrahlung einer Schallquelle.
Um eine Schallquelle vollständig zu charakterisieren, wird zusätzlich die Richtwirkung benötigt.
Die Richtwirkung beschreibt die Richtungsabhängigkeit der Schallabstrahlung einer Schallquelle.
Als Richtwirkung wird die Abweichung der Abstrahlung in einer bestimmten Richtung von der mittleren Abstrahlung in dB angegeben.
Notes: Die wichtigste Größe zur Beschreibung einer Schallquelle ist der Schallleistungspegel. Er beschreibt die Gesamtabstrahlung einer Schallquelle.
Um eine Schallquelle vollständig zu charakterisieren, ist der Schallleistungspegel alleine nicht ausreichend. Es wird zusätzlich die Richtwirkung der Schallquelle benötigt.
Die Richtwirkung beschreibt die Richtungsabhängigkeit der Schallabstrahlung einer Schallquelle.
Zur Angabe der Richtwirkung bildet man die Differenz aus der Abstrahlung in eine bestimmte Richtung und der mittleren Abstrahlung. Die Richtwirkung wird daher in dB angegeben.
Die Richtwirkung eines Gerätes ist im Rahmen der Tätigkeit des Sachverständigen gemäß 32. BImSchV nur qualitativ bei der Aufstellung des Gerätes zu berücksichtigen. Sie wird rechnerisch nicht berücksichtigt und geht damit nicht in die Beurteilung ein.
Nächste Folie

## Slide 19: Schallausbreitung: Allgemeines
Schall kann sich in unterschiedlichen Medien ausbreiten, also z. B. in Festkörpern, in Flüssigkeiten und in Gasen.
Der sich in der Umgebungsluft ausbreitende Schall heißt Luftschall. Er ist die gängigste Form der Schallausbreitung.
Schall, der sich in Festkörpern ausbreitet, heißt Körperschall. Körperschall führt oftmals zu unerwünschter Schallübertragung in Gebäuden oder auch Maschinen.
Der sich in Flüssigkeiten ausbreitende Schall kann wie der Körperschall zu unerwünschter Schallübertragung führen, ist im Allgemeinen aber weniger maßgeblich als der Körperschall.
Notes: Schall kann sich in unterschiedlichen Medien ausbreiten, also z. B. in Festkörpern, in Flüssigkeiten und in Gasen.
Meistens verbindet man mit Schallausbreitung den sich in der Umgebungsluft ausbreitenden Luftschall. Er ist die gängigste Form der Schallausbreitung.
Schall breitet sich aber auch sehr gut in Festkörpern aus. Dieser Schall heißt Körperschall und er führt oftmals zu unerwünschter Schallübertragung in Gebäuden oder auch Maschinen.
Der sich in Flüssigkeiten ausbreitende Schall kann wie der Körperschall zu unerwünschter Schallübertragung führen, ist im Allgemeinen aber weniger wichtig als der Körperschall.
Nächste Folie

## Slide 20: Schallausbreitung im Immissionsschutz
Im Immissionsschutz besitzt die Luftschallausbreitung die größte Bedeutung.
Zur Berechnung der Luftschallausbreitung gibt es daher ein standardisiertes Verfahren, die E DIN ISO 9613, Teil 2.
Die Körper- und Flüssigkeitsschallausbreitung spielt beim Immissionsschutz meist nur eine indirekte Rolle.
Körperschallübertragung ist bei Maßnahmen an einer Schallquelle zur Lärmminderung oft ein zentrales Thema.
Notes: Bei der Problematik des Immissionsschutzes erreicht der Schall den Schallempfänger im Normalfall durch die Umgebungsluft. Die Luftschallausbreitung hat hier also die größte Bedeutung.
Daher gibt es auch ein standardisiertes Verfahren, nach welchem die Berechnung der Schallausbreitung laut TA Lärm durchzuführen ist. Dieses Verfahren wird in der Norm E DIN ISO 9613, Teil 2 ausführlich beschrieben.
Die Körper- und Flüssigkeitsschallausbreitung spielt beim Immissionsschutz üblicherweise keine Rolle, da Schallquelle und Schallempfänger hierzu z. B. baulich verbunden sein müssten. Die Körperschallübertragung ist dennoch indirekt von Bedeutung, weil sie bei Maßnahmen zur Lärmminderung an einer Schallquelle oft ein zentrales Thema ist.
Nächste Folie

## Slide 21: Schallausbreitung in Luft
Die übliche Aufgabe besteht darin, den von einer Schallquelle an einem Immissionsort verursachten Immissionspegel zu bestimmen.
Die Schallausbreitungsberechnung gemäß E DIN ISO 9613-2 ist für unsere Zwecke zu kompliziert. Sie wird z. B. frequenzabhängig durchgeführt.
Für kurze Entfernungen sind die wichtigsten Parameter zur Berechnung der Schallausbreitung:
  Schallleistungspegel und Richtwirkung der Schallquelle
  Entfernung zum Immissionsort
  Reflexion und Abschirmung von Gebäuden und Gelände
Notes: Die übliche Aufgabe besteht darin, den von einer bestimmten Schallquelle an einem Immissionsort verursachten Immissionspegel zu bestimmen.
Die Ausbreitungsberechnung gemäß E DIN ISO 9613-2 ist für unsere Zwecke zu kompliziert. Sie wird z. B. frequenzabhängig durchgeführt und bezieht auch Effekte ein, die für nahe gelegene Immissionsorte kaum Auswirkungen haben.
Für kurze Entfernungen sind die wichtigsten Parameter zur Berechnung der Schallausbreitung: Schallleistungspegel und Richtwirkung der Schallquelle, Entfernung zum Immissionsort, Reflexion und Abschirmung von Gebäuden und Gelände.
Neben den Eigenschaften der Schallquelle hat die Entfernung des Immissionsorts den größten Einfluss auf die Berechnung:
Nächste Folie

## Slide 22: Schallausbreitung in Luft: Ausbreitungsdämpfung
Die von einer Schallwelle durchstrahlte Fläche ist umso größer, je größer der Abstand von der Schallquelle ist.
Der Schalldruckpegel nimmt daher bei zunehmendem Ab-stand ab. Die Abnahme heißt Ausbreitungsdämpfung Adiv.
Für den Fall der Ausbreitung über einer reflektierenden Ebene gilt , wobei d der Abstand der Schallquelle vom Immissionsort in Metern ist.
Bei Abstandsverdopplung bedeutet das eine Abnahme des Schalldruckpegels um 6 dB.
Notes: Die von einer Schallwelle durchstrahlte Fläche ist umso größer, je größer der Abstand von der Schallquelle ist.
Der Schalldruckpegel nimmt daher bei größer werdendem Abstand ab. Die Abnahme heißt Ausbreitungsdämpfung Adiv.
Für den Fall der Ausbreitung über einer reflektierenden Ebene gilt , wobei d der Abstand der Schallquelle vom Immissionsort in Metern ist.
Aus der Formel ergibt sich sofort, dass bei Abstandsverdopplung eine Abnahme des Schalldruckpegels um 6 dB zu erwarten ist.
Die bereits bekannte Tabelle aus Vortrag 4 lässt sich nun im Einzelnen nachvollziehen.
Nächste Folie
Die von eine Schallwelle durchstrahlte Fläche ist umso größer, je größer der Abstand von der Schallquelle ist.
Der Schalldruckpegel nimmt daher bei größer werdendem Abstand ab. Die Abnahme heißt Ausbreitungsdämpfung Adiv.
Für den Fall der Ausbreitung über einer reflektierenden Ebene gilt 𝐴_𝑑𝑖𝑣=8+20∙〖𝑙𝑜𝑔〗_10 (𝑑), wobei d der Abstand der Schallquelle vom Immissionsort in Metern ist.
Aus der Formel ergibt sich sofort, dass bei Abstandsverdopplung eine Abnahme des Schalldruckpegels um 6dB zu erwarten ist.#
Die bereits bekannte Tabelle aus Vortrag 4 lässt sich nun im Einzelnen nachvollziehen.
Nächste Folie

## Slide 23: Schallausbreitung in Luft: Ausbreitungsdämpfung
Tabelle zur Ermittlung der Ausbreitungsdämpfung Adiv
d in m | Adiv in dB | d in m | Adiv in dB | d in m | Adiv in dB
1 | 8 | 14 | 31 | 54 | 43
2 | 14 | 15 | 32 | 60 | 44
3 | 18 | 17 | 33 | 67 | 45
4 | 20 | 19 | 34 | 76 | 46
5 | 22 | 22 | 35 | 85 | 47
6 | 24 | 24 | 36 | 95 | 48
7 | 25 | 27 | 37 | 107 | 49
8 | 26 | 30 | 38 | 120 | 50
9 | 27 | 34 | 39 | 134 | 51
10 | 28 | 38 | 40 | 150 | 52
11 | 29 | 43 | 41 | 169 | 53
12 | 30 | 48 | 42 | 189 | 54
Notes: Welche weiteren Effekte sind auch bei nahe gelegenen Immissionsorten zu berücksichtigen?
Nächste Folie

## Slide 24: Schallausbreitung in Luft: Reflexion
Trifft Schall bei der Ausbreitung in Luft auf eine schallharte Oberfläche, wird er zum Großteil reflektiert.
Auch der reflektierte Schall ist bei der Berechnung der Immissionen einer Schallquelle zu berücksichtigen.
Im Allgemeinen legt der reflektierte Schall größere Strecken zurück und ist daher schwächer als der Direktschall.
Liegen reflektierende Flächen aber in unmittelbarer Nähe der Schallquelle, können Reflexionen die Immissionen maßgeblich verstärken.
Notes: Trifft Schall bei der Ausbreitung in Luft auf eine schallharte Oberfläche, wird er zum Großteil reflektiert.
Auch der reflektierte Schall ist bei der Berechnung der Immissionen einer Schallquelle zu berücksichtigen.
Im Allgemeinen legt der reflektierte Schall größere Strecken zurück und ist daher schwächer als der Direktschall.
Liegen die reflektierenden Flächen aber in unmittelbarer Nähe der Schallquelle, ist die vom reflektierten Schall zurückgelegte Strecke nur unwesentlich größer als die des Direktschalls. In einem solchen Fall verstärken Reflexionen die Immissionen maßgeblich.
In der folgenden Tabelle ist der Einfluss von quellnahe gelegenen reflektierenden Flächen, wie er in Vortrag 6 hergeleitet wurde, aufgelistet.
Nächste Folie

## Slide 25: Schallausbreitung in Luft: Reflexion
Verstärkung der Immissionen durch Reflexionen an quellnahe gelegenen schallharten Flächen
Situation | Pegelzunahme DΩ
Schallquelle vor einer Wand (d < 3m) | 3 dB
Schallquelle in einer Ecke (jeweils d < 3m) | 6 dB
Schallquelle vor einer Wand unter einem Vordach (h < 5m) | 6 dB
Schallquelle zwischen zwei Wänden (d < 5m) | 6 dB
Schallquelle in einer Ecke unter einem Vordach (siehe oben) | 9 dB
Schallquelle zwischen zwei Wänden unter einem Dach (s. o.) | 9 dB
Die hier gewählte Bezeichnung der Pegelzunahme aufgrund von reflektierenden Flächen im Bereich der Schallquelle mit DΩ orientiert sich an der E DIN ISO 9613, Teil 2.
Notes: Anstatt der Bezeichnung Aref wird hier nun die Bezeichnung DΩ benutzt, die sich an der Norm orientiert.
Nächste Folie

## Slide 26: Schallausbreitung in Luft: Abschirmung
Unterbricht ein Hindernis die geradlinige Verbindung (also die Sichtlinie) von Schallquelle und Immissionsort, so spricht man von Abschirmung.
Die Abschirmung von Schall durch ein Hindernis ist aufgrund der Beugung der Schallwellen immer unvollständig.
Die Abschirmung durch ein Hindernis ist umso wirksamer, je massiver es ist, je tiefer es in die Sichtlinie einschneidet und je hochfrequenter das betreffende Geräuschspektrum ist.
Notes: Unterbricht ein Hindernis die geradlinige Verbindung, also die Sichtlinie von der Schallquelle zum Immissionsort, so spricht man von Abschirmung.
Die Abschirmung von Schall durch ein Hindernis ist aufgrund der Beugung der Schallwellen immer unvollständig.
Die Abschirmung durch ein Hindernis ist umso wirksamer, je massiver es ist, je tiefer es in die Sichtlinie einschneidet und je hochfrequenter das betreffende Geräuschspektrum ist.
Welche quantitativen Aussagen kann man hier machen?
Nächste Folie

## Slide 27: Schallausbreitung in Luft: Abschirmung
Wegen der Frequenzabhängigkeit der abschirmenden Wirkung von Hindernissen ist die pauschale Angabe von Pegelminde-rungen schwierig. Für den häufig interessierenden Fall der Schallausbreitung um Fassadenecken gelten folgende Anhalts-werte:
Situation | Pegelabnahme Abar
Ausbreitung um eine Fassadenecke | 5 dB
Ausbreitung um zwei Fassadenecken | 15 dB
Die gewählte Bezeichnung Abar für die Dämpfung des Schalls an Hindernissen orientiert sich an der E DIN ISO 9613, Teil 2.
Notes: Wegen der Frequenzabhängigkeit der abschirmenden Wirkung von Hindernissen ist die pauschale Angabe von Pegelminderungen schwierig. Für den häufig interessierenden Fall der Schallausbreitung um Fassadenecken gelten die bereits aus Vortrag 6 bekannten Anhaltswerte.
Die gewählte Bezeichnung Abar für die Dämpfung des Schalls an Hindernissen orientiert sich an der E DIN ISO 9613-2.
Die Abschirmung ist im Rahmen der Tätigkeit des Sachverständigen gemäß 32. BImSchV nur qualitativ bei der Aufstellung des Gerätes zu berücksichtigen. Sie wird rechnerisch nicht berücksichtigt und geht damit nicht in die Beurteilung ein.
Wie werden die verschiedenen im Zusammenhang mit der Schallausbreitung besprochenen Effekte zusammengefasst?
Nächste Folie

## Slide 28: Schallausbreitung in Luft
Zur Berechnung des Immissionspegels am Immissionsort werden alle genannten Quell- und Ausbreitungsdaten miteinander verrechnet:
Das beschriebene Verfahren folgt grob dem vereinfachten Verfahren aus dem Anhang der DIN EN ISO 9613, Teil 2.
Bei der Beurteilung gemäß 32. BImSchV durch den Sach-verständigen ist keine Schallausbreitungsberechnung vor-gesehen, sondern ein schematisiertes Verfahren, in dem Immissions- und Beurteilungspegel nicht vorkommen.
Notes: Zur Berechnung des Immissionspegels am Immissionsort werden alle genannten Quell- und Ausbreitungsdaten miteinander verrechnet: .
Das oben beschriebene Verfahren folgt grob dem vereinfachten Verfahren aus dem Anhang der DIN EN ISO 9613, Teil 2.
Im Rahmen der Beurteilung gemäß 32. BImSchV durch den Sachverständigen ist keine solche Schallausbreitungsberechnung vorgesehen, sondern ein schematisiertes Verfahren, in dem Immissions- und Beurteilungspegel nicht vorkommen.
Welche weiteren Einflüsse auf die Schallausbreitung gibt es?
Nächste Folie
Zur Berechnung des Immissionspegels am Immissionsort werden alle genannten Quell- und Ausbreitungsdaten miteinander verrechnet: 𝐿p=𝐿WA+𝐷I+𝐷Ω −𝐴_div−𝐴bar
Für größere Entfernungen ab 100m können außerdem die meteorologischen Bedingungen eine wesentliche Rolle spielen. Insbesondere der Wind kann hier für völlig unterschiedliche Ausbreitungssituationen sorgen.
Ein weiterer wichtiger Effekt bei größeren Entfernungen ist die Dämpfung des Schalls aufgrund der inneren Reibung in Luft, die wiederum stark frequenzabhängig ist. Diese Luftdämpfung schwächt besonders hochfrequente Geräuschanteile, so dass von entfernten Schallquellen oft nur noch das tieffrequente Geräuschspektrum übrig bleibt.
Da insbesondere tieffrequenter Schall nur schlecht an seiner Ausbreitung gehindert werden kann, muss hier an der Schallquelle angesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch auf den Körperschall einzugehen:
Nächste Folie

## Slide 29: Schallausbreitung in Luft
Für größere Entfernungen ab 100 m können die meteorologischen Bedingungen, insbesondere der Wind und bestimmte Luftschichtungen, eine wesentliche Rolle spielen.
Ein weiterer wichtiger Effekt bei größeren Entfernungen ist die Luftabsorption.
Die Luftabsorption ist stark frequenzabhängig und schwächt besonders hochfrequente Geräuschanteile.
Von entfernten Geräuschquellen bleibt daher oft das tief-frequente Geräuschspektrum übrig.
Notes: Für größere Entfernungen ab 100 m können außerdem die meteorologischen Bedingungen eine wesentliche Rolle spielen. Insbesondere der Wind oder bestimmte Luftschichtungen (Inversionswetterlage) können hier für völlig unterschiedliche Ausbreitungssituationen sorgen.
Die Luftabsorption ist stark frequenzabhängig ist und schwächt besonders hochfrequente Geräuschanteile, so dass von entfernten Schallquellen oft nur noch das tieffrequente Geräuschspektrum übrig bleibt.
Da insbesondere tieffrequenter Schall nur schlecht an seiner Ausbreitung gehindert werden kann, muss hier an der Schallquelle angesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch auf den Körperschall einzugehen:
Nächste Folie
Zur Berechnung des Immissionspegels am Immissionsort werden alle genannten Quell- und Ausbreitungsdaten miteinander verrechnet: 𝐿p=𝐿WA+𝐷I+𝐷Ω −𝐴_div−𝐴bar
Für größere Entfernungen ab 100m können außerdem die meteorologischen Bedingungen eine wesentliche Rolle spielen. Insbesondere der Wind kann hier für völlig unterschiedliche Ausbreitungssituationen sorgen.
Ein weiterer wichtiger Effekt bei größeren Entfernungen ist die Dämpfung des Schalls aufgrund der inneren Reibung in Luft, die wiederum stark frequenzabhängig ist. Diese Luftdämpfung schwächt besonders hochfrequente Geräuschanteile, so dass von entfernten Schallquellen oft nur noch das tieffrequente Geräuschspektrum übrig bleibt.
Da insbesondere tieffrequenter Schall nur schlecht an seiner Ausbreitung gehindert werden kann, muss hier an der Schallquelle angesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch auf den Körperschall einzugehen:
Nächste Folie

## Slide 30: Schallausbreitung in Festköpern: Körperschall
Die direkte Übertragung von Schall innerhalb fester Strukturen nennt man Körperschallübertragung.
Körperschallübertragung funktioniert im Allgemeinen umso besser, je starrer Strukturen miteinander verbunden sind.
Körperschallübertragung auf großflächige Außenbauteile von Maschinen ist oft eine Hauptursache für verstärkte Abstrahlung von Schallemissionen.
Die Unterbindung von Körperschallübertragung ist daher oft eine der wichtigsten Maßnahmen zur Lärmminderung.
Notes: Die direkte Übertragung von Vibrationen innerhalb fester Strukturen nennt man Körperschallübertragung.
Körperschallübertragung funktioniert im Allgemeinen umso besser, je starrer Strukturen miteinander verbunden sind.
Körperschallübertragung auf großflächige Außenbauteile von Maschinen ist oft eine Hauptursache für verstärkte Abstrahlung von Schallemissionen.
Die Unterbindung von Körperschallübertragung ist daher oft eine der wichtigsten Maßnahmen zur Lärmminderung.
Welche weiteren Maßnahmen trifft man zur Lärmminderung an Schallquellen?
Nächste Folie

## Slide 31: Schallausbreitung in Luft: Dämmung
Um die Emissionen einer Schallquelle zu verringern, wird die Schallquelle oft unter eine Schallschutzhaube gestellt.
Die Funktionsweise einer solchen Haube (auch Einhausung oder Kapsel) nennt man Dämmung.
Um mit einer Schallschutzhaube eine hohe Dämmwirkung zu erzielen, sind folgende Punkte zu beachten:
  Die Haube muss möglichst dicht sein.
  Die Innenseite sollte schallabsorbierend ausgekleidet sein.
  Ein Teil des Aufbaus sollte viel Masse aufweisen.
  Körperschallübertragung auf die Haube ist zu unterbinden.
Notes: Um die Emissionen einer Schallquelle zu verringern, wird die Schallquelle oft unter eine Schallschutzhaube gestellt.
Die Funktionsweise einer solchen Haube (auch Einhausung oder Kapsel) nennt man Dämmung.
Um mit einer Schallschutzhaube eine hohe Wirkung zu erzielen, sind folgende Punkte zu beachten:
Die Haube muss möglichst dicht sein. Bereits bei kleinen Undichtigkeiten kann sonst die Wirkung gerade im hochfrequenten Bereich stark eingeschränkt sein.
Die Innenseite sollte schallabsorbierend ausgekleidet sein, damit sich im Inneren der Schallschutzhaube ein möglichst niedriger Raumpegel einstellt.
Ein Teil des Aufbaus der Einhausung sollte massiv sein, das heißt aus Metall oder Ziegel/Beton, da die dämmende Wirkung im Allgemeinen mit der Masse des verwendeten Materials steigt.
Die Übertragung von Körperschall auf die Haube ist zu unterbinden, da sonst die Außenseite der Schallschutzhaube ihrerseits als Schallquelle fungieren kann.
Nächste Folie

## Slide 32: Schallausbreitung in Luft: Dämpfung
Oft ist eine komplette Einhausung nicht möglich, weil z. B. Abgase entweichen müssen oder Wärmeaustausch nötig ist.
In solchen Fällen werden Schalldämpfer eingesetzt, die den im Gasstrom vorhandenen Schall dämpfen.
Um einen wirksamen Schalldämpfer einbauen zu können, muss das zu dämpfende Geräuschspektrum bekannt sein.
Für höhere Frequenzen verwendet man absorbierende Rohr- oder Kulissen-SD, bei tieffrequenten Geräuschen nutzt man SD, die nach dem Interferenzprinzip arbeiten.
Notes: Oft ist die komplette Einhausung von Schallquellen nicht möglich, weil z. B. Abgase entweichen müssen oder Wärmeaustausch gewährleistet sein muss.
In solchen Fällen werden Schalldämpfer eingesetzt, die den im Gasstrom vorhandenen Schall dämpfen.
Um einen wirksamen Schalldämpfer einbauen zu können, muss das zu dämpfende Geräuschspektrum bekannt sein. Die Geometrie und die Materialien des SDs werden dann so ausgelegt, dass die entsprechenden Frequenzbereiche besonders stark geschwächt werden.
Für höhere Frequenzen verwendet man üblicherweise absorbierende Rohr- oder Kulissen-SD, bei tieffrequenten Geräuschen nutzt man SD, die nach dem Interferenzprinzip arbeiten, z. B. Reflexions-SD. Oft wird auch eine Kombination aus beiden SD-Arten eingesetzt, z. B. bei BHKW-Kaminen.
Nächste Folie

## Slide 33: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit