## Slide 1: 10. Kapitel
Aufgabenspektrum des Sach- verständigen gemäß 32. BImSchV
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Sie haben nun die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen vermittelt bekommen, die notwendig sind, um das Aufgabenspektrum des Sachverständigen gemäß 32. BImSchV abzudecken. In diesem letzten Kapitel wird nun noch ausgeführt, worin Ihre Aufgaben bestehen und wie die sachgerechte Bearbeitung im konkreten Fall aussehen kann.
Nächste Folie

## Slide 2: Vorbemerkungen
Im Rahmen dieser Vortragsreihe haben Sie einen durch-aus umfassenden Blick auf den Schallschutz bekommen.
Sie haben sich dabei evtl. zum ersten Mal eingehend mit Schallschutz beschäftigt. Zur Anwendung aller vermittelten Inhalte ist aber viel Übung und lange Erfahrung notwendig.
Die im Folgenden beschriebenen Aufgaben sind nach einem zweitägigen Lehrgang zu bewerkstelligen.
Beschränken Sie sich aber bitte auf diese und ziehen Sie bei Bedarf eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzu!
Notes: Im Rahmen dieser Vortragsreihe haben Sie einen durchaus umfassenden Blick auf den Schallschutz bekommen und sind nach Ablegen der vorgesehenen Prüfung dazu berechtigt, in übersichtlichen Situationen die Beratung und Beurteilung im Hinblick auf den Betrieb entsprechender Geräte durchzuführen.
Sie haben sich aber evtl. zum ersten Mal eingehend mit Schallschutz beschäftigt. Zur Anwendung aller vermittelten Inhalte ist aber viel Übung und lange Erfahrung notwendig.
Daher ist vorgesehen, dass Sie sich mit Ihrer Tätigkeit innerhalb eines klar vorgegebenen Rahmens bewegen. Es wird davon ausgegangen, dass die im Folgenden beschriebenen Aufgaben nach einem zweitägigen Lehrgang und Bestehen der Abschlussprüfung zu bewerkstelligen sind.
Es wird dringend empfohlen, sich auf diese Aufgaben zu beschränken und bei Bedarf eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen!
Nächste Folie

## Slide 3: Aufgabenspektrum des Sachverständigen
Beratung des Betreibers
In welchen Punkten ist der Betreiber einer Anlage durch den Sachverständigen zu beraten?
Durchführung der Beurteilung
Wie ist die Immissionsprognose und die Beurteilung des Betriebs gemäß 32. BImSchV durchzuführen?
Erstellen der Bescheinigung
Was ist beim Erstellen der Bescheinigung gemäß 32. BImSchV zu beachten?
Notes: Am Anfang steht die Beratung des Betreibers, die in eine konkrete Planung des Vorhabens mündet.
Auf Basis der Planungsdaten ist dann eine Immissionsprognose durchzuführen und die schalltechnische Verträglichkeit nachzuweisen.
Im letzten Schritt sind Beratung und Prognose in der Bescheinigung für den Anlagenbetreiber zu dokumentieren.
Den Anfang Ihrer Tätigkeit sollte immer die Beratung bilden.
Nächste Folie

## Slide 4: Allgemeine Sensibilisierung
Wecken Sie Verständnis für die Notwendigkeit von Schallschutz im nachbarschaftlichem Umfeld im Hinblick auf die zunehmende Anzahl von installierten Geräten!
Machen Sie dem Betreiber klar, dass es im Rahmen der 32. BImSchV eindeutige gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung des Schallschutzes in der Nachbarschaft gibt.
Vermitteln Sie dem Betreiber, dass Störwirkungen in der Nachbarschaft auch bei Einhaltung der gesetzlichen Vor-gaben möglich sind und die Ausschöpfung der schalltechnischen Möglichkeiten deshalb sinnvoll ist.
Notes: Sie können davon ausgehen, dass die Notwendigkeit von Lärmschutz im nachbarschaftlichen Umfeld einer Vielzahl von Betreibern nicht bewusst ist. Daher ist es sinnvoll, hier im Hinblick auf die zunehmende Anzahl von Anlagen zunächst für Verständnis zu sorgen.
In jedem Fall sollte die Existenz gesetzlicher Vorgaben kurz ausgeführt werden, dass also im Rahmen der 32. BImSchV zur Sicherung des Lärmschutzes in der Nachbarschaft die Verwendung von Geräten und Maschinen klaren Regelungen unterliegt, die auch eingefordert werden.
Weiterhin sollte vermittelt werden, dass eine subjektive Störwirkung in der Nachbarschaft auch bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben möglich ist und den nachbarschaftlichen Frieden trüben kann.
Der Betreiber sollte also schließlich verstehen, dass die Ausschöpfung der schalltechnischen Möglichkeiten auch über das unbedingt erforderliche Maß hinaus durchaus sinnvoll und im Hinblick auf die Vermeidung von Streitigkeiten im eigenen Interesse ist.
Versuchen Sie also insgesamt, Verständnis für die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Lärmschutz beim Betreiber zu wecken, bevor Sie mit der konkreten Beratung fortfahren.
Nächste Folie

## Slide 5: Geräteauswahl
Erläuterung Sie kurz die Bedeutung von Schallleistungs-pegel, Richtwirkung und Tonalität für den Immissionsschutz.
Stellen Sie die Geräte vor, deren Betrieb unter den vorlie-genden Rahmenbedingungen sinnvoll ist, und vergleichen Sie Leistungs- und Schalldaten der verschiedenen Geräte.
Helfen Sie bei der Auswahl des am besten geeigneten Geräts entsprechend den (schall-)technischen Erfordernissen und den (Preis-)Vorstellungen des Betreibers.
Notes: Erläutern Sie kurz die Bedeutung der für die Schallemission wichtigen Begriffe wie Schallleistungspegel, Richtwirkung und Tonalität für den Immissionsschutz.
So kann der Betreiber die Unterschiede einschätzen, wenn Sie in der Folge die verschiedenen Geräte vorstellen, deren Betrieb unter den vorliegenden Rahmenbedingungen sinnvoll ist. Vergleichen Sie dazu die Leistungs- und Schalldaten und zeigen Sie, wo das Verhältnis günstig ausfällt und wo nicht.
Treffen Sie mit dem Betreiber die Auswahl des am besten geeigneten Geräts entsprechend den technischen und schalltechnischen Erfordernissen und den Vorstellungen des Betreibers. Spätestens hier kommt realistischerweise als Kriterium auch der Preis ins Spiel.
Nach der Auswahl eines geeigneten Geräts ist die Wahl des Standortes zu besprechen.
Nächste Folie

## Slide 6: Beratung des Betreibers: Standortwahl
Erläutern Sie Einfluss von Abstand, Reflexion und Abschirmung auf die Schallausbreitung!
Verschaffen Sie sich Kenntnisse über das Betreibergrundstück und die Bebauung, am besten durch Inaugenscheinnahme oder auch durch Einsicht in Pläne und Fotos!
Suchen Sie nach Standorten und Ausrichtungen, die unter den vorliegenden Rahmenbedingungen sinnvoll sind, und verglei-chen Sie sie im Hinblick auf ihre (schall-)technische Eignung.
Helfen Sie bei der Auswahl von Standort und Ausrichtung gemäß den (schall-)technischen Erfordernissen und den (z. B. optischen) Vorstellungen des Betreibers!
Notes: Beginnen Sie auch hier wieder kurz mit einer Erläuterung der bei der Ausbreitung von Schall zu berücksichtigenden Einflüsse von Abstand, Reflexion und Abschirmung.
Machen Sie sich anhand von Fotos und Plänen oder, noch besser, durch persönliche Inaugenscheinnahme ein Bild von den Gegebenheiten des Betreibergrundstücks, der umliegenden Nachbarschaft und der dort vorhandenen Bebauung.
Suchen Sie auf dieser Basis nach Standorten und Ausrichtungen für das aufzustellende Gerät, die unter den vorliegenden Rahmenbedingungen sinnvoll sind. Vergleichen Sie die verschiedenen Standorte im Hinblick auf ihre technische und schalltechnische Eignung.
Wählen Sie gemeinsam mit dem Betreiber einen Standort und eine Ausrichtung des Geräts, die gemäß den technischen und schalltechnischen Erfordernissen vernünftig sind und den Vorstellungen des Betreibers entsprechen. Hier wird aus Sicht des Betreibers sicher auch die optische Wirkung des Geräts eine Rolle spielen.
Auf Basis der bisherigen Planung sind ggf. Maßnahmen zur Lärmminderung vorzuschlagen.
Nächste Folie

## Slide 7: Lärmminderung (ggf. Experten hinzuziehen!)
Sprechen Sie gemäß (schall-)technischer Machbarkeit und Erfordernis (z. B. im Hinblick auf tieffrequente Immissionen) folgende Punkte an:
Entkopplung des Geräts und Vermeidung von Körperschall-übertragung auf angrenzende Gebäude/Geräte.
Kapselung zur Dämmung der Lärmentwicklung oder Einbau von Schalldämpfern zur Dämpfung von Geräuschen.
Errichtung von Abschirmungen oder Belegung reflektierender Flächen mit absorbierendem Material
Notes: Machen Sie den Betreiber entsprechend ihrer Erfahrung mit dem ausgewählten Gerät in ähnlichen Situationen ggf. auf mögliche Probleme aufmerksam. Hier sollten insbesondere tieffrequente Geräuschimmissionen Berücksichtigung finden.
Im Einzelnen sind ggf. folgende Punkte anzusprechen: Entkopplung der Anlage zur Vermeidung der Übertragung von Körperschall auf angrenzende Gebäude oder Anlagen.
Kapselung zur Dämmung der Lärmentwicklung des zu betreibenden Geräts bzw. Einbau von Schalldämpfern zur Dämpfung von Schallübertragungswegen.
Errichtung von Abschirmungen oder Belegung von reflektierenden Flächen in Quellnähe mit absorbierendem Material.
Die Empfehlung von Lärmminderungsmaßnahmen erfordert in vielen Fällen große Erfahrung. Solche Empfehlungen sollten nur bei ausreichend klarer Ausgangslage gemacht werden. Ansonsten ist bei Bedarf eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen!
Nächste Folie

## Slide 8: Festlegung der Planung
Schließen Sie die Beratung durch Festlegung der Planung und damit der im Weiteren erforderlichen Daten ab:
Gerätetyp mit Schallleistungspegel, ggf. Aussagen über Richtwirkung, tieffrequente Emissionen und Körperschall
Genauer Standort und Ausrichtung des Geräts auf dem Betreibergrundstück
Maßnahmen zur Lärmminderung: Entkopplung von Körper-schall, Kapselung, Schalldämpfer, Abschirmung
Notes: Die Beratung sollte schließlich abgeschlossen werden durch die Festlegung der endgültigen Planung und der damit verbundenen und im Weiteren erforderlichen Daten:
Es ist also der Gerätetyp mit Schallleistungspegel und ggf. Aussagen über Richtwirkung, tieffrequente Emissionen und Körperschall festzulegen.
Es ist der genaue Standort und die Ausrichtung des Geräts auf dem Betreibergrundstück festzuhalten.
Und es sind die vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung zu dokumentieren, also z. B. Entkopplung von Körperschall, Kapselung, Schalldämpfer, Abschirmung.
Fassen wir noch einmal die Beratungsleistungen zusammen.
Nächste Folie

## Slide 9: Zusammenfassung Beratung
Grobe Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen
Immissionsproblematik in der Nachbarschaft ansprechen
Grobe Erläuterung der akustischen Kenngrößen
Vorstellung und Vergleich geeigneter Geräte
Auswahl geeignetes Gerät gemeinsam mit dem Betreiber
Für die Schallausbreitung wichtige Größen grob erläutern
Beschäftigung mit den konkreten Gegebenheiten vor Ort
Festlegung des Aufstellortes gemeinsam mit dem Betreiber
Ggf. Empfehlung von Lärmminderungsmaßnahmen
Festlegung und Dokumentation der Planungsdaten
Notes: Grobe Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen
Immissionsproblematik in der Nachbarschaft ansprechen
Grobe Erläuterung der akustischen Kenngrößen
Vorstellung und Vergleich geeigneter Geräte
Auswahl geeignetes Gerät gemeinsam mit dem Betreiber
Für die Schallausbreitung wichtige Größen grob erläutern
Beschäftigung mit den konkreten Gegebenheiten vor Ort
Festlegung des Aufstellortes gemeinsam mit dem Betreiber
Ggf. Empfehlung von Lärmminderungsmaßnahmen
Festlegung und Dokumentation der Planungsdaten
Auf Basis dieser Planungsdaten fahren Sie dann mit der Immissionsprognose fort.
Nächste Folie

## Slide 10: Planungsgrundlagen
Beschaffen Sie sich ausreichend genaues Kartenmaterial vom Betreibergrundstück und den Nachbargrundstücken!
Bringen Sie bei der zuständigen Baubehörde die Gebiets-ausweisung für die betroffenen Grundstücke in Erfahrung!
Legen Sie unter Berücksichtigung von Abstand und Refle-xion, den/die maßgeblichen Immissionsort(e) fest, Abschir-mung ist nur in eindeutigen Fällen zu berücksichtigen.
Im Zweifelsfall ist eine Messstelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen.
Notes: Unabhängig davon, in welcher Form Sie die Prognose selbst durchführen, benötigen Sie folgende Unterlagen und Informationen als Planungsgrundlage: Es sollte ausreichend genaues Kartenmaterial von den Grundstücken des Betreibers und den betroffenen Nachbarn beschafft werden, um Abstände, Sichtlinien etc. exakt vermessen zu können.
Weiterhin ist die Gebietsausweisung des zu beurteilenden Gebiets in Erfahrung zu bringen. Hier ist die zuständige Stelle meist die kommunale Baubehörde.
Unter Berücksichtigung von Abstand und Reflexion ist dann der maßgebliche Immissionsort festzulegen. Abschirmung ist nur in eindeutigen Fällen zu berücksichtigen, d. h. bei massiven Fassaden, die tief in die Sichtlinie einschneiden. Gehen Sie außerdem im Zweifel immer von der Schutzbedürftigkeit benachbarter Räume aus.
Ist die Situation unklar, ist auch hier eine Messstelle nach § 26 BImSchG hin­zuzuziehen.
Auf Basis der Planungsgrundlagen ist dann die Beurteilung des Betriebs des Geräts vorzunehmen.
Nächste Folie

## Slide 11: Immissionsprognose
Zum Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit des geplanten Gerätebetriebs sind gemäß 32. BImSchV zwei Prognosevarianten vorgesehen.
  Ermittlung des notwendigen Mindestabstandes
  Ermittlung des zulässigen Schallleistungspegels
Durchführung und Dokumentation der Prognose im entsprechenden Bescheinigungsformular
Wird der Mindestabstand bzw. der zulässige Schallleistungs-pegel eingehalten, so ist dies gleichbedeutend mit der Ein-haltung der um 6 dB reduzierten Nacht-IRW der TA Lärm.
Notes: Zum Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit des geplanten Gerätebetriebs sind gemäß 32. BImSchV zwei Varianten vorgesehen, die im „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ dezidiert in drei einfachen Schritten beschrieben sind.
Auf Basis des Schallleistungspegels des zu betreibenden Gerätes kann der einzuhaltende Mindestabstand ermittelt werden.
Auf Basis des vorgesehenen Abstands des Geräts vom Immissionsort kann der maximal zulässige Schallleistungspegel bestimmt werden.
Die Prognose wird im zugehörigen Bescheinigungsformular durchgeführt und ist dort gemeinsam mit den Planungsdaten dokumentiert.
Wird der Mindestabstand bzw. der zulässige Schallleistungspegel eingehalten, so ist dies gleichbedeutend mit der Einhaltung der um 6 dB reduzierten nächtlichen IRW der TA Lärm.
Wie sind die beiden Varianten genau durchzuführen?
Nächste Folie

## Slide 12: Variante 1: Ermittlung des Mindestabstandes
Schritt 1: Ermittlung des Emissionspegels unter Anwendung folgender Berechnungsvorschrift:
  Emissionspegel = Schallleistungspegel + Reflexion + Tonalität
  Schallleistungspegel in dB(A) gemäß Herstellerangabe
  Reflexionswert in dB gemäß Aufstellsituation (siehe Abb.)
  Tonalitätswert in dB gemäß Geräuschcharakteristik
Schritt 2: Ermittlung des Mindestabstandes aus der Tabelle:
  Auswahl der zugehörigen Zeile in Spalte 1 (≥ Emissionsp.)
  Ablesen des Abstands in der entsprechenden Spalte 2 – 4
Schritt 3: Überprüfung, ob der geplante Abstand größer ist.
Notes: In Variante 1 wird auf Basis des vorgegebenen Schallleistungspegels des Geräts der einzuhaltende Mindestabstand des Geräts vom Immissionsort bestimmt.
Dazu wird zunächst im ersten Schritt mit einer einfachen Addition der Emissionspegel bestimmt.
Es werden also der A-bewertete Schallleistungspegel gemäß Herstellerangabe, der Reflexionswert gemäß Aufstellsituation (wie in der Abbildung dargestellt) und der Tonalitätswert gemäß der bekannten oder anzunehmenden Geräuschcharakteristik summiert.
Im zweiten Schritt wird dann entsprechend dem Emissionspegel in Spalte 1 der Tabelle die zugehörige Zeile gesucht. Wenn der berechnete Emissionspegel in der Tabelle nicht vorkommt, soll der nächsthöhere vorkommende Emissionspegel gewählt werden.
Je nach Gebietseinstufung wird dann in einer der Spalten 2 bis 4 der entsprechende Mindestabstand abgelesen.
Aus dem Vergleich des so bestimmten Mindestabstandes mit dem aus den Planungsunterlagen ermittelten Abstand ergibt sich dann im 3. Schritt die Beurteilung der schalltechnischen Verträglichkeit des geplanten Betriebs gemäß 32. BImSchV. Der geplante Abstand muss dabei größer sein als der Mindestabstand.
In der nächsten Folie ist der entsprechende Abschnitt aus dem Formular zu sehen:
Nächste Folie

## Slide 13: Variante 1 im Bescheinigungsformular
Notes: Alternativ kann die Betrachtung auch gemäß Variante 2 durchgeführt werden.
Nächste Folie

## Slide 14: Immissionsprognose: Variante 2
Schritt 1: Ermittlung des geplanten Abstands Schallquelle – IO
Schritt 2: Ermittlung des zul. Emissionspegels aus der Tabelle:
    Auswahl der zugehörigen Zeile (≤ Abstand) in einer der Spalten 2, 3 oder 4
    Ablesen des zulässigen Emissionspegels in Spalte 1
Schritt 3: Ermittlung und Überprüfung des zul. Schallleistungs-pegels unter Anwendung folgender Berechnungsvorschrift:
Schallleistungspegel = Emissionspegel - Reflexion - Tonalität
(Reflexion und Tonalität: siehe Variante 1)
Überprüfung, ob der geplante Schallleistungspegel kleiner ist.
Notes: Hier wird auf Basis des durch die Planung vorgegebenen Abstands des Geräts vom Immissionsort der zulässige Schallleistungspegel bestimmt. Auf Basis der Planungsdaten wird also in Schritt 1 der vorgesehene Abstand ermittelt.
In Schritt 2 wird zunächst entsprechend der Gebietscharakteristik in einer der Spalten 2 bis 4 der Tabelle die zu diesem Abstand gehörige Zeile gewählt. Wenn der gesuchte Abstand in der Tabelle nicht vorkommt, soll der nächstniedrigere Abstand gewählt werden.
In Spalte 1 kann dann der zugehörige Emissionspegel abgelesen werden.
Im 3. Schritt wird der zulässige Schalleistungspegel schließlich mit einer einfachen Subtraktion aus dem Emissionspegel bestimmt.
Es werden also von dem aus der Tabelle abgelesenen Emissionspegel der Reflexionswert gemäß Aufstellsituation (wie in der Abbildung dargestellt) und der Tonalitätswert gemäß der bekannten oder anzunehmenden Geräuschcharakteristik abgezogen.
Aus dem Vergleich des so bestimmten zulässigen Schallleistungspegels mit dem des vorgesehenen Gerätes ergibt sich dann die Beurteilung der schalltechnischen Verträglichkeit des geplanten Betriebs gemäß 32. BImSchV. Der Schallleistungspegel des vorgesehenen Gerätes muss dabei kleiner sein als der zulässige Schallleistungspegel.
In der nächsten Folie ist der entsprechende Abschnitt aus dem Formular zu sehen.
In der nächsten Folie sind noch einmal die bekannten Standardrandbedingungen für den Aufstellort und der entsprechende Reflexionswert abgebildet.
Nächste Folie

## Slide 15: Variante 2 im Bescheinigungsformular
Notes: Anschließend sind noch einmal die bekannten standardisierten Aufstellungssituationen mit den zugehörigen Reflexionswerten zu sehen.
Nächste Folie

## Slide 16: Immissionsprognose: Abbildung zu Variante 1 bzw. 2
keine reflektierende Fläche
näher als 3 m:
+0 dB(A)
eine reflektierende Fläche,
z. B. vor einer Hauswand im
Abstand von bis zu 3 m:
+3 dB(A)
Notes: Nächste Folie

## Slide 17: Immissionsprognose: Abbildung zu Variante 1 bzw. 2
zwei reflektierende Flächen, z. B. in einer Ecke aus zwei Hauswänden (Abstand zum Gerät jeweils bis zu 3 m)
zwischen zwei Hauswänden (Wandabstand bis zu 5 m)
unter einem Vordach (Vordach- höhe zum
Boden bis zu 5 m)
+6 dB(A)
Notes: Im Prinzip ist auch eine überschlägige Immissionsprognose in Anlehnung an die im Anhang der TA Lärm beschriebene Vorgehensweise möglich.
Nächste Folie

## Slide 18: Immissionsprognose nach TA Lärm
Führen die oben genannten Verfahren nicht ans Ziel, kann eine Prognose nach TA Lärm notwendig werden.
Z. B. erforderlich bei getrennter Beurteilung tags/nachts, bei Berücksichtigung von Abschirmung oder bei mess-technischer Erfassung der Emissionen
Eine Immissionsprognose nach TA Lärm (auch in der überschlägigen Version aus dem Anhang) ist von einer Messstelle nach § 26 BImSchG durchzuführen!
Notes: Lässt sich der Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit des Betriebs eines Geräts mit den oben genannten Verfahren nicht erbringen, kann eine Immissionsprognose nach TA Lärm notwendig werden.
Dies kann erforderlich sein, wenn z. B. eine getrennte Beurteilung von Tag und Nacht vorgenommen, Abschirmungen berücksichtigt oder Emissionen messtechnisch erfasst werden sollen.
Eine solche Immissionsprognose nach TA Lärm (auch in der überschlägigen Version aus dem Anhang) ist von einer Messstelle nach § 26 BImSchG durchzuführen.
Nächste Folie

## Slide 19: Auswahl der Prognosemethode
Im Prinzip kann die Methode nicht vorgeschrieben werden, der Sachverständige trägt aber die Verantwortung für die Korrektheit der Immissionsprognose!
Variante 1 und 2 sind einfach umzusetzen und damit in der Anwendung sicherer. Sie sind aber auch ziemlich grob.
Durch eine Prognose nach TA Lärm wird eine konkret vor-liegende Situation sehr genau abgebildet, sie ist aber nur von einer Messstelle nach § 26 BImSchG durchzuführen.
Vorsicht: Beschränken Sie sich auf Variante 1 bzw. 2. Letztendlich sind Sie für die Prognose verantwortlich!
Notes: Im Prinzip ist nicht vorgeschrieben, wie die Beurteilung konkret durchzuführen ist. Durch die Beurteilung der Immissionen und die Bescheinigung der Einhaltung der Betreiberpflichten trägt der Sachverständige aber eine gewisse Verantwortung. Möglicherweise ist er zumindest für die Korrektheit der Prognose auf Basis der Planungsdaten auch haftbar.
Sie sollten sich also die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden klar vor Augen führen:
Variante 1 und 2 sind auf alle Fälle einfacher umzusetzen und damit in der Anwendung sicherer. Dafür sind sie letztendlich auch entwickelt. Sie sind aber auch verhältnismäßig grob und werden nicht jeder speziellen Situation gerecht.
In einer Immissionsprognose nach TA Lärm kann die konkret vorliegende Situation sehr genau abgebildet werden. Eine solche Immissions-prognose erfordert aber die sichere Beherrschung der gesetzlichen und physikalischen Grundlagen. Hier ist eine Mess­stelle nach § 26 BImSchG hinzuzuziehen.
Sie sollten also Vorsicht walten lassen und sich auf die Variante 1 bzw. 2 beschränken. Letztendlich müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Prognose bei Problemen auf dem Prüfstand steht und man versuchen wird, Sie bei nachweislichen Fehlern womöglich zur Verantwortung zu ziehen!
Zuletzt noch zur Bescheinigung.
Nächste Folie

## Slide 20: Zusammenfassung Beurteilung
Ausreichend genaues Kartenmaterial von den betroffenen Grundstücken besorgen
Gebietsausweisung der betroffenen Nachbargrundstücke in Erfahrung bringen
Festlegung des maßgeblichen Immissionsortes (im Regel-fall ist dies die nächstgelegene Wohnbebauung)
Durchführung der Immissionsprognose gemäß Variante 1 oder 2 zur Prüfung der Einhaltung der reduzierten IRW
Falls nicht ausreichend, Prüfung der schalltechnischen Verträglichkeit gemäß TA Lärm durch Experten notwendig
Notes: Ausreichend genaues Kartenmaterial von den betroffenen Grundstücken besorgen.
Gebietsausweisung der betroffenen Nachbargrundstücke in Erfahrung bringen.
Festlegung des maßgeblichen Immissionsortes (im Regelfall ist dies die nächstgelegene Wohnbebauung).
Durchführung der Immissionsprognose gemäß Variante 1 oder 2 zur Prüfung der Einhaltung der reduzierten IRW.
Falls nicht ausreichend, Prüfung der schalltechnischen Verträglichkeit gemäß TA Lärm durch Experten notwendig.
Nächste Folie

## Slide 21: Zweck der Bescheinigung
Der durchgängige Betrieb der betreffenden Anlagen ist nur bei Einhaltung bestimmter Betreiberpflichten zulässig.
Der Nachweis über die Einhaltung der Betreiberpflichten erfolgt gegenüber der Behörde ggf. durch die Vorlage der entsprechenden Bescheinigung.
Eine Aufforderung zur Vorlage der Bescheinigung durch die Behörde ist jederzeit (z. B. im Beschwerdefall) möglich.
Die Behörde ist unter Umständen berechtigt, bei Nichtein-haltung der Betreiberpflichten oder auch bei fehlendem Nachweis darüber die betreffende Anlage stillzulegen.
Notes: Wozu gibt es die Bescheinigung?
Wir erinnern uns an die 32. BImSchV und daran, dass der durchgängige Betrieb von stationären Anlagen im Freien nur bei Einhaltung bestimmter Betreiberpflichten gestattet ist.
Der Nachweis über die Einhaltung der Betreiberpflichten erfolgt auf Verlangen der Behörde durch die Vorlage der entsprechenden Bescheinigung durch den Betreiber.
Eine solche Aufforderung zur Vorlage der Bescheinigung durch die Behörde ist jederzeit möglich. Sie wird insbesondere dann erfolgen, wenn der Behörde eine Beschwerde über den Betrieb der betreffenden Anlage vorliegt.
Bei Nichteinhaltung der Betreiberpflichten, aber auch schon bei fehlendem Nachweis darüber, ist die Behörde unter Umständen sogar berechtigt, die Stilllegung der betreffenden Anlage anzuordnen. Bei einem Aggregat, das z. B. Teil des Heizungssystems eines Gebäudes ist, kann das sehr unangenehm sein.
Der Bescheinigung kommt also im Rahmen des genehmigungsfreien Betriebs von stationären Anlagen im Freien zentrale Bedeutung zu. Daher ist es wichtig, dass diese sorgfältig und sachgerecht erstellt wird.
Nächste Folie

## Slide 22: Abschnitt I: Personalien
Personalien des Betreibers mit Namen, Vornamen, Telefon und E-Mail zur Kontaktaufnahme sowie Adresse des vom Anlagenbetrieb betroffenen Grundstücks.
Personalien des Sachverständigen mit Namen, Vornamen, Firma, Geschäftsadresse und Kontaktdaten zur Klärung von Rückfragen.
Notes: Wir gehen daher die auszufüllenden Felder im Einzelnen durch und beginnen mit den Personalien.
Hier gibt es wenig zu sagen: Es sind zunächst die Personalien des Betreibers mit Namen, Vornamen, Telefon und E-Mail zur Kontaktaufnahme sowie Adresse des vom Anlagenbetrieb betroffenen Grundstücks verlangt.
Aber auch die Personalien des Sachverständigen mit Namen, Vornamen, Firma, Geschäftsadresse und Kontaktdaten werden zur Klärung von Rückfragen abgefragt.
Auf der nächsten Folie ist der Abschnitt I im Originalformular zu sehen.
Nächste Folie

## Slide 23: Abschnitt I im Bescheinigungsformular
Notes: Im zweiten Punkt geht es um das aufzustellende Gerät.
Nächste Folie

## Slide 24: Abschnitt II: Angaben zum Gerät
Angabe des Gerätetyps (z. B. Wärmepumpe) sowie der Gerätebezeichnung laut Hersteller (z. B. LWP 50 V-8/2)
Schalltechnische Daten: A-bewerteter Schallleistungspegel laut Hersteller und Angabe über die Herkunft des Werts
Beurteilung des Geräts im Hinblick auf die Anforderungen der 32. BImSchV bzgl. geräuscharmen Betriebs
Beurteilung der Tonalität aufgrund des subjektiven Geräuscheindrucks des Sachverständigen bzw. dessen Erfahrung mit vergleichbaren Geräten
Notes: Es ist zunächst der Gerätetyp (z. B. Wärmepumpe) sowie die Gerätebezeichnung laut Hersteller (z. B. LWP 50 V-8/2) anzugeben, so dass eindeutig nachzuvollziehen ist, welches Gerät genau vor Ort aufgestellt wird.
Es ist weiterhin der A-bewertete Schallleistungspegel laut Hersteller zu dokumentieren und die Herkunft dieses Werts anzugeben.
Das Gerät ist außerdem im Hinblick auf die Anforderungen der 32. BImSchV an geräuscharmen Betrieb zu beurteilen.
Außerdem ist die Beurteilung der Tonalität aufgrund des subjektiven Geräuscheindrucks des Sachverständigen bzw. dessen Erfahrung mit vergleichbaren Geräten vorzunehmen.
Auf der nächsten Folie ist der Abschnitt II im Originalformular zu sehen.
Nächste Folie

## Slide 25: Abschnitt II im Bescheinigungsformular
Notes: Im dritten Punkt werden die Betriebsbedingungen geklärt.
Nächste Folie

## Slide 26: Abschnitt III: Angaben zu Aufstellung und Betrieb
Dokumentation des Aufstellortes anhand einer maßstabs-getreuen Skizze, die außer dem zu beurteilenden Gerät zumindest Folgendes enthält: Bebauung, Immissionsort(e), Bemaßung.
Dokumentation des Aufstellortes anhand einer Fotografie (wenn möglich).
Ermittlung des Reflexionswerts entsprechend der Bebauung im Umfeld des Aufstellortes.
Angaben zur vorgesehenen Betriebszeit.
Angaben zur Möglichkeit der Körperschallübertragung.
Notes: Es ist eine Dokumentation des Aufstellortes anhand einer maßstabsgetreuen Skizze vorzunehmen, die außer dem zu beurteilenden Gerät zumindest die umliegende Bebauung im Hinblick auf Reflexionen und Abschirmung und den maßgeblichen Immissionsort enthält. Es muss außerdem eine Bemaßung vorhanden sein, die das Ablesen von Abständen ermöglicht.
Nach Möglichkeit sind die Aufstellbedingungen anhand eines Fotos aussagekräftig zu dokumentieren.
Entsprechend der anhand von Plan und Foto nachvollziehbaren Bebauung im Umfeld des Aufstellortes ist der Reflexionswert zu ermitteln.
Es sind außerdem Angaben zur vorgesehenen Betriebszeit zu machen und die Gefahr von Körperschallübertragung ist einzuschätzen.
Auf der nächsten Folie ist der Abschnitt III im Originalformular zu sehen.
Nächste Folie

## Slide 27: Abschnitt III im Bescheinigungsformular
Notes: Den nächsten Punkt bildet der Immissionsort.
Nächste Folie

## Slide 28: Abschnitt IV: Angaben zum Immissionsort
Angabe der Gebietskategorie des maßgeblichen Immissionsortes
Angabe der am maßgeblichen Immissionsort gemäß TA Lärm/32. BImSchV einzuhaltenden Richtwertanteile
Angabe des Abstandes zwischen dem zu beurteilenden Gerät und dem maßgeblichen Immissionsort
Notes: Es wird die Angabe der Gebietskategorie des maßgeblichen Immissionsortes verlangt.
Daraus ergibt sich dann der am maßgeblichen Immissionsort gemäß TA Lärm/32. BImSchV einzuhaltende Richtwertanteil zur Tag- und zur Nachtzeit.
Außerdem ist der Abstand zwischen dem zu beurteilenden Gerät und dem maßgeblichen Immissionsort anzugeben.
Auf der nächsten Folie ist der Abschnitt IV im Originalformular zu sehen.
Nächste Folie

## Slide 29: Abschnitt IV im Bescheinigungsformular
Notes: Bis hierhin werden in erster Linie die Planungsdaten dokumentiert. Den letzten Teil bildet die Dokumentation der eigentlichen Tätigkeit des Sachverständigen.
Nächste Folie

## Slide 30: Abschnitte V und VI: Beurteilung und Unterschrift
Angabe zur erfolgten Beratungsleistung
Angabe zur Aufstellung des Geräts gemäß Empfehlung durch den Sachverständigen
Durchführung der Immissionsprognose: wie besprochen
Feststellung, dass das Gerät ohne weitere Maßnahmen in Betrieb genommen werden kann
Datum, Unterschrift und Firmenstempel
Notes: Es ist die erfolgte Beratungsleistung zu bestätigen, weiterhin die Aufstellung des Geräts gemäß Empfehlung durch den Sachverständigen.
Die Durchführung der Immissionsprognose, das Kernstück der Bescheinigung, wurde oben bereits besprochen.
Den Abschluss bildet die Aussage, dass das Gerät ohne weitere Maßnahmen in Betrieb genommen werden kann.
Die Bescheinigung ist schließlich mit Datum, Unterschrift und Firmenstempel zu versehen.
Abschnitt V aus dem Originalformular ist bereits von der Prognose her bekannt.
Auf der letzten Folie ist dann Abschnitt VI im Originalformular zu sehen.
Nächste Folie

## Slide 31: Abschnitte V und VI im Bescheinigungsformular
Notes: Damit ist das Ausfüllen des Formulars abgeschlossen und das Gerät kann aus Sicht des Sachverständigen ggf. ohne weitere Maßnahmen in Betrieb genommen werden.
Nächste Folie

## Slide 32: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit