## Slide 1: Einführung
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Arzneimittelrückstände im Wasser:
Was müssen angehende Pharmazeuten wissen und was können Sie tun?

## Slide 2: Block I - 1
Vorstellung und Problemdarstellung
Riccardo Amato
Umweltbundesamt
Dr. Martina Winker
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

## Slide 3: Vorstellung des Umweltbundesamtes
1 - Das Umweltbundesamt – Wer wir sind. Was wir tun.
2 – Hintergrund des Projektes aus Sicht des Umweltbundesamtes
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln

## Slide 4: 1
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
1 - Das Umweltbundesamt – Wer wir sind. Was wir tun.

## Slide 5: Was ist das Umweltbundesamt (UBA)?
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Geschichte
Kennzahlen
1974
___________________
Die Bundesrepublik Deutschland gründet als erstes europäisches Land eine wissenschaftliche Umweltbehörde: das Umweltbundesamt. Am 22. Juli startet UBA mit 170 Mitarbeitenden in Berlin
1986
____________________
In Deutschland wird das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gegründet. Hier sollen alle Zuständigkeiten für die Umwelt zusammengefasst werden. Das UBA wird Behörde des BMU
2004
____________________
Umzug des UBAs von Berlin nach Dessau (Sachsen-Anhalt)
Größte wissenschaftliche Umweltbehörde auf Bundesebene
Bundesweit ca. 1600 Mitarbeitende, ca. 950 in Dessau (2017)

## Slide 6: Zentrale Aufgaben
        Politikberatung der Bundesregierung, insb. BMU, BMG, BMWi: wissenschaftlich fundierte Vorschläge zum Umweltschutz sowie Weiterentwicklung der Regelwerke
        Information der Öffentlichkeit über Umweltprobleme, deren Ursachen und Lösungsmöglichkeiten
        Vollzug von Umweltgesetzen und vollzugsähnliche Tätigkeiten auf wissenschaftlicher Grundlage
        Forschung und Umweltdaten
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln

## Slide 7: Fachbereiche des UBAs
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Fachbereich E
Deutsche
Emissions-
handelsstelle
Herr Dr. Angrick
Fachbereich III
Nachhaltige
Produktion
und Produkte,
Kreislaufwirtschaft
Frau Dr. Rechenberg
Fachbereich I
Umweltplanung und Nachhaltigkeits-
strategien
Herr Dr. Lehmann
Fachbereich II
Gesundheitlicher
Umweltschutz,
Schutz
der Ökosysteme
Frau Dr. Busse
Fachbereich IV
Chemikalien-
sicherheit
Frau Dr. Klasen
Abteilung II 1
Umwelthygiene
Abteilung II 2
Wasser und Boden
Abteilung II 3
Trinkwasser- und
Badebeckenwasserhy-giene
Abteilung II 4
Luft
Abteilung III 1
Nachhaltige Produkte und Konsummuster, Kommunale Kreislauf-
Wirtschaft
Abteilung III 2
Nachhaltige Produk-tion, Ressour-censchonung und
Stoffkreisläufe
Abteilung IV 1
Internationales und Pestizide
Abteilung IV 2
Arzneimittel, Chemi-kalien und Stoffunter-suchungen
Abteilung E 1
Industrieanlagen Klimaschutzprojekte, Kundenservice und Rechtsangelegenheiten
Abteilung E 2
Energieanlagen, Luft-verkehr, Register und ökonomische
Grundsatzfragen
Abteilung I 1
Nachhaltigkeitsstra-tegien, Ressourcen-schonung und Instrumente
Abteilung I 2
Klimaschutz und Energie
Abteilung I 3
Verkehr, Lärm und räumliche Entwicklung

## Slide 8: FG IV 2.2: Arzneimittel, Wasch- und Reinigungsmittel
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Biotechnologie
Umwelttechnik
Biologie
Verwaltungsfachangestellte
Technische Zeichnerin
Technischer Umweltschutz
Geoökologie
Veterinärmedizin
Chemie
chem. Laboratoriumstechnik
Ingenieurwesen für Veterinärmedizin
Umweltwissenschaften
Ökotrophologie
Biochemie
Lebensmitteltechnologie
Lebensmittelchemie
Aquatische Ökologie
Interdisziplinäre Zusammensetzung
Ökotoxikologie

## Slide 9: FG Arzneimittel am UBA: Was wir tun
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Umweltrisiko-Bewertung (ERA) bei der Zulassung von
Humanarzneimitteln (HAM) und Tierarzneimitteln (TAM)
Umwelt-bewertung:
Exposition
Verhalten
Effekt
Fazit
keine Versagung aus Umweltgründen bei Humanarzneimitteln
Antrag-steller
Dossier
ERA Dossier
Umwelt-bewertung
Zulassungs-behörden für HAM und TAM
Bewertungen
Stellung-nahme
DE
Vollzug von Gesetzen u. Regelungen

## Slide 10: Hintergrund des Projektes aus Sicht des Umweltbundesamtes
Wie kann der Eintrag von Arzneimitteln außerhalb der behördlichen Zulassung reduziert werden?
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln

## Slide 11: Umgang mit Arzneimitteln?
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Zielgruppenspezifische Kommunikation

## Slide 12: Projektziel
Grundlagen legen für die Auseinandersetzung mit der Thematik
Arzneimittel in der Umwelt
Vermittlung von Informationen/Wissen an die Apothekerschaft via der geplanten Informationsplattform
Berücksichtigung von Umweltaspekten beim Umgang mit Arzneimitteln
 Nachhaltiger Umgang mit Arzneimitteln zum Schutz der Umwelt
Umsetzung des Gesamtprojektes  Ansprache von Bevölkerung & Apothekerschaft
Langfristig: Reduzierung des Umwelteintrages von Humanpharmaka
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln

## Slide 13: Programm: Donnerstag
Vorstellung und Problemdarstellung
Notes: Hinweis: Ablaufplan drin behalten? Falls ja, so einpflegen, dass er modifizierbar ist!

## Slide 14: Programm: Freitag
Vorstellung und Problemdarstellung
Notes: Hinweis: Ablaufplan drin behalten? Falls ja, so einpflegen, dass er modifizierbar ist!

## Slide 15: Film zur Einführung
Pillen, die wir wegspülen: Arzneimittel, Trinkwasser und die Umwelt
https://www.youtube.com/watch?v=6blafjHQGvw&feature=youtu.be
Vorstellung und Problemdarstellung

## Slide 16: Interaktionszusammenhang
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Beratung
Arzneimittel
Beratung
Behandlung
Rezept
Symptom
Gesundheitssystem und Wissensbasis
Symptom
Rezept
Quelle: start, ISOE, modifiziert

## Slide 17: Block I - 2
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Dr. Martina Winker und Dr. Konrad Götz
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

## Slide 18: Medikamenten-Einnahme
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
    Wie häufig nehmen Sie Medikamente ein?
Chart: 
| Häufig | Manchmal | Selten | Nie, so gut wie nie
Datenreihe 1 | 43.7 | 17.4 | 23.6 | 15.4
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 19: Regelmäßiger Medikamentenkonsum
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
    Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie regelmäßig über einen längeren Zeitraum ein?
Chart: 
| keine Medikamente | 1 Medikament | 2 Medikamente | 3 Medikamente | 4 bis 5 Medikamente | 6 Medikamente und mehr
Datenreihe 1 | 47.1 | 17.7 | 16.1 | 8.3 | 7.5 | 4.3
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 20: Bekanntheit des Problems von Medikamentenrückständen im Wasserkreislauf
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 21: Vermutete Ursachen für Medikamentenreste im Wasser
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 22: Vorstellungen über die Verantwortlichkeit verschiedener Akteure für Medikamentenreste im Wasser
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
    Wie stark sind die folgenden Gruppen dafür verantwortlich, dass
    keine Medikamentrückstände ins Wasser gelangen?
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| Die Pharmaindustrie | Die Wissenschaft | Der Staat | Die Wasser- und Klärwerke | Jeder einzelne Verbraucher, also auch ich | Umweltverbände | Die Ärzte | Die Apotheker
 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4


Mittelwerte einer 5er Skala von 1 bis 5

## Slide 23: Praktiken der Medikamenten-Entsorgung
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| gebe leere Plastik-/Aluverpackungen, aus denen die Tabletten herausgedrückt sind, zum Verpackungsmüll (gelber Sack/ grüner Punkt) oder Restmüll | entsorge Kartonverpackungen und Papier, z.B. den Beipackzettel, getrennt im Papiermüll bzw. Verpackungsmüll | bringe leere Glasverpackungen, bspw. von Tropfen oder Säften, zum Glascontainer | gebe alte Medikamente in einer Apotheke ab | entsorge alte Medikamente im Restmüll | entsorge übrig gebliebene Flüssigkeitsreste von Medikamenten in der Spüle oder Toilette | bringe übrig gebliebene oder abgelaufene Arzneimittel zum Sondermüll | gebe die restlichen Arzneimittel samt Verpackung in den Verpackungsmüll (gelber Sack/ grüner Punkt) | entsorge übrig gebliebene Tabletten in der Toilette oder in der Spüle
immer | 56.9 | 56.2 | 43.7 | 29.9 | 15.2 | 7.7 | 4.1 | 3.4 | 1.3
häufig | 17 | 16.8 | 14.8 | 15 | 13.1 | 9.4 | 3.3 | 3.7 | 3.1
manchmal | 10.1 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 14.9 | 16 | 7.1 | 7.9 | 5.3
selten | 5.5 | 6.7 | 11.8 | 9 | 14.9 | 13.4 | 11.5 | 9.9 | 10.3
nie | 10.5 | 10.4 | 18.4 | 33.1 | 41.9 | 53.4 | 74 | 75.1 | 80
Ich gebe leere Plastik-/Aluverpackungen, aus denen die Tabletten herausgedrückt sind, zum Verpackungsmüll oder Restmüll
… entsorge Kartonverpackungen und Papier, z.B. den Beipackzettel, getrennt im Papiermüll bzw. Verpackungsmüll
… bringe leere Glasverpackungen, bspw. von Tropfen oder Säften, zum Glascontainer
… gebe alte Medikamente in einer Apotheke ab
… entsorge alte Medikamente im Restmüll
… entsorge übrig gebliebene Flüssigkeitsreste von Medikamenten in der Spüle oder Toilette
… bringe übrig gebliebene oder abgelaufene Arzneimittel zum Sondermüll
… gebe die restlichen Arzneimittel samt Verpackung in den Verpackungsmüll (gelber Sack/ grüner Punkt)
… entsorge übrig gebliebene Tabletten in der Toilette oder in der Spüle

## Slide 24: Entsorgung von Medikamentenresten
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Fehl-Entsorgung von Tabletten-Resten über Toilette / Spüle
Fehl-Entsorgung von Flüssigmedikamenten-Resten über Toilette / Spüle
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 25: Bereitschaft für alternative Medikamenten-Einnahme
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| Bei leichteren Beschwerden wie Kopfschmerzen zunächst bewährte Hausmitteln einsetzen, statt sofort zu Medikamenten zu greifen | Eine umweltfreundliche Alternative zu einem Medikament wählen, die genauso gut wirkt | Den Arzt auf eine umweltfreundliche Alternative zu einem Medikament ansprechen | Den Apotheker auf eine umweltfreundliche Alternative zu einem Medikament ansprechen | Bei Krankheiten möglichst wenig Medikamente einnehmen/ insgesamt weniger Medikamente einnehmen
ja, sicher | 51.5 | 45.1 | 30.9 | 29.6 | 22.3
ja, vielleicht | 33.8 | 44.1 | 44.9 | 44.9 | 40.1
eher nicht | 12.2 | 7.9 | 17.9 | 19.7 | 26
auf keinen Fall | 2.6 | 3 | 6.4 | 5.8 | 11.5
Inwieweit wären Sie persönlich zu folgenden Maßnahmen bereit, um Medikamentenrückstände im Wasser zu reduzieren?

## Slide 26: Typologie zur Entwicklung eines Zielgruppenmodells
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Kein Institutionen- und Technikvertrauen
Persönliche Einflusslosigkeit und Problem-Verleugnung
Ärztemisstrauen
Kein Vertrauen in Schulmedizin und Ärzte
Präferenz für Alternative Medizin
Beunruhigung - Handlungsbedarf - Vorsorgeorientierung
Informationsbedürfnis über Medizin-Umweltrisiken
Aktive Informationssuche: Gesundheitsfragen, Behandlungsmethoden
Persönlicher Einfluss, keine Problem-Verleugnung
Informationsbedürfnis über Medizin-Umweltrisiken
Institutionen- und Technikvertrauen
Keine Präferenz für alternative Medizin
Kein Informationsbedürfnis über Medizin-Umweltrisiken
Persönliche Einflusslosigkeit und Problem-Verleugnung
Medikamente als schnelle Hilfe im Leistungs-Lifestyle
Die Skeptischen
Die Aufklärungs-interessierten
Die Problemsensiblen
Die Desinteressierten
Basis: 2026 Befragte, Projekt Transrisk, Götz et al. (2015)

## Slide 27: Zielgruppen der Information und Kommunikation
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| Die Problemsensiblen | Die Aufklärungsinteressierten | Die Skeptischen | Die Desinteressierten
Datenreihe 1 | 21.2 | 27.4 | 32.8 | 18.5

## Slide 28: Zusammenfassung
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
      Überwiegende Mehrheit nimmt Medikamente
      Sehr viele chronisch Kranke
      Keine große Bekanntheit des Problems Spurenstoffe
      Falsche Vorstellungen über Ursachen
      Daraus folgend: verzerrte Vorstellungen über Verantwortlichkeiten
      Falsche Vorstellungen über korrekte Entsorgung
      Daraus folgend: Fehlentsorgung
      Aber auch: Zielgruppen, die an Aufklärung interessiert sind
       Chancen für Beratung
      Bei gleichen Heilungschancen: Bereitschaft zu umweltfreundlicherer Medikation
       Chancen für Veränderung gesellschaftlicher Praktiken
Grafik: Götz et al. 2015

## Slide 29: Block II - 1
Wirkstoffe in der Umwelt
Eintrag und Verbleib
Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Leuphana Universität, Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie

## Slide 30: Arzneimittelverbrauch in Deutschland
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
2,700 Wirkstoffe: 38 000 t pro Jahr
ca. 0,5 kg Wirkstoff pro Kopf und Jahr
Umweltbundesamt 2003 Alexy, Sommer und Kümmerer 2006 Schuster, Hädrich und Kümmerer 2008

## Slide 31: Verbrauch von Arzneimitteln in Deutschland
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
1999
2012
Daten: Ebert et al. Umweltbundesamt (2014), Grafik: K. Kümmerer
Notes: Hinweis zu warum die vier Wirkstoffe umrandet sind – worauf soll mit ihnen hingewiesen werden

## Slide 32: Arzneimittel im Wasserkreislauf
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Uferfiltrat
Trinkwasser
Infiltration
Hersteller
Bodenpassage
Kliniken
Gewässer
Kläranlage
Haushalte
Mülldeponie
Wasser-
werk
Grund-
wasser
Aufbereitung
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 33: Emissions Related to Manufacturing of Pharmaceuticals
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
      USA (USGS-Study: STP effluents up to 1000 fold higher in case of manufacturer influents (up to 1 mg/L) http://toxics.usgs.gov/highlights/PMFs.html)
      River Doubs (France), Nature (15.8.2011,doi:10.1030/4782656a)
      India (Larsson et al. Hza. Mat. 2007): up to 30 mg/L Ciprofloxacin in well water
      China (Li et al. 2007, 2008)
      Africa, South America, … ?
Notes: Überschrift auf Deutsch übersetzen?

## Slide 34: Emissions Related to Manufacturing of Pharmaceuticals in den Rhein in Basel
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Prasse, C., Schlüsener, M. P., Schulz, R. and T. A. Ternes (2010): Antiviral Drugs in Wastewater and Surface Waters: A New Pharmaceutical Class of Environmental Relevance? Environ. Sci. Technol. 44, 1728-1735
Notes: Hinweis zu dem zu vermittelten Inhalt ggf. ergänzen; Überschrift ggf. auf Deutsch übersetzen

## Slide 35: Verbrauch Krankenhäuser (KH) vs. Haushalte/Praxen (PH) AZV Breisgauer Bucht 2004
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Chart: Verbrauch in kg/a
| Antiarrythmika | Antidementiva | Antidiabetika | Antihypertonika | Antihypotonika | Calciumantagonisten | Diuretika | Durchblutungsfördernde Mittel | Kardiaka | Kontrazeptiva | Koronarmittel | Lipidsenker | Psychopharmaka | Schilddrüsentherapeutika | Venenmittel
KH | 12.2482 | 2.6601 | 19.6779 | 12.8253 | 0.10581 | 5.628 | 14.0913 | 7.6909 | 0.006928 | 3e-05 | 3.4366 | 2.8844 | 42.7739 | 0.61186 | 0.007826
PH | 176.4457 | 128.9305 | 3263.6622 | 719.1285 | 4.0805 | 241.9729 | 533.6068 | 140.5109 | 0.43223 | 0.18213 | 110.3829 | 155.4704 | 856.3127 | 4.7339 | 27.0975
Dt. Grafik: K. Kümmerer; Engl. Veröffentlichung: Schuster, Hädrich und Kümmerer, Water Air Soil Poll: Focus 8, 457-471, 2008
3.264
719
534
856
Ebenso Spezialkliniken und Altersheime kein entscheidender Emittent Herrmann, Olsson, Fiehn, Herrel, Kümmerer, Environment International 85 (2015) 61–76

## Slide 36: Entsorgung von Arzneimittelresten
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
      10-30 % der verkauften Arzneimittel werden unbenutzt entsorgt
      Bis zu 50% davon über das Abwasser
www.start-project.de, S. Schubert, K. Götz, 2006

## Slide 37: Entfernung von Arzneimittelwirkstoffen aus dem Wasser in konventionellen Kläranlagen
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
    Antibiotika 0 - 100%
    Zytostatika 0 - 100%
    Hormone 20 - 80%
    Statine 0 - 50%
    Scmerzmittel 0 - 50%
    Antidepressiva 0 - 50%
    Desinfektionsmittel: 0 - 100%
    Diagnostika (Röntgen, Kernspin) 0 - 20%
…., Golet et al. 2002, Färber et al. 2002, Kolpin et al. 2002, Sacher et al. 2001, Kümmerer et al. 2001, Hamscher et al. 2002, Zuccato et al. 2001, Hirsch et al. 1999, Ternes 1998ff, Heberer 1996ff, Richardson und Bowron 1985, ….
Notes: Hintergrund zu: Warum diese Bandbreite an Entfernungsraten ergänzen

## Slide 38: Metformin und sein Transformationsprodukt Guanylharnstoff in Elbe und Weser
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Abbildung herausgenommen, aufgrund fehlender Bildrechte.
Informationen hierzu finden sich z.B. in:
Trautwein C, Berset J-D, Wolschke H, Kümmerer K, Environ Int 70, 303-212 (2014)

## Slide 39: Metformin und sein Transformationsprodukt Guanylharnstoff in der Nordsee
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Abbildung herausgenommen, aufgrund fehlender Bildrechte.
Informationen hierzu finden sich z.B. in:
Trautwein C, Berset J-D, Wolschke H, Kümmerer K, Environ Int 70, 303-212 (2014)

## Slide 40: Arzneimittelwirkstoffe (µg/L) in der aquatischen Umwelt - global
Hinweis: daten hierzu lassen sich folgendem Bericht des Umweltbundeamts entnehmen:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/pharmaceuticals_in_the_environment_0.pdf
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib

## Slide 41: Vorkommen von Arzneimittelwirkstoffen in Umweltorganismen
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
      Fische
      Vögel
      Bachflohkrebse
      Spinnen
      Gemüse
       Aufnahme durch den Menschen nachgewiesen (Chefez et al. ES&T 2016)
      Getreide

## Slide 42: Erweiterte Abwasserbehandlung
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
      Adsorption
        Schlamm, Aktivkohle
      Filtration
        Langsamsandfiltration, Membranfiltration, Ultrafiltration, …
      Advanced Oxidation Ozon, Wasserstoffperoxid, Fenton-, UV-, …
Zulauf mit
Spurenkon-
taminanten
„erweiterte Behandlung“
Ablauf „ohne“
Spurenstoffe
…
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 43: Eliminierung von Spurenstoffen in der erweiterten Abwasserreinigung [%]
Abbildung herausgenommen, aufgrund fehlender Bildrechte.
Informationen hierzu finden sich z.B. in:
J. Margot et al., Poster SETAC (2011)
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib

## Slide 44: UV-Photolyse Ciprofloxacin (viele Transformationsprodukte aus einem Stoff)
Abbildung herausgenommen, aufgrund fehlender Bildrechte.
Informationen hierzu finden sich z.B. in:
Haddad and Kümmerer, Chemosphere (2015) 115, 40-46
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Bild: K. Kümmerer

## Slide 45: Viele Stoffe als Vorläufer für ein Transformationsprodukt
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
Haddad Erisan et al. (2015) ES&T Lett. 2, 66-69, Marti et al. (2015) Water Research 72, 262–270
Ozonung
Chlorung
mikrobieller Teilabbau
im Boden
Methadon
Tolylfluanid
Wasser
Trinkwasser
Schmidt und Brauch ES&T, 2007
N-Nitrosodimethylamin
sehr hepatotoxisch
vermutliches Humancarcinogen
Grenzwert Trinkwasser USA: 7 ng/L
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 46: (Erweiterte) Abwasserreinigung - stößt zunehmend an Grenzen!
Jedes Verfahren entfernt nur eine jeweils spezifsiche Minderheit von Substanzen
Bei oxidativen Verfahren wird eine Vielzahl von Abbauprodukten mit unbekannten Eigenschaften und Toxizität gebildet
Die Stoffe der Zukunft kennen wir nicht
Energieverbrauch
Kosten?
Hochwasserentlastung?
Infiltration in/vom Untergrund?
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib

## Slide 47: Block II - 2
Wirkstoffe in der Umwelt
Auswirkungen in der Umwelt
Dr. Gerd Maack
Umweltbundesamt

## Slide 48: Funde in der Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Screening-Ergebnisse / Kein systematisches Monitoring!

## Slide 49: Auswirkungen auf die Umwelt
Psychopharmaka
z.B. Oxazepam
  Verhaltensänderung bei Fischen
        Aktivität
        Flucht
        Sozialverhalten
        Fressverhalten
   Potenziell weitreichende ökologische Konsequenzen
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Low: 1.8 µg/L
High: 910 µg/L
Brodin et al.(2013) Science
Notes: https://www.flickr.com/photos/14468852@N06/11310330593

## Slide 50: Auswirkungen auf die Umwelt
endokrin Aktive Substanzen: Ethinylestradiol (ee2)
        Künstliches Estrogen
        Hauptwirkstoff in Verhütungspräparaten
        Bereits im niedrigen ng/L-Bereich hoch wirksam
        Verändertes Balzverhalten beim Krallenfrosch (0,296 ng/L)
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Hoffmann, Kloas (2012) PLOS ONE
Notes: http://de.freeimages.com/photo/the-pill-1477281 (Matthew Bowden)
Von H. Krisp - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17625920

## Slide 51: Auswirkungen auf die Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
VERÄNDERUNG DES LAICHVERHALTENS
3 ng/L EE2
Foto: Maack

## Slide 52: Auswirkungen auf die Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Das phänotypische Geschlecht bei Fischen kann durch Umwelteinflüsse verändert werden
“Genetische”
Weibchen
Pharmakologische
Dosis Androgen
Spermatogenese
Männchen oder
Weibchen
Intersex
“Genetische”
Männchen
Pharmakologische
Dosis Oestrogen
Oogenese
Alle Fotos: Maack

## Slide 53: Auswirkungen auf die Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
 | ♀ | ♂
Säuger | XX | XY
Vögel | ZW | ZZ
Die wenigsten Fischarten dagegen besitzen geschlechtsspezifische Chromosomen
GESCHLECHTSDETERMINATION BEI FISCHEN

## Slide 54: Auswirkungen auf die Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
abhängig von verschiedenen Faktoren:
Genetische Prädisposition
Soziale Struktur
Alter
Umweltbedingungen (z.B. Temperatur, Dichte, pH, Wachstumsgeschwindigkeit)
GESCHLECHTSDETERMINATION BEI FISCHEN
Viele Fischarten wechseln im Laufe ihres Lebens mindestens 1x das Geschlecht

## Slide 55: Auswirkungen auf die Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Fricke und Fricke, Nature 266, 1977
© VDST
GESCHLECHTSDETERMINATION DURCH SOZIALE HIERARCHIE
Notes: Inhalt ergänzen
http://de.freeimages.com/photo/the-pill-1477281 (Matthew Bowden)
Von H. Krisp - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17625920

## Slide 56: Auswirkungen auf die Umwelt
Ethinylestradiol (ee2)
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Kidd et al. (2007) PNAS
Kontrolle
+ 5-6 ng/L EE2
Dickkopfelritze (Pimephales promelas):
Langjähriges Experiment in einem künstlich kontaminierten See.
Kompletter Populationszusammenbruch

## Slide 57: Auswirkungen auf die Umwelt
  Kidd et al. (2014): Direct and indirect responses of a freshwater food web to a potent synthetic oestrogen. Phil. Trans. R. Soc. B
  EE2 Durchschnittskonzentrationen im Sommer 2001 – 5,0 ng/L; 2002 – 6,1 ng/L; 2003 – 4,8 ng/L (I)
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
II
II
II
IV
III
III
Untersuchungen bis 2005
Direkte & indirekte Effekte innerhalb von 2 - 3 Jahren:
Plankton- und Benthos- fresser ↓ (II)
Phyto-, Zooplankton & benthischen Organismen ↑ (III)
Cypriniden and sculpin sind wichtige Beute für Forellen (IV)
vernetzte Effekte innerhalb des Ökosystems

## Slide 58: Auswirkungen auf die Umwelt
Entzündungshemmer:
Diclofenac
        Entzündungshemmer/ Schmerzmittel
        Verwendung auch als Tierarzneimittel
        Schwere Nierenschäden bei Geiern (Oaks et al. 2004)
   Nahezu kompletter Populationszusammenbruch dreier Arten in Indien und Pakistan
        Zahlreiche Studien zeigen schädliche Effekte bei Fischen
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt

## Slide 59: Auswirkungen auf die Umwelt
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
  Effekte für Menschen und ökonomische Konsequenzen
      Indien hat weltweit höchste Tollwutrate
      Entsorgungsanlagen für die Kühe müssen gebaut werden
      Um 60 Kühe pro Woche zu entsorgen wird eine mittelgroße Entsorgungsanlage benötigt oder 300 Geierpaare
      Ein einzelner Geier erbringt einen Wert von ca. 9.200 Euro
DICLOFENAC
© Dieter Haas
© Dieter Haas
(Spiegel Online 24.02.2016)

## Slide 60: Diclofenac in der Tierzucht I
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
      Seit Frühjahr 2013 sind in Spanien 2 Medikamente mit dem Wirkstoff Diclofenac für Tierzucht (Schaf, Schwein und Rind) zugelassen.
      Geierpopulationen in Spanien (größte Populationen in Europa): Gänsegeier, Schmutzgeier, Mönchsgeier, Bartgeier
      Geier werden mit Kadavern gefüttert (Geierrestaurants, Aufzuchtstationen)
      NGOs machen mobil und fordern Rücknahme der Zulassung und EU weites Verbot von Diclofenac in der Tierzucht.
      die European Medicines Agency (EMA) hatte Ende 2014 das Risiko bestätigt, aber offen gelassen, mit welchen Maßnahmen es auszuräumen wäre.

## Slide 61: Diclofenac in der Tierzucht II
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
      Kein EU-Mitgliedsstaat war bereit, ein Verbotsverfahren anzustrengen.
      Daraufhin hat die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten lediglich dazu aufgefordert, Maßnahmenpläne zu erstellen, die verhindern sollen, dass Diclofenac in die Nahrungskette der Geier gelangt.
      Spanien hat die Packungsbeilagen ergänzt: „Mit Diclofenac behandelte Tiere dürfen nicht an Geier verfüttert werden.“

## Slide 62: Auswirkungen auf die Umwelt
Antibiotika
        Effekte auf Pflanzen, Algen und Cyanophyten
        Resistenzentwicklung
        Problem für die menschliche Gesundheit
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Knapp et al. (2010) Environ. Sci. Technol.
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/antibiotika-antibiotikaresistenzen-in-der-umwelt
Notes: Ist der Link zur UBA Publikation eine Quellenangabe oder ein Verweis auf den gezielt auf dieser Folie eingegangen werden soll/kann?

## Slide 63: Produktion im Ausland
Beispiel:
80 – 90 % der weltweiten Antibiotika-Produktion in Indien und China
Patancheru-Bollaram Industriegebiet, Hyderabad
        30 Produktionsstätten
        Kein Anschluss an Wasserversorgung oder Abwassersystem
        Sehr hohe Umweltkonzentrationen von Antimykotika und Antibiotika (Moxifloxacin bis 694 µg/L, Voriconazol bis 2.500 µg/L, Fluconazol bis 236.950 µg/L)
Wirkstoffe in der Umwelt – Auswirkungen auf die Umwelt
Lübbert, Baars, Dayakar, Lippmann, Rodloff, Kinzig, Sörgel (2017) Infection

## Slide 64: Block III
Risikomanagement: Maßnahmen auf Seiten anderer Akteure
Dr. Martina Winker
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung
Herr Prof. Dr. Kümmerer
Leuphana Universität, Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie

## Slide 65: Risikomanagement: „Kette“
Risikomanagement
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Hinweis: im finalen Bericht wurde diese Grafik nochmals angepasst. Diese Anpassung wurde hier nicht vorgenommen, da dann der Prozess/die Gruppenarbeitsaufträge nicht mehr nachvollziehbar sind.
Grafik: ISOE
Notes: Notizen hinzufügen, was in den folgenden Folien im Wesentlichen erläutert werden soll

## Slide 66: Risikomanagement: „Kette“
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Eintrag in die Umwelt
Risikomanagement
Grafik: ISOE
Notes: Notizen hinzufügen

## Slide 67: Risikomanagement: „Kette“
Risikomanagement
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Eintrag in die Umwelt
Konsum
Eintrag in die Umwelt
Grafik: ISOE
Notes: Notizen hinzufügen

## Slide 68: Risikomanagement: „Kette“
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Grafik: ISOE
Notes: Notizen hinzufügen

## Slide 69: Film zur Einführung
FILM
Pillen im Wasserkreislauf: Was wir dagegen tun können
https://www.youtube.com/watch?v=Y_-DBrrCDA0&feature=youtu.be
Maßnahmen auf Seiten anderer Akteure

## Slide 70: Risikomanagement: „Kette“
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Grafik: ISOE
Notes: Warum nochmal diese Folie? Welchen inhaltlichen Zweck erfüllt sie?

## Slide 71: Risikomanagement: „Kette“
Risikomanagement
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Gesundheitssystem
Technische Maßnahmen
Technische Maßnahmen
Umwelt- gesetzgebung
Umwelt- gesetzgebung
Pharmazeut. Gesetzgebung
Grafik: ISOE

## Slide 72: Erarbeitung der Maßnahmen in Gruppenarbeit
Risikomanagement: bis 17:00 Uhr
  Gruppenarbeit: 15:45 – 16:30 Uhr
  Plenare Vorstellung der Ergebnisse: 16:30 – 17:00 Uhr im Rahmen der Abschlussdiskussion
7 Gruppen:
  Gesundheitssystem: Dr. Seidl (ÖI) / Frau Witte (Uni Freiburg) in den Räumen: OKH, SR 00 080 / OKH, CIP Pool
  Umweltgesetzgebung: Herr Amato / Dr. Maack (UBA) im Raum: SR 0018 Hermann-Herder-Str. 9
  Zulassung & pharmazeut. Gesetzgebung: Prof. Müller (Uni Freiburg) im Raum: HS Pharmazie
  Technische Maßnahmen/Eintragsvermeidung: Prof. Dr. Kümmerer (Leuphana) / Dr. Winker (ISOE) in den Räumen HS Physiologie / SR 003 b, Hermann-Herder-Str. 9
Risikomanagement
Notes: Bleibt die Folie?

## Slide 73: Erarbeitung der Maßnahmen in Gruppenarbeit
Risikomanagement
Arbeitsauftrag für die Gruppen
      Haben Sie Rückfragen zu den vorgestellten Maßnahmen? Kennen Sie weitere Maßnahmen bzw. haben Sie Ideen für weitere Maßnahmen? (Kurzes Brainstorming)
      Was sind Ihrer Meinung nach die drei zentralen Maßnahmen in diesem Bereich des Risikomanagements? Welche Akteure sind involviert?
      Was sind die Vor- und Nachteile dieser Maßnahmen?

## Slide 74: Block IV
Risikoabschätzung
Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Leuphana Universität, Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie

## Slide 75: Risiko-Abschätzung für Stoffe in der Umwelt
Risikoabschätzung

## Slide 76: Risiko-Abschätzung für Stoffe in der Umwelt
Risikoabschätzung
Exposition
Wirkung
Analyse
Abbau/Elimination
Ökotoxizität
Predicted Environmental Concentration (PEC)
PEC/PNEC- Verhältnis
Risiko-Abschätzung
Risiko-Management
Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Toxizität
Berechnung
tägliche Aufnahme
duldbare tägliche Aufnahme (ADI)
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 77: PEC/PNEC-Verhältnis
Risikoabschätzung
PEC<PNEC
wieder mal Glück
gehabt!
PEC>PNEC
oh je, was soll bloß
aus mir werden
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 78: ... und Familienplanung bei Fischen ()
Risikoabschätzung
17-alpha-ethinylöstradiol hauptinhaltsstoff der antibabypille
      0,35 ng/L: 5,5 % der Fische betroffen (Vitellogeninproduktion, Median aus 39 Studien, 26 Species, Labor und Freiland) (Caldwell et al. 2008 ES&T, 42, 7046-7054)
      PNEC (predicted no effect concentration): 0,1 ng/L (Caldwell et al. 2012, Environ Toxicol and Chem, 31, 1396-1406)
Die Forelle, Gustave Courbet, 1871

## Slide 79: Risiko-Quotienten ausgewählter Arzneimittel (PEC/PNEC, unterschiedl. Organismen)
Arzneimittel | PEC [µg/L] | PNEC [µg/L] | RQ
Estradiol | 0,01 | 0,00002 | 413
Amoxicillin | 0,55 | 0,0037 | 148
Propranolol | 0,11 | 0,005 | 21,5
Paracetamol | 50,8 | 9,2 | 5,5
Sulfamethoxazol | 0,05 | 0,027 | 2
Metformin | 10,7 | 101 | 0,11
Risikoabschätzung
Norwegian Pollution Control Authority; 2007; Human and veterinary pharmaceuticals, narcotics, and personal care products in the environment; aus Verbrauchsdaten berechnet

## Slide 80: Wirkungen auf den Menschen
Risikoabschätzung
      ca. 2000 Liter Wasser trinken pro Tag →weiterhin Rezept
      Aber: Einzelstoffe
  Abschätzung gilt nicht:
      für Kinder, ungeborenes Leben, ältere, kranke Menschen, Menschen mit Mehrfachmedikation?
      Mit der DNA direkt interagierende Stoffe z.B. einige Zytostatika?
Notes: Hinweis: für Externe ist die Folie nicht intuitiv verständlich, um die Inhalte vermitteln zu können. Ggf. weitere Infos ergänzen

## Slide 81: Bestehen Gesundheitsgefährdungen für den Menschen durch belastetes Trinkwasser?
„Akute Gesundheitsgefährdungen durch Arzneimittelrückstände im Trinkwasser können heute nahezu ausgeschlossen werden. Langzeiteffekte sind aber derzeit noch unerforscht.“
Risikoabschätzung
Vorsorgeprinzip
start-project, 2008
Notes: Demographischer Wandel  erhöhter AM-Verbrauch prognostiziert
 Vorsorgeprinzip  durch Handlungen entgegenwirken!!!

## Slide 82: Block V
Handlungsmöglichkeiten für Pharmazeuten
Dr. Martina Winker
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

## Slide 83: Risikomanagement: „Kette“
Handlungsmöglichkeiten für Pharmazeuten
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Gesundheitssystem
Technische Maßnahmen
Technische Maßnahmen
Umwelt- gesetzgebung
Umwelt- gesetzgebung
Pharmazeut. Gesetzgebung
Hinweis: im finalen Bericht wurde diese Grafik nochmals angepasst. Diese Anpassung wurde hier nicht vorgenommen, da dann der Prozess/die Gruppenarbeitsaufträge nicht mehr nachvollziehbar sind.
Grafik: ISOE

## Slide 84: Risikomanagement: Pharmazeuten und Pharmazeutinnen
Handlungsmöglichkeiten für Pharmazeuten
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Entwicklung
Verordnung und Verkauf
Zulassung
Entsorgung
Grafik: ISOE

## Slide 85: Erarbeitung der Maßnahmen in Gruppenarbeit
Ablauf: bis 13:00 Uhr
  Gruppenarbeit: 10:05 – 11:15 Uhr
  Pause: 11:15 – 11:30 Uhr
  Plenare Vorstellung der Ergebnisse & Diskussion: ab 11:30 Uhr
8 Gruppen (pro Thema je 2 Gruppen)
  Entwicklung mit Prof. Dr. Kümmerer in Raum: SR 01020 b/c, Hermann-Herder-Str. 9
  Zulassung mit Prof. Dr. Müller in Raum: HS Pharmazie
  Verordnung und Verkauf mit Frau Witte in Raum: OKH, SR 00 080
  Entsorgung mit Dr. Seidl in Raum: SR 00003 b
Handlungsmöglichkeiten für Pharmazeuten
Notes: Soll diese Folie als Vorlage für den Ablaufplan drin bleiben?

## Slide 86: Erarbeitung der Maßnahmen in Gruppenarbeit
Handlungsmöglichkeiten für Pharmazeuten
Arbeitsauftrag für die Gruppen
      Welche Rolle/n kann der/die Pharmazeut*in in diesem Bereich einnehmen?
      Was ergeben sich daraus für Handlungsmöglichkeiten? Diese bitte ordnen entlang des Zeitstrahls: Im beruflichen Alltag direkt umsetzbar ↔ Nur umsetzbar, wenn grundlegende Änderungen erfolgen.
      Wenn noch Zeit ist: Spielen Sie die Handlungsmöglichkeiten für 1-2 Beispiele auf der Wirkstoffebene durch.
Direkt in der Apotheke umsetzbar
Grundlegende Veränderungen im Gesundheitssystem notwendig

## Slide 87: Risikomanagement: Pharmazeuten und Pharmazeutinnen
Handlungsmöglichkeiten für Pharmazeuten
Arzneimittel-entwicklung & -herstellung
Zulassung & Überwachung
Gesundheits-wesen
Konsum
Entsorgung
Eintrag in die Umwelt
Entwicklung
Verordnung und Verkauf
Zulassung
Entsorgung
Grafik: ISOE

## Slide 88: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit