## Slide 1: Einführung
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Arzneimittelrückstände im Wasser:
Was müssen Pharmazeuten wissen und was können Sie tun?

## Slide 2: Programmablauf
Vorstellung und Problemdarstellung
13:00 Uhr | Begrüßung
13:05 – 13:25 Uhr | Einführung in das Forschungsprojekt / Vorstellung und Problemdarstellung
13:25 – 13:45 Uhr | Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
13:45 – 14:05 Uhr | Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
14:05 – 14:30 Uhr | Wirkung und Folgen auf Mensch, (aquatische-) Organismen und Umwelt
14:30 – 14:50 Uhr | Die Situation in Baden-Württemberg
14:50 – 15:10 Uhr | Pause
15:10 – 15:30 Uhr | Maßnahmen auf Seiten anderer Akteure
15:30 – 16:30 Uhr | Maßnahmen auf Seiten der Apothekerschaft
16:30 – 17:00 Uhr | Abschlussdiskussion und Feedback

## Slide 3: Block I-1
Einführung in das Forschungsprojekt
Riccardo Amato
Umweltbundesamt

## Slide 4: FG Arzneimittel am UBA: Was wir tun
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Umweltrisiko-Bewertung (ERA) bei der Zulassung von
Humanarzneimitteln (HAM) und Tierarzneimitteln (TAM)
Umwelt-bewertung:
Exposition
Verhalten
Effekt
Fazit
keine Versagung aus Umweltgründen bei Humanarzneimitteln
Antrag-steller
Dossier
ERA Dossier
Umwelt-bewertung
Zulassungs-behörden für HAM und TAM
Bewertungen
Stellung-nahme
DE
Vollzug von Gesetzen u. Regelungen

## Slide 5
Wie kann der Eintrag von Arzneimitteln außerhalb der behördlichen Zulassung reduziert werden?
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln

## Slide 6: Umgang mit Arzneimitteln?
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln
Zielgruppenspezifische Kommunikation

## Slide 7: Projektziel
Grundlagen legen für die Auseinandersetzung mit der Thematik
Arzneimittel in der Umwelt
Vermittlung von Informationen/Wissen an die Apothekerschaft via der geplanten Informationsplattform
Berücksichtigung von Umweltaspekten beim Umgang mit Arzneimitteln
 Nachhaltiger Umgang mit Arzneimitteln zum Schutz der Umwelt
Umsetzung des Gesamtprojektes  Ansprache von Bevölkerung & Apothekerschaft
Langfristig: Reduzierung des Umwelteintrages von Humanpharmaka
Die Apotheke als zentraler Ort für den (umwelt)-bewussten Umgang mit Arzneimitteln

## Slide 8: Block I-2
Vorstellung und Problemdarstellung
Dr. Martina Winker
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

## Slide 9: Film zur Einführung
Vorstellung und Problemdarstellung
FILM
Pillen, die wir wegspülen: Arzneimittel, Trinkwasser und die Umwelt
    https://www.youtube.com/watch?v=6blafjHQGvw&feature=youtu.be

## Slide 10: Interaktionszusammenhang
Vorstellung und Problemdarstellung
Beratung
Arzneimittel
Beratung
Behandlung
Rezept
Symptom
Gesundheitssystem und Wissensbasis
Symptom
Rezept
Quelle: start, ISOE, modifiziert

## Slide 11: Block II
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Dr. Konrad Götz
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

## Slide 12: Medikamenten-Einnahme
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
    Wie häufig nehmen Sie Medikamente ein?
Chart: 
| Häufig | Manchmal | Selten | Nie, so gut wie nie
Datenreihe 1 | 43.7 | 17.4 | 23.6 | 15.4
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 13: Regelmäßiger Medikamentenkonsum
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
    Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie regelmäßig über einen längeren Zeitraum ein?
Chart: 
| keine Medikamente | 1 Medikament | 2 Medikamente | 3 Medikamente | 4 bis 5 Medikamente | 6 Medikamente und mehr
Datenreihe 1 | 47.1 | 17.7 | 16.1 | 8.3 | 7.5 | 4.3
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 14: Chronische Krankheiten
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
    Leiden Sie an einer chronischen Krankheit, für die Sie dauerhaft Medikamente einnehmen müssen?
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 15: Bekanntheit des Problems von Medikamentenrückständen im Wasserkreislauf
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 16: Vermutete Ursachen für Medikamentenreste im Wasser
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 17: Vorstellungen über die Verantwortlichkeit verschiedener Akteure für Medikamentenreste im Wasser
Arzneimittelrückstände im Wasser – was müssen Pharmazeuten wissen und was können Sie tun?
    Wie stark sind die folgenden Gruppen dafür verantwortlich, dass
    keine Medikamentrückstände ins Wasser gelangen?
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| Die Pharmaindustrie | Die Wissenschaft | Der Staat | Die Wasser- und Klärwerke | Jeder einzelne Verbraucher, also auch ich | Umweltverbände | Die Ärzte | Die Apotheker
 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4


Mittelwerte einer 5er Skala von 1 bis 5

## Slide 18: Praktiken der Medikamenten-Entsorgung
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| gebe leere Plastik-/Aluverpackungen, aus denen die Tabletten herausgedrückt sind, zum Verpackungsmüll (gelber Sack/ grüner Punkt) oder Restmüll | entsorge Kartonverpackungen und Papier, z.B. den Beipackzettel, getrennt im Papiermüll bzw. Verpackungsmüll | bringe leere Glasverpackungen, bspw. von Tropfen oder Säften, zum Glascontainer | gebe alte Medikamente in einer Apotheke ab | entsorge alte Medikamente im Restmüll | entsorge übrig gebliebene Flüssigkeitsreste von Medikamenten in der Spüle oder Toilette | bringe übrig gebliebene oder abgelaufene Arzneimittel zum Sondermüll | gebe die restlichen Arzneimittel samt Verpackung in den Verpackungsmüll (gelber Sack/ grüner Punkt) | entsorge übrig gebliebene Tabletten in der Toilette oder in der Spüle
immer | 56.9 | 56.2 | 43.7 | 29.9 | 15.2 | 7.7 | 4.1 | 3.4 | 1.3
häufig | 17 | 16.8 | 14.8 | 15 | 13.1 | 9.4 | 3.3 | 3.7 | 3.1
manchmal | 10.1 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 14.9 | 16 | 7.1 | 7.9 | 5.3
selten | 5.5 | 6.7 | 11.8 | 9 | 14.9 | 13.4 | 11.5 | 9.9 | 10.3
nie | 10.5 | 10.4 | 18.4 | 33.1 | 41.9 | 53.4 | 74 | 75.1 | 80
Ich gebe leere Plastik-/Aluverpackungen, aus denen die Tabletten herausgedrückt sind, zum Verpackungsmüll oder Restmüll
… entsorge Kartonverpackungen und Papier, z.B. den Beipackzettel, getrennt im Papiermüll bzw. Verpackungsmüll
… bringe leere Glasverpackungen, bspw. von Tropfen oder Säften, zum Glascontainer
… gebe alte Medikamente in einer Apotheke ab
… entsorge alte Medikamente im Restmüll
… entsorge übrig gebliebene Flüssigkeitsreste von Medikamenten in der Spüle oder Toilette
… bringe übrig gebliebene oder abgelaufene Arzneimittel zum Sondermüll
… gebe die restlichen Arzneimittel samt Verpackung in den Verpackungsmüll (gelber Sack/ grüner Punkt)
… entsorge übrig gebliebene Tabletten in der Toilette oder in der Spüle

## Slide 19: Entsorgung von Medikamentenresten
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Fehl-Entsorgung von Tabletten-Resten über Toilette / Spüle
Fehl-Entsorgung von Flüssigmedikamenten-Resten über Toilette / Spüle
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)

## Slide 20: Bereitschaft für alternative Medikamenten-Einnahme
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| Bei leichteren Beschwerden wie Kopfschmerzen zunächst bewährte Hausmitteln einsetzen, statt sofort zu Medikamenten zu greifen | Eine umweltfreundliche Alternative zu einem Medikament wählen, die genauso gut wirkt | Den Arzt auf eine umweltfreundliche Alternative zu einem Medikament ansprechen | Den Apotheker auf eine umweltfreundliche Alternative zu einem Medikament ansprechen | Bei Krankheiten möglichst wenig Medikamente einnehmen/ insgesamt weniger Medikamente einnehmen
ja, sicher | 51.5 | 45.1 | 30.9 | 29.6 | 22.3
ja, vielleicht | 33.8 | 44.1 | 44.9 | 44.9 | 40.1
eher nicht | 12.2 | 7.9 | 17.9 | 19.7 | 26
auf keinen Fall | 2.6 | 3 | 6.4 | 5.8 | 11.5
Inwieweit wären Sie persönlich zu folgenden Maßnahmen bereit, um Medikamentenrückstände im Wasser zu reduzieren?

## Slide 21: Typologie zur Entwicklung eines Zielgruppenmodells
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Kein Institutionen- und Technikvertrauen
Persönliche Einflusslosigkeit und Problem-Verleugnung
Ärztemisstrauen
Kein Vertrauen in Schulmedizin und Ärzte
Präferenz für Alternative Medizin
Beunruhigung - Handlungsbedarf - Vorsorgeorientierung
Informationsbedürfnis über Medizin-Umweltrisiken
Aktive Informationssuche: Gesundheitsfragen, Behandlungsmethoden
Persönlicher Einfluss, keine Problem-Verleugnung
Informationsbedürfnis über Medizin-Umweltrisiken
Institutionen- und Technikvertrauen
Keine Präferenz für alternative Medizin
Kein Informationsbedürfnis über Medizin-Umweltrisiken
Persönliche Einflusslosigkeit und Problem-Verleugnung
Medikamente als schnelle Hilfe im Leistungs-Lifestyle
Die Skeptischen 33%
Die Problemsensiblen 21%
Die Aufklärungs-interessierten 27%
Die Desinteressierten
19%
Basis: 2026 Befragte, Projekt Transrisk, Götz et al. (2015)

## Slide 22: Zielgruppen der Information und Kommunikation
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
Basis: 2026 Befragte
Projekt Transrisk
Götz et al. (2015)
Chart: 
| Die Problemsensiblen | Die Aufklärungsinteressierten | Die Skeptischen | Die Desinteressierten
Datenreihe 1 | 21.2 | 27.4 | 32.8 | 18.5

## Slide 23: Zusammenfassung
Gesellschaftlicher Umgang und Wahrnehmung
      Überwiegende Mehrheit nimmt Medikamente
      Sehr viele chronisch Kranke
      Keine große Bekanntheit des Problems Spurenstoffe
      Falsche Vorstellungen über Ursachen
      Daraus folgend: verzerrte Vorstellungen über Verantwortlichkeiten
      Falsche Vorstellungen über korrekte Entsorgung
      Daraus folgend: Fehlentsorgung
      Aber auch: Zielgruppen, die an Aufklärung interessiert sind
       Chancen für Beratung
      Bei gleichen Heilungschancen: Bereitschaft zu umweltfreundlicherer Medikation
       Chancen für Veränderung gesellschaftlicher Praktiken
Grafik: Götz et al. 2015

## Slide 24: Block III
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Leuphana Universität, Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie

## Slide 25: Arzneimittelverbrauch in Deutschland
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
2,700 Wirkstoffe: 38 000 t pro Jahr
ca. 0,5 kg Wirkstoff pro Kopf und Jahr
Umweltbundesamt 2003 Alexy, Sommer und Kümmerer 2006 Schuster, Hädrich und Kümmerer 2008

## Slide 26: Arzneimittel im Wasserkreislauf
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
Uferfiltrat
Trinkwasser
Infiltration
Hersteller
Bodenpassage
Kliniken
Gewässer
Kläranlage
Haushalte
Mülldeponie
Wasser-
werk
Grund-
wasser
Aufbereitung
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 27: Verbrauch Krankenhäuser (KH) vs. Haushalte/Praxen (PH) AZV Breisgauer Bucht 2004
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
Chart: Verbrauch in kg/a
| Antiarrythmika | Antidementiva | Antidiabetika | Antihypertonika | Antihypotonika | Calciumantagonisten | Diuretika | Durchblutungsfördernde Mittel | Kardiaka | Kontrazeptiva | Koronarmittel | Lipidsenker | Psychopharmaka | Schilddrüsentherapeutika | Venenmittel
KH | 12.2482 | 2.6601 | 19.6779 | 12.8253 | 0.10581 | 5.628 | 14.0913 | 7.6909 | 0.006928 | 3e-05 | 3.4366 | 2.8844 | 42.7739 | 0.61186 | 0.007826
PH | 176.4457 | 128.9305 | 3263.6622 | 719.1285 | 4.0805 | 241.9729 | 533.6068 | 140.5109 | 0.43223 | 0.18213 | 110.3829 | 155.4704 | 856.3127 | 4.7339 | 27.0975
3.264
719
534
856
Dt. Grafik: K. Kümmerer; Engl. Veröffentlichung: Schuster, Hädrich und Kümmerer, Water Air Soil Poll: Focus 8, 457-471, 2008

## Slide 28: Antibiotika-Emissionen ins Abwasser
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
Dt. Grafik: K. Kümmerer, Engl. Veröffentlichung: Kümmerer und Henninger, Clinical Microbiology and Infection, 9, 1203-1211, 2003
Chart: t/a
| Penicilline | Cephalosp. | Sulfonamide | Aminoglykos. | Tetracycline | Makrolide | Glykopeptide | Chinolone | Sonstige
Ärztliche Praxen | 106.5 | 19 | 61.2 | 31.6 | 43.2 | 4.6 | 6.8
Krankenhäuser | 34.6 | 22.6 | 5.7 | 1.1 | 0.048 | 0.15 | 0.79 | 1.34 | 2.7
Verbrauch Humanmedizin 1998: 412 t in Deutschland (ca. 700 t im Jahr 2017) Emission Humanmedizin 1998: 277 t in Deutschland, davon 1/3 Kh

## Slide 29: Entsorgung von Arzneimittelresten
Wirkstoffe in der Umwelt – Eintrag und Verbleib
      10-30 % der verkauften Arzneimittel werden unbenutzt entsorgt
      Bis zu 50% davon über das Abwasser
www.start-project.de, S. Schubert, K. Götz, 2006

## Slide 30: Elimination von Arzneimitteln in Kläranlagen (ohne erweiterte Reinigung)
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt

## Slide 31: Arzneimittel-Konzentrationen in Oberflächengewässer D (µg/L)
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
Hinweis:
Daten und entsprechende Information bzw. Darstellungen sind hier enthalten:
Daten nach IMS Health AG, Bergmann et al., UBA Texte 66/2011

## Slide 32: Metformin und sein Transformationsprodukt Guanylharnstoff in Elbe, Weser und Nordsee
Eintragspfade und Vorkommen in der Umwelt
Abbildung herausgenommen, aufgrund fehlender Bildrechte.
Informationen hierzu finden sich z.B. in:
Trautwein C, Berset J-D, Wolschke H, Kümmerer K, Environ Int 70, 303-212 (2014)

## Slide 33: Block IV
Arzneimittel (-wirkstoffe):
Wirkung auf Mensch und Umwelt
Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Leuphana Universität, Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie

## Slide 34: Wirkungen auf den Menschen
Arzneimittel (-wirkstoffe): Wirkung auf Mensch und Umwelt
      ca. 2000 Liter Wasser Trinken pro Tag
      Weiterhin Rezept
      Aber: Einzelstoffe
      Abschätzung gilt nicht:
      für Kinder, ungeborenes Leben, ältere, kranke Menschen, Mehrfachmedikation?
      Mit der DNA direkt interagierende Stoffe z.B. einige Zytostatika?
Notes: Hinweis: für Externe ist die Folie nicht intuitiv verständlich, um die Inhalte vermitteln zu können. Ggf. weitere Infos ergänzen

## Slide 35: Risiko-Abschätzung für Stoffe in der Umwelt
Arzneimittel (-wirkstoffe): Wirkung auf Mensch und Umwelt

## Slide 36: Risiko-Abschätzung für Stoffe in der Umwelt
Arzneimittel (-wirkstoffe): Wirkung auf Mensch und Umwelt
Exposition
Wirkung
Analyse
Abbau/Elimination
Ökotoxizität
Predicted Environmental Concentration (PEC)
PEC/PNEC- Verhältnis
Risiko-Abschätzung
Risiko-Management
Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Toxizität
Berechnung
tägliche Aufnahme
duldbare tägliche Aufnahme (ADI)
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 37: PEC/PNEC-Verhältnis
Arzneimittel (-wirkstoffe): Wirkung auf Mensch und Umwelt
PEC<PNEC
wieder mal Glück
gehabt!
PEC>PNEC
oh je, was soll bloß
aus mir werden
Grafik: K. Kümmerer

## Slide 38: ... und Familienplanung bei Fischen (Die Forelle, Gustave Courbet, 1871)
Arzneimittel (-wirkstoffe): Wirkung auf Mensch und Umwelt
17-alpha-Ethinylöstradiol Hauptinhaltsstoff der Antibabypille
      0,35 ng/L: 5,5 % der Fische betroffen (Vitellogeninproduktion, Median aus 39 Studien, 26 Species, Labor und Freiland) (Caldwell et al. 2008 ES&T, 42, 7046-7054)
      PNEC (predicted no effect concentration): 0,1 ng/L (Caldwell et al. 2012, Environ Toxicol and Chem, 31, 1396-1406)

## Slide 39: Risiko-Quotienten ausgewählter Arzneimittel (PEC/PNEC, unterschiedl. Organismen)
Arzneimittel | PEC [µg/L] | PNEC [µg/L] | RQ
Estradiol | 0,01 | 0,00002 | 413
Amoxicillin | 0,55 | 0,0037 | 148
Propranolol | 0,11 | 0,005 | 21,5
Paracetamol | 50,8 | 9,2 | 5,5
Sulfamethoxazol | 0,05 | 0,027 | 2
Metformin | 10,7 | 101 | 0,11
Arzneimittel (-wirkstoffe): Wirkung auf Mensch und Umwelt
Norwegian Pollution Control Authority; 2007; Human and veterinary pharmaceuticals, narcotics, and personal care products in the environment; aus Verbrauchsdaten berechnet

## Slide 40: Block V
Maßnahmen auf Seiten anderer Akteure
Dr. Martina Winker
ISOE - Institut für Sozial-Ökologische Forschung
Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Leuphana Universität, Institut für Nachhaltige Chemie und Umweltchemie

## Slide 41: Film zur Einführung
FILM
Pillen im Wasserkreislauf: Was wir dagegen tun können
https://www.youtube.com/watch?v=Y_-DBrrCDA0&feature=youtu.be
Maßnahmen auf Seiten anderer Akteure

## Slide 42: Block 7
Maßnahmen auf Seiten der Apothekerschaft
Dr. Martina Winker und Dr. Konrad Götz
ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

## Slide 43: Erarbeitung der Maßnahmen in Gruppenarbeit
Maßnahmen auf Seiten der Apothekerschaft
Organisatorisches
    Ablauf: 15:30 – 16:30 Uhr
      Einführung und Zusammenfinden: 15:30 – 15:40 Uhr
      Gruppenarbeit: 15:40 – 16:25 Uhr
      Plenare Vorstellung der Ergebnisse: ab 16:30 Uhr im Rahmen der Abschlussdiskussion
    Zwei Gruppen
      Gruppe 1 mit XXX in Raum XXX
      Gruppe 2 mit XXX in Raum XXX
    Teilnehmer der Gruppe 1: blaue Kleber auf Namensschild
    Teilnehmer der Gruppe 2: grüne Kleber auf Namensschild
Notes: Soll die Folie drin bleiben?

## Slide 44: Erarbeitung der Maßnahmen in Gruppenarbeit
Maßnahmen auf Seiten der Apothekerschaft
Arbeitsauftrag für die beiden Gruppen
      Welche Maßnahmen, die die Apothekerschaft umsetzen könnte, fallen Ihnen - unabhängig von aktueller Machbarkeit und persönlichen Präferenzen - ein? Notieren Sie diese für sich auf Kärtchen
      Ordnen Sie die Maßnahmen auf der folgenden Skala hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit - Pinnen Sie sie an den Strahl
      Sammeln Sie Hinweise, was brauchen Sie zusätzlich, damit die Maßnahmen realisiert werden können. Ergänzen Sie diese handschriftlich unterhalb der Kärtchen
      Vergeben Sie Punkte für die zwei Maßnahmen, die Sie am ehesten in Ihrem beruflichen Umfeld umsetzen können - nutzen Sie dafür die beiden Klebepunkte
Direkt in der Apotheke umsetzbar
Grundlegende Veränderungen im Gesundheitssystem notwendig

## Slide 45: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit